项目编号：KY2022-3-062

陕西省教育考试院2022年专网租用项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2022年5月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  技术参数及要求	28

第四部分  合同范本	84

第五部分  投标文件格式	91

# 第一部分  投标邀请

陕西省教育考试院2022年专网租用项目潜在的投标人可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022-5-30 9:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-062

2、项目名称：陕西省教育考试院2022年专网租用项目

3、预算金额：5000000.00元

4、最高限价：5000000.00元

5、采购需求：2022年专网租用项目，1项，预算金额：5000000.00元。为保证陕西省各类国家教育考试视频监控、视频会议、网上阅卷、身份认证、作弊防控、数据交换等业务系统信息传输的安全高效，实现数据线路状态的运维管控，具体内容见招标文件第三部分。

6、合同履行期限：项目完工期：5个日历日，合同签订之日起5个日历日交付采购人

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）本项目为非专门面向中小企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2020年度或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-5-13 17:00:00 止

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500.00元（人民币），售后不退

注：1、购买招标文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2022-5-30 9:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：项目完工期：合同签订之日起5个日历日交付；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号：86113010750181501001569。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省教育考试院

地址：西安市含光北路40号

联系人：吴老师

电话：029-85221724

2、项目联系方式

项目联系人：谢婷婷、张宇、戈迪、卢韶华

电 话：029-81206622-832

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022年5月7日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 陕西省教育考试院2022年专网租用项目 |
|  | 采购预算 | 5000000.00元 |
|  | 最高限价 | 5000000.00元 |
|  | 核心产品 | 省级网关、市中心网关 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：陕西省教育考试院 2、地址：西安市含光北路40号 3、电话：029-85221724 4、联系人：吴老师 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-832 4、联系人：谢婷婷、张宇、戈迪、卢韶华 |
|  | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2020年度或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） 备注：本项目不接受联合体投标。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：组织/(不组织 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不涉及 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不涉及 |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 信息传输业 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间： 2022-5-30 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室 |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间： 2022-5-30 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室 |
|  | 投标保证金 | 1、本次投标活动须交纳保证金为：陆万元整（¥60000元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001569 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
|  | 投标文件份数 | 本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 项目完工和提供服务的时间、地点等 | 1、项目完工期：合同签订之日起5个日历日交付 2、项目实施地点：陕西省教育考试院指定地点 3、运维服务期：1年（不含试用期） |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： （1）高考考试结束后，经初验合格一个月内支付至合同总价的30%。 （2）所有地市县区项目完成，验收合格后，一个月内，支付至合同总价的90%。 （3）剩余合同总价的10%作为服务质保金，待运维服务期满后根据考核情况，扣除罚款，剩余款一次付清。无罚款，一次付清。 注：如投标人中标后未按时间完成本项目，所造成的影响与后果均由中标人承担且采购人有权拒绝支付所有款项，额外产生的全部费用由中标人支付。 |
|  | 验收 | 待项目运维服务期满由采购代理机构负责组织验收，邀请有关专家或质检机构共同进行验收,验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西省教育考试院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：陕西省教育考试院2022年专网租用项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

C、投标人完成项目保障能力。

D、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合招标文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：项目完工期、付款方式、运维服务期、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 投标报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次6%的价格扣除，不重复扣除。 |
| --- | --- |
| 技术参数 及方案 （30分） | 技术指标： 根据投标人整个专网系统的体系结构合理性、实用性、保证数据传输的实时性要求等情况综合评定，技术指标和性能优于或完全满足招标文件要求计7-10分；技术指标基本满足招标文件但有细微负偏差计3-6分；体系结构不合理、功能配置不完善、响应技术指标有缺漏项等计0-2分。 备注：技术指标偏差表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予0-5分的扣减。 | 应逐条对应技术参数进行应答，并提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。 |
|  | 组织架构： 合理规划项目的组织架构、人员配置、沟通方式和工作职责，制定有效的管理制度、流程和辅助工具的，根据响应情况计0-5分。 |
|  | 实施方案： 项目组织实施方案的科学性、合理性，包括软件及硬件安装调试、网络整体规划及配置、系统集成、试运行、测试、工期规划等内容情况，根据响应情况计0-3分。 |
|  | 合理化建议： 针对本项目提出合理化建议，对项目的重点难点等关键工作提出解决方案，根据响应情况计0-2分。 |
|  | 重要技术指标： 参数中★号项为重要技术指标，须提供相关证明材料，不满足或未提供技术证明材料的，每一项扣1分，满分10分扣完为止。 |
| 质量保证 （15分） | 产品质量： 投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障且货源渠道正规，计5-6分；产品与本项目技术参数有细微偏差，但不影响本项目正常实施的，计3-4分；产品达不到本项目技术参数要求，无法保证专网稳定运行的，计0-2分。 |
|  | 产品彩页： 投标文件中附有产品彩页，且技术、规格、性能、功能要求符合招标文件要求的计0-4分，彩页内容须与所投产品的技术内容一致。无彩页的不计分。 |
|  | 合法来源渠道证明： 产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-2分。未提供来源渠道证明文件的不计分。 |
|  | 质量保证： 所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-3分。 |
| 项目阐述 （10分） | 投标人针对本项目专网建设内容、网络规划方案和专网运维管理系统进行说明演示，时间为15分钟。专网建设符合参数要求，网络规划结构合理安全性高，运维管理功能齐全操作简单，阐述思路清晰，针对各地市县区不同特点有重点计划，对项目可提出建设性意见，对现场专家所提问题回复明确，计7-10分；满足参数要求的前提下阐述出自己投标文件中的方案特点，可满足招标人基本需求的，计3-6分；阐述内容模糊，不能讲出针对本项目的特点的，计1-2分。无阐述不计分。（演示所需器材自备） |
| 项目服务 能力 （25分） | 专网运维服务方案： 根据招标文件第三部分服务要求的内容，提出详细的项目专网运维服务方案，人员配置清单详细、方案明确，科学，可实施性强,计7-10分；人员清单及方案较详细，计4-6分，方案详细但可实施性不强，未提供人员清单的，计1-3分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务： 在项目实施所在的地市县区设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），设备或网络发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，计3-6分；提供售后服务承诺，但不全面，不能完全保证项目顺利实施计1-2分，不提供不得分。 |
|  | 应急计划方案： 提供详尽的应急方案及应急计划，并列出应急的具体内容及方式，确保突发情况下最快恢复正常使用，按其响应程度计0-4分。 |
|  | 类似项目证明： 提供与本项目类似的各区县线路资源节点情况，并提供证明材料，每提供一份证明材料计0.5分，满分计5分。 |
| 服务保障 及承诺 （10分） | 服务保障： 投标人在项目完工期内有具体可行的组织保证措施，确保每一个时间段可按计划完成任务，以投标人的组织框架、实施方案、体系结构作为支撑，可详细列出项目工期内每个日历日的具体工作内容及内部监督保障措施，计5分；所响应的工作内容详细，但无法体现保障进度的，计3-4分；响应内容不清晰，计划不合理的，计0-2分。 |
|  | 服务承诺： 投标人对本项目均可做出详细的服务承诺函，内容包括但不限于响应采购人考核制度、所响应内容的时效性、确保项目顺利实施、因投标人失误所造成的后果，由投标人负全责等承诺，满分计5分，不响应或响应内容不完全的不计分。 |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。 |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按服务计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三部分  技术参数及要求

## 一、招标内容

## 项目名称

项目名称：陕西省教育考试院2022年专网租用项目

## 项目完工期

项目完工期：合同签订之日起5个日历日交付

## 项目实施地点

项目实施地点：陕西省教育考试院指定地点

设备安装地点：陕西省教育考试院指定地点

## 运维服务期

运维服务期：1年

# 项目建设内容

## 项目概况

为保证陕西省各类国家教育考试视频监控、视频会议、网上阅卷、身份认证、作弊防控、数据交换等业务系统信息传输的安全高效，实现数据线路状态的运维管控，制定陕西省国家教育考试专网（以下简称“专网”，专网结构见附件一）建设租用方案。

## 项目建设内容

专网接入涉及省级指挥中心1条、11个市级考务指挥中心、107个区县级考务指挥中心，21个保密室，411个标准化考点(包括2022增10个点位)、11个备用考点、46条硕士研究生考点专线(包括2022年新增9个考点)，26条OTN专线(包括2022年新增6条)，14条裸光纤,1个试卷印刷厂，15条备用线路及设备（备注：仅作为备份链路临时使用，使用完毕之后需拆除），1000M链路出口线路1条,共计665个信息点位(详细点位情况见附件二)。须建成与互联网隔离、传输速率高、信息安全可靠、组网灵活的点对点数据专网线路。提供1P高性能云存储，并与各信息点相互联通可任意时段免费上传下载数据。

（一）省市级指挥中心部署网络设备负责下级的广域网汇聚和到上级的上行传输。

（二）区县级指挥中心部署网络设备负责区县内各考场的广域网汇聚和到市级中心的上行传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（三）每个标准化考点网络出口部署网络设备负责本考点信息传输。业务融合网关支持安全、交换、路由业务于一体，在数据转发的同时保证网络安全。

（四）每个阅卷点网络出口部署网络设备负责单个阅卷点的信息传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（五）每个招生录取现场网络出口部署网络设备负责单个录取点的信息传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（六）整体网络管理采用图形化管理平台。考试院统一管理全网设备，监控网络运行情况。

（七）备注：《标准化/硕士研究生考点》、《阅卷点信息》、《录取现场及试卷印刷厂信息》明确了650节点的接入需求。服务期间，投标方应按照招标方补充需求，为不多于15个新增备用节点提供专网接入服务。（备注：响应时长 STN线路：有资源10个工作日开通，无资源15个工作日开通；OTN线路：有资源15个工作日开通，无资源20个工作日开通）

（八）提供1PB云存储，省市两级12个节点必须万兆带宽接入云专线，并提供万兆链接交换机。服务期间，甲方可任意分配存储空间，无流量限制访问存储空间。

（九）考试院办公区内各区域无线网络全覆盖；AP外形美观大方，符合办公楼装修特征；实现统一管理、配置，并实时监控各AP工作状态，运维简便；AP部署点位相对灵活，需支持POE供电，满足消防及布线需求；AP设备运行高效、稳定的同时，保证无线网络安全；无线终端移动过程中，AP支持接入点自动切换，无缝漫游。无线信号穿墙性能极强，支持高并发多人在线。

（十）考试院专网保密室智能监控系统硬件平台，满足高并发图形处理系统软件的运行和日常计算工作；考试院虚拟化应用服务器满足重要时间节点的网络访问需求；

（十一）运维服务

针对专网650点位的专网网络设备的日常运行维护提供3名人员的专职驻场运维保障服务，期限为一年。同时，对运维期内全省统一安排的国家教育考试进行现场重大事件保障服务。

（十二）培训服务针对专网为各县区地市培训专门的维护人员。

（十三）私接互联网管控的问题

（十四）划拨专门的云存储和云计算

（十五）6月5日前所有线路必须联通完成，可正常开展相关业务，如不能按时完成，为保证专网正常运转，陕西省教育考试院有权自主选择线路，中标单位承担期间所产生的所有费用。

# 招标要求

## 专网租赁技术要求

### 专网线路技术要求

1、运营商提供的专用网络出口数据链路带宽必须是独占带宽。

2、省中心光纤要求最多通过两个网络节点连接到骨干节点，实现高速专网接入。必须保证带宽不稀释、出口无瓶颈，在带宽QoS和时延等方面有良好的保证。

3、采用独享带宽接入（承诺M数可达），网速不受宽带使用高峰期影响，网速稳定优质，当网络带宽占用率≥80%时自动提升带宽。

4、专网必须实现DDOS攻击防护。

5、★任何一段线路中断，不得影响其他区域网络线路业务运行。

6 、★支持业务端到端时延检测，可提供低时延传送解决方案，实时掌握专网的质量情况，实现网络层面的统一运维；

7、线路技术指标要求：

| 参数/类型 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★带宽 | 省级≥万兆、市级≥千兆、县区级≥千兆 |
| 传输比特差错率 | ≤10-7 |
| 接口实测速率 | ≥接口理论速率×90% |
| 上下行速率差 | 上行速率≥下行速率×99% |
| 传输延时 | ≤50ms |
| 网络可用性 | ≥99.99% |
| 切换时间 | ≤50ms |
| ★可扩容性 | 带宽占用率达到80%以上时，自动提升带宽 |
| 线路冗余性 | 重要节点配备双线路双路由 |

### 专网设备技术要求

#### ★省级网关

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 路由、交换、安全一体化平台。支持双主控、双电源，支持网管系统。 |
| 交换容量 | ≥70Tbps，需官网明确标明，可通过官网产品分类自行获取。 |
| 包转发率 | ≥12000Mpps，需官网明确标明，可通过官网产品分类自行获取。 |
| 业务接口 | 千兆光口≥12，千兆电口≥12，万兆光口≥2。 |
| IP路由 | 支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等动态路由协议 。 |
| IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、等价路由、策略路由等；支持手工隧道，自动隧道，GRE 隧道，6to4，ISATAP等。支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT。 |
| 安全 | 支持PPPoE，PORTAL，802.1x，Local认证，支持基于域的防火墙，支持ARP防攻击。 |
| 设备配置 | 主机1台，配置双主控，双电源。提供组网所需万兆单模光模块。 |
| 设备数量 | 2台（1台备用） |

#### ★市中心网关

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图。为保障接口扩容，设备采用子母卡架构设计，子卡插在母板上，子卡母板均支持热拔插。要求支持主控冗余。 |
| 交换容量 | 交换容量≥70Tbps，需提供官方网站截图。 |
| 包转发率 | 包转发率≥6000Mpps，需提供官方网站截图。 |
| 业务接口 | ≥2端口万兆SFP+,≥14端口千兆SFP,≥8端口千兆RJ45 |
| 单槽位最大处理能力 | ＞200 Gbps |
| 设备形态 | 整机框业务槽位数≥8 |
| 基本功能 | 支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET等链路层协议，支持链路聚合（Link aggregation），支持动态聚合、手工聚合、跨板聚合，支持不同速率物理接口链路捆绑功能，提供第三方测试报告，支持多路径非等速链路的负载分担（UCMP），实现不同路径按带宽比例负载分担，支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。 |
| 接口类型 | 支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口 |
| GRE | 随板支持分布式GRE功能，不需要额外License |
| Netstream | 随板支持分布式Netstream功能，不需要额外License |
| NAT | 随板支持分布式NAT功能，不需要额外License，设备支持NAT64功能，满足未来向IPv6过渡的要求，设备支持NAT66功能 |
| 虚拟化 | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| SDN | 设备支持通过Netconf（RFC 6241）协议下发配置，并提供第三方测试报告，为实现报文最优路径转发，设备需支持MPLS Segment Routing功能，MPLS隧道通过SR-LSP进行转发（OSPF通告SID），并提供第三方测试报告，设备支持Openflow协议，报文可依据流表进行转发，并提供第三方测试报告，设备支持EVPN和VxLAN功能，并提供第三方测试报告 |
| 维护特性 | 为方便设备运维管理，设备需内置TCL语言功能，能够解析执行TCL语言脚本，为方便设备运维管理，设备需内置Python语言功能，能够解析执行Python语言脚本，为实现设备精细化管理，实现不同进程动态部署到不同的CPU上，设备需支持进程分布式优化功能，为实现基于角色的权限灵活授权，并且和AAA联动，设备需支持RBAC功能，为方便设备配置文件管理，设备需支持配置回滚功能，提供第三方测试报告。 |
| 资质 | 设备支持SRv6相关功能，具备SRv6 Ready证书 |
| 设备配置 | 主机1台，双电源，提供组网所需千兆单模光模块。 |
| 设备数量 | 13台（1台备份） |

#### ★区（县）级网关

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 路由、交换、安全一体化平台。 |
| 包转发率 | ≥9Mpps |
| 端口 | ≥4GE （2 Combo）+2GE光+4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口 |
| 槽位 | 支持≥4槽位 |
| 电源系统 | 实配1+1冗余交流电源 |
| 存储 | 支持HDD/SSD 硬盘，可以实现本地日志，Webcache等信息存储 |
| 国密合一板卡 | 支持国密 |
| 设备配置 | 主机1台，双电源，提供组网所需千兆单模光模块。 |
| 设备数量 | 114台（8台备用） |

#### ★考点出口网关

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 路由、交换、安全一体化平台，简化管理维护。 |
| 包转发率 | ≥3pps |
| 槽位 | 支持≥4槽位 |
| 端口 | ≥27GE(RJ45)+2GE(SFP)+4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口 |
| 电源 | 1+1交流冗余电源 |
| 国密合一板卡 | 支持国密 |
| 设备配置 | 主机1台，单电源，提供组网所需千兆单模光模块。 |
| 设备数量 | 456台（44台备用） |

#### ★研究生考点、阅卷点、录取现场、印刷厂网关

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 路由、交换、安全一体化平台。支持双主控、双电源，支持网管系统。 |
| 性能 | ≥60Mpps |
| 固定口 | ≥6*10G光+16*GE电 |
| 槽位 | ≥6个 |
| 拓展端口 | ≥4端口万兆以太网光接口，≥4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口，≥4端口百/千兆以太网光 L2/L3 |
| 电源系统 | 可插拔1+1冗余交流电源 |
| 设备配置 | 主机1台，双电源，提供组网所需千兆单模光模块。 |
| 设备数量 | 54台（8台备用） |

#### ★应用交付系统

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 吞吐量≥30Gbps；并发会话数≥900万；四层新建能力≥30万CPS；七层新建能力≥50万RPS，。 |
| 固定接口 | 自适应千兆电≥6，千兆光≥4，万兆光≥8。 |
| 服务器负载均衡 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 |
|  | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 |
|  | 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 |
| IPv6 | 支持IPv6。IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66等协议转换。 |
| 应用优化及安全 | 支持并实配TCP连接复用，支持HTTP压缩，专用硬件芯片支持大并发多证书SSL卸载等功能。 支持攻击防护、端口扫描防范等功能。 |
| 网络功能 | 支持端口聚合，支持VLAN、STP、MSTP，支持RIP、OSPFv2/v3、BGP等路由协议，支持IPSEC VPN隧道模式，提供双边场景的安全防护，支持主备。 |
| 管理特性 | 支持中文界面管理,支持SNMPV1/V2C/V3。 |
| 设备配置 | 主机3台。配置双电源。 |
| 设备数量 | 3台 |

#### 专网业务可视化管理系统（网管系统）要求

| 名称 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| ★系统平台 | 平台采用B/S架构，能在Windows,Linux等不同平台下顺利部署、移植，采用模块化开发。系统自带无版权问题的数据库，性能数据存储支持hbase数据库存储，采用 Hadoop框架，dubbo服务架构，支持分布式部署，分布式节点能够自动负载均衡。（提供截图证明和官方网站链接并加盖原厂鲜章） |
| 设备管理 | 支持对符合snmp协议的交换机、路由器、防火墙等网络设备进行监测，包含设备的mac地址、运行时间、描述信息、ICMP、内存利用率、CPU利用率等基本信息。能够自动发现设备的网络接口，能够监测到接口的状态、类型、输入输出速率、输入输出利用率等信息。 |
| 数据展示 | 提供全省、市、区县、考场多级联动、层层下钻的方式直观呈现全省设备、链路数据，能够通过拓扑直观呈现性能与预警数据。拓扑布局方式支持基本对齐、东对齐、南对齐、北对齐、西对齐等多种布局方式。图元提供水平对齐和垂直对齐方式。链路支持实现和虚线，支持链路流动，可根据链路的流量大小支持不同颜色、颜色可以调色面板的方式用户自定义。链路样式支持单点折线、两端折线、延伸东、延伸南、延伸西、延伸北、水平垂直等多种样式。 支持拓扑图支持分组，可根据考场区域、专线片区等进行分组呈现，样式可为矩形、圆形、圆角矩形等形状，也可自定义颜色和渐变，支持分组缩放。 |
| ★定制服务 | 支持平台二次开发服务，需原厂商研发工程师驻场根据运维实际情况定制开发。 提供图形设计服务，提供陕西省、市、区县地图设计，并跟拓扑保持联动。提供大屏设计、开发服务，定制化展示效果，根据省、市形成二级联动大屏展现效果。 提供拓扑图定制开发服务，采用B/S架构，无需加载插件，提供省、市、地多级拓扑结构，支持多级联动，链路图元可直观显示数据，支持矢量图元，大小可自由设置，无论设置多大图元不失帧。基于性能要求同张拓扑图上支持展示2000个节点以上，页面加载时间不超过3秒。 提供数据采集二次开发服务，要求可基于ICMP、SNMP、SQL、JMX、IPMI、TELNET、SSH方式进行接口开发，可对取值类型、表达式、单位转换、显示转换等进行自定义，支持单值、一维数组、二维数组等多种数据结构。 提供数据分析二次开发服务，能够基于过去的数据，通过算法，可生成预测曲线，可计算出预测数据、震荡值。可基于任意时间维度随时重构预测曲线，系统能够自动推荐合理的数据波动值，并可基于该数据进行预警。 提供预警时间轴功能，每个资源能够以时间线的方式直观展示预警信息。 提供高度可定制的资源详情页面，用户可自定义每个资源的详情页面的布局方式，同时支持指标以自定义方式展示，支持折线、表格、仪表盘等多种展示方式，用户可对资源详情页面进行拖拽式编辑。 以上二次开发服务需原厂单独出具二次开发服务承诺函加盖原厂鲜章。 |
| 资源授权 | 1个集中管理平台，对700台设备（包含：安全设备、网络设备、服务器）等资源进行集中化管理运维，包括链路管理、拓扑管理、预警与报表等功能模块。 |
| ★资质与服务 | 计算机软件著作权登记证书，拥有自主知识产权的产品 产品取得有效的公安部销售许可证，提供证书复印件并加盖原厂鲜章 |
| 设备配置 | 主机3台。配置双电源。 |
| 设备数量 | 1套 |

#### 专网管理服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 机架式服务器。 |
| CPU | ≥2颗，处理器≥2.6GHz、≥4核CPU。 |
| 内存 | 最大可扩展内存≥1.5TB，内存插槽数≥24，配置内存容量≥64GB（DDR4）； |
| 硬盘 | 最大支持硬盘插槽数>=31个，硬盘类型为热拔插SAS/SATA/SSD硬盘，配置2*1.2TB 12G SAS 10K 2.5in； |
| PCIe | 标准PCIE3.0插槽>=8，最大支持3个高性能GPU卡；支持RAID0、1、5、10、50、6等；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等；配置1GB缓存，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。 |
| 管理 | 千兆口数>=4，1个管理GE端口。 |
| 电源 | 冗余电源 |
| 工作温度 | 5℃～50℃ |
| 品牌资质 | 国内知名品牌 |
| 设备数量 | 2台 |

#### 专网保密室智能监控系统硬件平台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 结构 | 4U双路机架式； |
| 处理器 | 2 * Intel XEON Silver 4114 10核（20线程）2.2GHz处理器； |
| 内存 | 256GB（ 8 * 32GB ）DDR4 2666MHz，拥有24个DDR4 DIMM插槽并最多支持3TB内存容量； |
| 系统盘 | Samsung 512GB固态硬盘（SATA/2.5寸/6GB/S）； |
| 数据盘 | 4块1TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级； |
| 网卡 | 2个千兆网口 + 2个万兆网口； |
| 扩展槽 | 8个x16 PCIe Gen3插槽，并另提供2个PCIE 3.0 x8插槽，1个PCIE 2.0 x4插槽； |
| 电源连接器 | 2个 PCle AUX（6 针）； |
| 电源 | 2000W 2+2 钛金冗余电源； |
| 操作系统 | Windows Server 2016； |
| 功能 | 用于进行视频分析的服务器；每个服务器可支持80路视频分析； |
| 单台图形工作站含8块高性能显卡（显卡参数要求如下） |
| ★单精度浮点运算能力 | 8.1 TFlops； |
| 流处理器单元 | 2560； |
| ★显存容量 | 16GB； |
| 显存速度 | 300GB/s； |
| 图形总线 | x16 PCIe Gen3； |
| 设备数量 | 2台。 |

#### 虚拟化应用

超融合服务器

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器（10台） | 1.结构：≥2U，标配原厂导轨(含机箱、主板、电源、风扇、远程管理模块、上架套件等)； 2.处理器：Intel 至强可扩展系列处理器 6150(2.7GHz/18核）数量≥2颗 3.内存：内存实配规格≥128GB，最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB，支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） 4.存储：≥4 * 8TB SATA HDD盘，≥2 * 960GB SATA SSD盘 5.RAID：≥1个标配SASRAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 6.接口：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），≥4个万兆光接口，满配多模万兆光模块，≥4个千兆电接口；PCI I/O插槽：支持≥8个标准PCIE3.0插槽；≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 7.支持≥3块双宽或8块单宽GPU卡 8.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 9.2个≥1300w热插拔冗余电源，热插拔冗余风扇 10.维保服务：三年免费整机硬件保修，设备厂商工程师免费上门服务。 |
| 2 | 超融合服务器（2台） | 1、两路2U机架式服务器； 2、CPU：2*6150(2.7GHz/18核/24MB/165W)处理器； 3、内存：4 * 32GB 3200MT/s DDR4，共128G； 4、硬盘：4 * 8TB SATA HDD盘，2 * 960GB SATA SSD盘； 5、RAID卡：1块1GB缓存RAID卡，包含掉电保护模块； 6、网卡：2块2端口万兆光接口卡，满配多模万兆光模块，1块4端口千兆电接口卡； 7、电源：2*1300W交流冗余电源； 8、配件：配置导轨、6*热插拔风扇等配件； 9、服务：包含一次性的安装部署服务及3年原厂服务 |
| 设备数量 | 12台 |

万兆融合交换机

| 2 | 万兆融合 交换机（2台） | 1.性能：交换容量≥2.56Tbps，以官网所列最低参数为准，包转发率≥360Mpps 2.硬件规格：高度1U，固定接口交换机，支持双电源，工作环境温度-5ºC～45ºC，提供官网链接证明，支持一个扩展插槽 3.软件规格：整机最大路由地址表≥16K，提供第三方测试报告，整机最大ARP地址表≥16K，提供第三方测试报告，整机最大MAC地址表≥32K，提供第三方测试报告 4.配置：实配10 GE 光接口≥16个，实配 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口≥8个 5.三层：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 6.防火墙插卡：要求设备支持防火墙插卡 7.堆叠：最大堆叠台数≥9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测 |
| --- | --- | --- |
|  | 万兆融合 交换机（3台） | 1、两路2U机架式服务器； 2、CPU：2*6150(2.7GHz/18核/24MB/165W)处理器； 3、内存：4 * 32GB 3200MT/s DDR4，共128G； 4、硬盘：4 * 8TB SATA HDD盘，2 * 960GB SATA SSD盘； 5、RAID卡：1块1GB缓存RAID卡，包含掉电保护模块； 6、网卡：2块2端口万兆光接口卡，满配多模万兆光模块，1块4端口千兆电接口卡； 7、电源：2*1300W交流冗余电源； 8、配件：配置导轨、6*热插拔风扇等配件； 9、服务：包含一次性的安装部署服务及3年原厂服务 |
| 设备数量 | 5台 |

高性能数据中心交换机

| 3 | 高性能数据中心交换机 | 下行端口 48x10GE SFP+；上行端口 6x40/100GE QSFP28；交换容量 4.8Tbps/76.8Tbps；包转发率 2000Mpps；缓存 32MB；可靠性 LACP；微分段；硬件BFD(最小发包间隔3.3ms)；万兆多模光模块24个，24组万兆多模跳线；供电方式 配置冗余电源 |
| --- | --- | --- |
| 设备数量 | 2台 |

虚拟化软件

| 4 | 虚拟化软件 | 1.架构设计：采用符合超融合特性的分布式架构设计，将所有节点的存储空间无缝融合为单一的存储池并支持单一存储池内横向扩展,节点间无计算、存储、管理节点之分，超融合方式每个节点同时提供计算和存储服务，无需专用SAN存储。 2.硬件资源虚拟化：实现CPU、内存、I/O的虚拟化，保证云主机的迁移、动态资源调度和动态资源扩展； 3.服务器虚拟化：提供计算、存储、网络统一管理界面，界面简洁易用；提供统一的虚拟机管理界面，提供虚拟机创建、启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能； 4.授权：全功能模块虚拟化平台软件（每套配置不少于20个物理CPU授权）； 5.存储虚拟化：采用分布式存储技术，可利用服务器内置硬盘资源构建存储资源池；采用多副本（2-3份）技术、热备盘技术等保证存储数据的高可靠。通过管理平台课监控虚拟化存储系统各项指标，可自定义存储策略，课管理虚拟磁盘，可为不同虚拟机配置不同存储策略； 6.可靠性：超融合系统具备计算、存储、网络、电源和风扇等部件的冗余。提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性； 7.电源管理：支持智能电源管理技术，当集群内的主机负载低于设定的阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其它服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒关闭的主机，并通过动态资源调度功能实现负载均衡； 8.网络虚拟化：内置SDN功能，支持网络划分多个子网，子网之间相互隔离；支持批量在线迁移虚拟机网络，虚拟机运行状态下，批量完成虚拟机从一个网络切换另一个网络；通过网络虚拟化，可以在管理界面上将所有虚拟网络组件（包括虚拟路由器、虚拟交换机和虚拟防火墙）以及虚拟机实现灵活的资源编排； 9.部署升级：支持管理节点和计算节点以裸金属形式部署在同一台物理机，保障性能前提下实现物理资源集约化； 10.维保服务：虚拟化平台能够进行软硬件故障自检，有故障时服务器亮灯报警，虚拟化平台软件界面有报警提示，能够查询报警信息，提供解决故障报警的方案；三年免费软件升级维保，厂商工程师免费上门服务； 11.备份：内置备份模块，并提供统一管理界面，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机备份；支持将虚拟机以单独文件的形式导入导出； 12.USB设备支持：支持USB设备挂载至虚拟机，在虚拟机里读取USB设备内的文件； 13.虚拟化软件模块：提供虚拟化软件所有模块完整授权；在维保期内，免费提供所有新增模块软件授权。 |
| --- | --- | --- |
| 软件数量 | 1套 |

#### 巡查数据备份移动硬盘

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4TB巡查数据备份硬盘 | 存储容量：4TB 硬盘尺寸：2.5英寸移动硬盘 接口类型：USB3.0接口,兼容USB2.0 外壳材质：塑料/金属 系统要求：Windows 10/8/7/XP/linux 技术规范：USB总线供电 承诺供货时提供硬盘生产厂家出具的原厂供货证明； |
| 设备数量 | 100块 |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4TB机械硬盘 | 存储容量：4TB 硬盘尺寸：3.5英寸机械硬盘 接口类型：SATA 硬盘转速:7200转 缓存容量:256MB 硬盘类型：企业级硬盘 承诺供货时提供硬盘生产厂家出具的原厂供货证明； |
| 设备数量 | 20块 |

#### 云存储

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 可操作性 | 支持桶创建，可以选择三种存储类别：标准存储、低频访问存储、归档存储 |
|  | 支持桶的查看、删除 |
|  | 支持对象元数据，为对象设置属性 |
| 可管理性 | 支持日志管理，记录对桶的访问请求并保存为日志 |
|  | 支持事件通知，可以在指定事件发生时向目标发送消息通知 |
|  | 支持对象管理，包括上传、下载、删除 |
|  | 支持通过设定对象生命周期规则来管理对象生命周期，指定规则后，匹配规则的对象过期将自动删除 |
| 基本功能 | 支持多版本控制，一个桶中保留多个版本的对象，更方便地检索和还原各个版本，在意外操作或应用程序故障时快速恢复数据 |
|  | 多版本控制开启下，能够对已删除对象进行取消删除操作，也可以彻底删除对象 |
|  | 支持碎片删除，对上传对象失败造成的垃圾能够进行删除 |
| 权限控制 | 支持权限控制，能够通过ACL来管理对桶和对象的访问权限，能够通过桶策略提供基于各种条件的集中访问控制 |
| WEB托管 | 支持静态网站托管，支持跨域访问，支持防盗链保护 |
| 可靠性 | 对象存储服务可用性不低于99.95% |
| 接入方式 | 支持多种接入方式，包括Console内OBS控制台、OBS客户端、REST API |
| 技术要求 | 提供动态扩容的存储空间；支持局域网、互联网访问网络；扩展性：单个系统轻松达到PB，性能随着扩容而线性提升；对象存储吞吐能力达到十几个TB/s；可独享（提供私有云），也可以共享（公有云），还可以分区（混合云），无缝对接；编程接口（API）：提供REST协议和预封装的SDK；存储网关：提供标准的NAS/SAN接口；提供数据防盗链设置；提供网站数据访问权限设置及API密钥管理；终端到云的平均延迟小于30ms；任何对象都在2和8之间做异地容灾；允许并发修改对象。 |

#### 网闸1

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 采用2+1硬件架构，内外端机+专用传输隔离部件，2U高设备，单电源，64G SSD固态硬盘，内端机有5个千兆电口+2个千兆光口+1个管理口，外端机有5个千兆电口+2个千兆光口+1个HA口 |
| 性能 | 网络吞吐量为700Mbps，系统整体时延<1ms，并发连接数20000，最大受控协议通道数2000个 |
| 功能 | 内外端机为TCP/IP网络协议的终点，内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接；支持只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，支持上网访问、邮件访问、文件传输、文件同步、数据库访问等功能，支持视频传输模块，支持自定义专用协议，安全管理支持由安全管理员、系统管理员和安全审计员进行三权分立管理 |
| 性能参数 | 网络吞吐量：700Mbps；最大受控协议通道数：2000个；整体时延：<1ms；文件同步任务数：20（推荐同时最多6个任务）；并发连接数：3W |
| 配套授权 | 默认支持自带受控通道、HTTP应用、安全邮件、文件访问、文件传输、数据库访问、日志审计、自定义应用授权，可扩展视频传输模块功能 |
| 设备数量 | 1台 |

#### 网闸2

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统基本架构 | 采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制 |
|  | 内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通； |
|  | 内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换； |
| 安全体系结构 | 仲裁审计系统部署于内端机上，通用协议无法通过外端机直接连接到仲裁系统； |
|  | 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理 |
| 操作系统 | 采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭； |
|  | 采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； |
|  | 不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数； |
|  | 内置病毒查杀库，可查杀基于Linux操作系统各种主流病毒，保证操作系统安全，保证网闸自身不受病毒、木马侵害； |
| 系统管理 | 三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过安全管理中心执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等。 |
|  | 支持所有配置导入导出 |
|  | 自带数据分析和网络诊断工具 |
|  | 支持日志详细查询、备份和回滚机制 |
|  | 支持邮件告警 |
| 安全上网功能 | 提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； |
|  | 访问控制对象：源地址、目标地址、目的端目、域名、URL、访问方式等； |
|  | 内容过滤：关键字过滤； |
|  | 脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等； |
|  | 其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等； |
| 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议； |
|  | 支持邮件主机地址、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤； |
| 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问； |
|  | 支持用户查询、修改、添加、删除等操作； |
|  | 支持全表复制、增量更新、全表更新等； |
|  | 支持各种实例访问； |
| 数据库同步功能 | 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）的单、双向数据交换； |
|  | 无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发； |
|  | 同步粒度可以达到表内具体字段； |
|  | 支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式； |
|  | 支持数据的单向或双向交换和同步； |
|  | 支持实时交换或定时同步的策略定义； |
| 接口要求 | 内网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含MAN口1个）2个1000M的SPF光口，2个万兆SFP接口，1个串口，2个USB口； |
|  | 外网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含HA口1个）2个1000M的SFP光口，2个万兆SFP接口，1个串口，2个USB口； |
| 性能指标 | 网络吞吐量：5Gbps |
|  | 系统整体时延：<1ms |
|  | 并发连接数：200000 |
| 设备数量 | 1台 |

#### 高清视频会议摄像机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 摄像机需与视频终端同一品牌。 |
|  | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 |
| 传感器及镜头要求 | 镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 |
|  | 支持不小于20倍光学变焦。 |
| 接口要求 | 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（需提供检测报告证明） |
|  | 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（需提供检测报告证明） |
|  | 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 |
| 功能特性 | 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 |
|  | 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° |
|  | 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（需提供检测报告证明） |
|  | 支持根据安装方向自动翻转图像。（需提供检测报告证明） |
|  | 支持保存不少于255个预置位。 |
|  | 支持360°无线控制、有遮挡物时也能正常控制。（需提供检测报告证明） |
|  | 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |
| 证书要求 | 提供产品RoHS证书复印件。 |
| 设备数量 | 1台 |

#### 分体式会议终端

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 1. 终端采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构 2. 支持ITU-T H.323协议标准；会议速率支持256kbps—4Mbps； 3. 视频协议支持H.263、H.264、H.264 high profile等视频编解码算法； 4. 音频协议G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 5. 支持1080P30高清视频解码，并向下兼容720p30、4CIF、CIF标清图像格式； 6. 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口； 7. 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 8. 支持一键调出视频源选择界面，灵活选择主视频源和辅视频源的输入接口。（需提供功能截图证明） ★9. 音频支持模拟卡侬麦克风，RCA接口；视频支持HDMI、DVI等接，分体式会议终端与陕西省教育大数据视频会议系统相连通。 |
| 设备数量 | 1台 |

#### 平台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | MCU支持虚拟化部署； |
|  | 支持H.323和SIP、 RTMP等多种国际标准通信协议；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持H.239、BFCP高清动态双流协议； |
|  | 支持IPv4、IPv6； |
|  | 支持4K、1080P60、1080P30、720P60、720P30、4CIF、CIF等多种视频分辨率；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.263等多种国际通用视频编解码协议；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持OPUS、G.711、G.722、、G722.1C、G.729、G.729A、8、G.729AB、MPEG-4、AAC-LC等音频编解码协议； |
|  | 支持全编全解，具备动态资源分配功能，当MCU建立多方视频会议，支持全适配混合速率，可针对每个接入终端独立编码；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持多种等分布局，支持不少于36分屏，支持不少于7种1+N布局模式； |
|  | 支持广播布局，支持设置多种布局模板，可指定不同参会人员显示不同布局内容；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持服务器集群技，可实现三台及以上服务器互为热备，当某台MCU发生故障时，系统自动切换资源服务器，保障服务正常会议不中断； |
|  | 支持WebRTC网页入会；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持windows、IOS、安卓等移动端接入； |
|  | 支持多级权限管理，且区分读写权限； |
|  | 最高支持30%抗视频丢包能力， 70%音频抗丢包能力； |
|  | 支持AES-256位加密技术保障会议安全；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持SIP的TLS加密，支持H.323的H.235加密，支持流媒体加密； |
|  | MCU应可保障7x24小时不间断运行需求，保证设备性能的稳定性； |
|  | 平台具备权威机构颁发的通讯能力安全认证评级，评级等级4星以上（提供认证证书） |
|  | 提供进网许可、CCC及权威机构出具的产品检测报告； |
| 设备数量 | 1台 |

#### 终端

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 采用嵌入式操作系统，非Windows、Android操作系统；（提供第三方权威机构检验报告） |
|  | 支持SIP、H.323国际标准通信协议，不得使用私有协议转换为国际标准H.323和SIP协议；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持不少于10方内置MCU，在平台出现不可抗力的异常情况下，作为应急通讯备份；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持H.265/HEVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； |
|  | 支持1080p60fps、1080p30fps、720p30fps等多种视频格式的编解码； |
|  | 支持OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C、等音频编解码协议； |
|  | 支持H.239、BFCP高清动态双流； |
|  | 视频会议终端需支持主流1080P60fps，辅流1080P30fps； |
|  | 在不接入视频矩阵情况下，支持不少于6路高清摄像机同时接入并输出图像，满足省级大型报告厅会场画面进行多角度、多方位进行画面获取；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持多路本地摄像机组合画面分辨率达1080P60fps，以主视频方式发送给远端会场； |
|  | 支持IPV4和IPV6协议栈； |
|  | 具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，语义可理解；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持蓝牙连接，可连接至指定麦克风；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 支持通过外接USB存储设备录制720P高清视频，并支持在终端上播放，可暂停、快进、快退；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 双屏显示，自定义第二屏显示本地/远端/辅流图像； |
|  | 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； |
|  | 支持网页管理端控制、调测终端； |
|  | 支持会议白名单及黑名单； |
|  | 支持通过第三方触屏电视对会议终端进行操作控制，满足后续会场显示设备升级需求；（提供第三方权威机构检验报告或功能截图） |
|  | 提供进网许可、CCC及权威机构出具的产品检测报告； |
| 设备数量 | 1台 |

#### 摄像机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 为保持系统兼容稳定及后期运营维护方便，摄像机和终端保持同品牌，摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦；支持云台和PTZ控制 |
|  | 摄像机水平视角≥70°，垂直视角≥40°；摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±40°； |
|  | 支持POE供电及数据传输； |
|  | 摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能； |
|  | 摄像头支持红外透传功能，方便部署及调试； |
| 设备数量 | 1台 |

### 考试院办公区内各区域无线网络

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 安装方式 | 匹配国标86mm面板设计，可安装在86盒上，厚度不超过40mm |
| 用户接入 | 支持最大接入用户数≥200个 |
| 射频 | 支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | 1个GE上行接口 |
|  | 4个GE下行接口 |
|  | 2个RJ45直通口，兼容RJ11 |
|  | 支持标准USB接口，可以给手机充电 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持通过内置蓝牙模块扫描蓝牙Tag的广播报文并上送到定位服务器进行定位，实现人员定位、资产定位等功能 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
|  | 支持PoE输出供电，可为IP话机等终端供电 |
| 资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |
| 设备数量 | 135台 |

#### 室内面板AP

#### 室内吸顶/放装AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 用户接入 | 支持最大接入用户数≥510个；需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 射频 | 支持MU-MIMO，每射频4条空间流，整机速率≥2.5Gbps |
|  | 单射频接入10个wave2终端并发下载，总吞吐量不低于450Mbps，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| USB | 支持USB接口，可用于扩展存储等其他设备 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| ★资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |
|  | WIFI联盟认证证书 |
| 设备数量 | 26台 |

#### 会议室高密AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 用户接入 | 支持最大接入用户数≥750个 |
| 射频 | 支持MU-MIMO，单射频支持4条空间流 |
|  | 整机速率≥3Gbps |
|  | 整机支持三个射频 |
| 接口 | 2个10/100/1000Mbps自适应以太网接口 |
| USB接口 | 支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 最大发射功率≥22dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙，可实现蓝牙终端精确定位； |
| 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP；需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持通过内置蓝牙模块扫描蓝牙Tag的广播报文并上送到定位服务器进行定位，实现人员定位、资产定位等功能 |
|  | 支持云管理，可通过云管理平台对AP设备及业务进行管理和运维 |
| ★供电 | 支持两个以太网口双PoE供电备份 |
| ★资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |
| 设备数量 | 7台 |

#### 无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★管理AP数 | 支持最大管理AP数量≥256 |
| ★转发性能 | 数据转发性能≥6Gbit/s |
| 端口要求 | 提供 2 个 10GE 光口, 10 个 GE 电口， |
| USB | 提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等 |
| 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 认证加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； |
|  | 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； |
|  | 支持内置portal服务器； |
|  | 支持内置微信认证； |
| 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，提供官网链接证明 |
|  | 支持反病毒功能，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） |
| 可靠性 | 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 |
|  | 应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔。 |
| 管理特性 | 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理 |
|  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| ★资质要求 | 提供工信部入网证书。 |
| 配置 | 主机1台，AP管理授权数≥133 |

#### POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥330Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥140Mpps |
| 端口类型 | 48个千兆电口，4个万兆SFP+端口 |
| USB口 | 支持标准USB接口，便于U盘快速开局 |
| PoE | 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |
| 二层功能 | ★支持MAC地址≥16K，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | ★支持ARP表项≥2K，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持VLAN内端口隔离 |
|  | 支持Smart link |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | 实配专用堆叠线缆，实现空配置开局快速完成堆叠系统的组建，简化配置部署，提高开局配置效率 |
|  | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
|  | 实配交换机堆叠的线缆长度>=30米 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持基于端口的流量监管 |
|  | 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持配置NETCONF作为云管理交换机，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 节能 | 支持能效以太网EEE，节能环保，需提供佐证材料，包含但不限于官网链接、彩页、截图、第三方测试报告等证明文件 |
| 资质 | 提供工信部入网证 |
| 配置 | 5台 |

注：无线网络覆盖综合布线：各投标人自行考察，按需提供。

## 技术服务要求

### 1000M链路出口线路要求

1、运营商提供光纤出口数据链路带宽必须是独占带宽，提供不少于8个实IP地址。

2、运营商提供光纤必须保证带宽不稀释、出口无瓶颈，在带宽QoS和时延等方面有良好的保证。

3、网速不受宽带使用高峰期影响，网速稳定优质。

4、1000M链路出口必须实现DDOS攻击防护。

5、1000M链路出口必须提供万兆备用接口设备和相关配套配件。在业务高峰期可及时切换，交割时间不超过12小时。

### 专网建设运维服务要求

1、提供项目所相关的系统集成的具体规划、设计、部署服务，保证专网正常运转。提供详细的网络ip地址规划、vlan划分，合理利用资源，方便后续扩展。根据考试院现有设备，配合对所有相关设备进行安装、设置、调试；设备名称的构成字符遵循国家规范。线路施工完毕后，配合对考试院机房相关业务系统进行IP地址变更。

2、项目正式运行后，提供一个月的前期磨合问题解决服务保障，所有故障必须提供解决方案，须派技术人员现场处理。专网线路切换或上线前必须经过严格测试，并得到考试院相关负责部门认可，以保证线路切换顺利实施运行。

3、资料移交：完工需要有详细的设备档案移交（需包换、型号、连接关系、管理地址、地理位置、接口类型），以及拓扑图、系统结构图、布线图、配置资料、设备清单等相关资料纸质和电子版。

4、提供专网有关项目负责人、项目团队人员详细的名单及联系方式。项目团队成员中列明的人员（如高级工程师），需保证项目期内在陕西省内进行工作。投标人须对人员要求提供书面承诺。负责专网涉及各点位的网络设备的日常运行维护工作，并提供3名建设时期专职技术人员驻场运维保障服务，期限为一年；

5、针对专网涉及考试院、市级中心、区县中心、标准化考点、硕士研究生考点、阅卷点、招生录取现场、试卷印刷厂、备用线路及设备,等信息点位的专网网络设备提供7×24×365远程技术支持，7×8×ND现场支持服务，紧急问题处理7×24×2H响应。以及日常运行维护、故障报修服务等；

6、为专网涉及到的网络设备提供1年4次的全网设备巡检调优主动服务；通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，还能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。让用户有更多的时间来处理自身的业务工作。

7、对全省年度考试计划中的硕士生招生全国统考、全国大学英语四、六级考试、普通高校招生全国统考、全国成人高等学校统一考试招生、普通高等教育专升本考试招生、中小学教师资格考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、全国计算机等级考试、全国计算机应用技术证书考试、陕西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位招聘考试等13次大型国家级考试工作提供重大业务现场保障服务。此13次考试期间至少提供12个地市级专网网络节点的现场驻场保障服务。且提供现场保障服务次数不仅限于本文件要求的13次考试，具体以考试院年度安排计划为准。在各类考试评卷期间每日报告评卷线路运行及安全情况。

### 专网安全可控要求

1、专网建成后，网络整体应具备基础的安全可控能力。在省—市—区（县）—考点四级专网的稳定链路支撑下；各个业务系统要能够平稳运行，且达到预期的业务效果和标准。同时，各个地市、区县、考点自行建设且必须统一接入专网的子系统（如：视频巡考系统、考试身份验证系统、无线电防作弊系统等）不能再有其他的网络外线接入点，更不能接入互联网。专网的安全可控能力应从技术侧来防止地市、区县、考点的各个子系统私接互联网或者其他外线网络，并根据实际防控需求配置相关硬件产品，如不能满足则根据考试院要求进行产品替换。

2、专网建成后，仅允许接入专网的设备或系统、专网管理人员接入、管理专网设备，有效防止、阻断非法外联(专网、互联网)。

3、实现方式不局限于硬件、软件、软硬件结合等方式。

# 附件

## 附件一：专网拓扑示意图：

## 附件二：专网点位清单

- 总表

| 分类 地市 | 千兆出口 | 专网 |
| --- | --- | --- |
|  | 千兆 出口 | 省中心万兆 接口 | 市级中心千兆 接口 | 区县中心千兆接口 | 标准化考点100M接口 | 研究生考点100M接口 | 评卷线路 | 保密室 | 试卷印刷厂 | 录取 | 录取裸纤 |
| 陕西省 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 西安市 |  |  | 1 | 13 | 157 | 38 | 34 | 5 | 1 |  | 3 |
| 铜川市 |  |  | 1 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 宝鸡市 |  |  | 1 | 12 | 43 | 1 |  |  |  |  |  |
| 咸阳市 |  |  | 1 | 13 | 34 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 渭南市 |  |  | 1 | 11 | 39 |  |  | 2 |  |  |  |
| 榆林市 |  |  | 1 | 12 | 37 | 1 |  | 3 |  |  |  |
| 延安市 |  |  | 1 | 13 | 26 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 汉中市 |  |  | 1 | 11 | 25 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 安康市 |  |  | 1 | 10 | 24 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 商洛市 |  |  | 1 | 7 | 15 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 杨凌区 |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 总和 | 1 | 1 | 11 | 107 | 422 | 46 | 36 | 21 | 1 | 1 | 3 |
| 总计 | 665（包含15条备用链路） |

- 省、市级节点明细

| 序号 | 市 区 | 县 区 | 考点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 |  | 考试中心 |  |
| 1 | 西安市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 2 | 铜川市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 3 | 宝鸡市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 4 | 咸阳市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 5 | 渭南市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 6 | 榆林市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 7 | 延安市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 8 | 汉中市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 9 | 安康市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 10 | 商洛市 | 市招办 | 市招办 |  |
| 11 | 杨凌示范区 | 市招办 | 市招办 |  |

- 区、县级节点明细

| 序号 | 市 区 | 县 区 | 考点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 碑林区 | 招办 |  |
| 2 | 西安市 | 新城区 | 招办 |  |
| 3 | 西安市 | 莲湖区 | 招办 |  |
| 4 | 西安市 | 雁塔区 | 招办 |  |
| 5 | 西安市 | 未央区 | 招办 |  |
| 6 | 西安市 | 灞桥区 | 招办 |  |
| 7 | 西安市 | 阎良区 | 招办 |  |
| 8 | 西安市 | 临潼区 | 招办 |  |
| 9 | 西安市 | 长安区 | 招办 |  |
| 10 | 西安市 | 周至县 | 招办 |  |
| 11 | 西安市 | 鄠邑区 | 招办 |  |
| 12 | 西安市 | 高陵区 | 招办 |  |
| 13 | 西安市 | 蓝田县 | 招办 |  |
| 14 | 铜川市 | 王益区 | 招办 |  |
| 15 | 铜川市 | 耀州区 | 招办 |  |
| 16 | 铜川市 | 宜君县 | 招办 |  |
| 17 | 铜川市 | 印台区 | 招办 |  |
| 18 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 招办 |  |
| 19 | 宝鸡市 | 金台区 | 招办 |  |
| 20 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 招办 |  |
| 21 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 招办 |  |
| 22 | 宝鸡市 | 岐山县 | 招办 |  |
| 23 | 宝鸡市 | 扶风县 | 招办 |  |
| 24 | 宝鸡市 | 眉县 | 招办 |  |
| 25 | 宝鸡市 | 陇县 | 招办 |  |
| 26 | 宝鸡市 | 千阳县 | 招办 |  |
| 27 | 宝鸡市 | 麟游县 | 招办 |  |
| 28 | 宝鸡市 | 凤县 | 招办 |  |
| 29 | 宝鸡市 | 太白县 | 招办 |  |
| 30 | 咸阳市 | 秦都区 | 招办 |  |
| 31 | 咸阳市 | 渭城区 | 招办 |  |
| 32 | 咸阳市 | 兴平市 | 招办 |  |
| 33 | 咸阳市 | 武功县 | 招办 |  |
| 34 | 咸阳市 | 三原县 | 招办 |  |
| 35 | 咸阳市 | 泾阳县 | 招办 |  |
| 36 | 咸阳市 | 礼泉县 | 招办 |  |
| 37 | 咸阳市 | 乾县 | 招办 |  |
| 38 | 咸阳市 | 永寿县 | 招办 |  |
| 39 | 咸阳市 | 彬县 | 招办 |  |
| 40 | 咸阳市 | 长武县 | 招办 |  |
| 41 | 咸阳市 | 旬邑县 | 招办 |  |
| 42 | 咸阳市 | 淳化县 | 招办 |  |
| 43 | 渭南市 | 临渭区 | 招办 |  |
| 44 | 渭南市 | 华州区 | 招办 |  |
| 45 | 渭南市 | 华阴市 | 招办 |  |
| 46 | 渭南市 | 潼关县 | 招办 |  |
| 47 | 渭南市 | 大荔县 | 招办 |  |
| 48 | 渭南市 | 蒲城县 | 招办 |  |
| 49 | 渭南市 | 澄城县 | 招办 |  |
| 50 | 渭南市 | 白水县 | 招办 |  |
| 51 | 渭南市 | 韩城市 | 招办 |  |
| 52 | 渭南市 | 合阳县 | 招办 |  |
| 53 | 渭南市 | 富平县 | 招办 |  |
| 54 | 榆林市 | 榆阳区 | 招办 |  |
| 55 | 榆林市 | 神木市 | 招办 |  |
| 56 | 榆林市 | 府谷县 | 招办 |  |
| 57 | 榆林市 | 横山区 | 招办 |  |
| 58 | 榆林市 | 靖边县 | 招办 |  |
| 59 | 榆林市 | 定边县 | 招办 |  |
| 60 | 榆林市 | 绥德县 | 招办 |  |
| 61 | 榆林市 | 米脂县 | 招办 |  |
| 62 | 榆林市 | 佳县 | 招办 |  |
| 63 | 榆林市 | 吴堡县 | 招办 |  |
| 64 | 榆林市 | 清涧县 | 招办 |  |
| 65 | 榆林市 | 子洲县 | 招办 |  |
| 66 | 延安市 | 宝塔区 | 招办 |  |
| 67 | 延安市 | 延川县 | 招办 |  |
| 68 | 延安市 | 子长县 | 招办 |  |
| 69 | 延安市 | 安塞区 | 招办 |  |
| 70 | 延安市 | 延长县 | 招办 |  |
| 71 | 延安市 | 志丹县 | 招办 |  |
| 72 | 延安市 | 吴起县 | 招办 |  |
| 73 | 延安市 | 甘泉县 | 招办 |  |
| 74 | 延安市 | 富县 | 招办 |  |
| 75 | 延安市 | 洛川县 | 招办 |  |
| 76 | 延安市 | 黄陵县 | 招办 |  |
| 77 | 延安市 | 宜川县 | 招办 |  |
| 78 | 延安市 | 黄龙县 | 招办 |  |
| 79 | 汉中市 | 汉台区 | 招办 |  |
| 80 | 汉中市 | 南郑区 | 招办 |  |
| 81 | 汉中市 | 城固县 | 招办 |  |
| 82 | 汉中市 | 洋县 | 招办 |  |
| 83 | 汉中市 | 西乡县 | 招办 |  |
| 84 | 汉中市 | 勉县 | 招办 |  |
| 85 | 汉中市 | 宁强县 | 招办 |  |
| 86 | 汉中市 | 略阳县 | 招办 |  |
| 87 | 汉中市 | 镇巴县 | 招办 |  |
| 88 | 汉中市 | 佛坪县 | 招办 |  |
| 89 | 汉中市 | 留坝县 | 招办 |  |
| 90 | 安康市 | 汉滨区 | 招办 |  |
| 91 | 安康市 | 旬阳县 | 招办 |  |
| 92 | 安康市 | 紫阳县 | 招办 |  |
| 93 | 安康市 | 汉阴县 | 招办 |  |
| 94 | 安康市 | 石泉县 | 招办 |  |
| 95 | 安康市 | 平利县 | 招办 |  |
| 96 | 安康市 | 白河县 | 招办 |  |
| 97 | 安康市 | 岚皋县 | 招办 |  |
| 98 | 安康市 | 宁陕县 | 招办 |  |
| 99 | 安康市 | 镇坪县 | 招办 |  |
| 100 | 商洛市 | 商州区 | 招办 |  |
| 101 | 商洛市 | 洛南县 | 招办 |  |
| 102 | 商洛市 | 山阳县 | 招办 |  |
| 103 | 商洛市 | 丹凤县 | 招办 |  |
| 104 | 商洛市 | 商南县 | 招办 |  |
| 105 | 商洛市 | 镇安县 | 招办 |  |
| 106 | 商洛市 | 柞水县 | 招办 |  |
| 107 | 西安市 | 西咸新区 | 招办 |  |

- 区、县考点明细

| 序号 | 市 区 | 县 区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 碑林区 |
| 2 | 西安市 | 碑林区 |
| 3 | 西安市 | 碑林区 |
| 4 | 西安市 | 碑林区 |
| 5 | 西安市 | 碑林区 |
| 6 | 西安市 | 碑林区 |
| 7 | 西安市 | 碑林区 |
| 8 | 西安市 | 碑林区 |
| 9 | 西安市 | 碑林区 |
| 10 | 西安市 | 碑林区 |
| 11 | 西安市 | 碑林区 |
| 12 | 西安市 | 碑林区 |
| 13 | 西安市 | 碑林区 |
| 14 | 西安市 | 碑林区 |
| 15 | 西安市 | 碑林区 |
| 16 | 西安市 | 碑林区 |
| 17 | 西安市 | 新城区 |
| 18 | 西安市 | 新城区 |
| 19 | 西安市 | 新城区 |
| 20 | 西安市 | 新城区 |
| 21 | 西安市 | 新城区 |
| 22 | 西安市 | 新城区 |
| 23 | 西安市 | 新城区 |
| 24 | 西安市 | 新城区 |
| 25 | 西安市 | 新城区 |
| 26 | 西安市 | 新城区 |
| 27 | 西安市 | 新城区 |
| 28 | 西安市 | 新城区 |
| 29 | 西安市 | 新城区 |
| 30 | 西安市 | 新城区 |
| 31 | 西安市 | 莲湖区 |
| 32 | 西安市 | 莲湖区 |
| 33 | 西安市 | 莲湖区 |
| 34 | 西安市 | 莲湖区 |
| 35 | 西安市 | 莲湖区 |
| 36 | 西安市 | 莲湖区 |
| 37 | 西安市 | 莲湖区 |
| 38 | 西安市 | 莲湖区 |
| 39 | 西安市 | 莲湖区 |
| 40 | 西安市 | 莲湖区 |
| 41 | 西安市 | 莲湖区 |
| 42 | 西安市 | 莲湖区 |
| 43 | 西安市 | 雁塔区 |
| 44 | 西安市 | 雁塔区 |
| 45 | 西安市 | 雁塔区 |
| 46 | 西安市 | 雁塔区 |
| 47 | 西安市 | 雁塔区 |
| 48 | 西安市 | 雁塔区 |
| 49 | 西安市 | 雁塔区 |
| 50 | 西安市 | 雁塔区 |
| 51 | 西安市 | 雁塔区 |
| 52 | 西安市 | 雁塔区 |
| 53 | 西安市 | 雁塔区 |
| 54 | 西安市 | 雁塔区 |
| 55 | 西安市 | 雁塔区 |
| 56 | 西安市 | 雁塔区 |
| 57 | 西安市 | 雁塔区 |
| 58 | 西安市 | 雁塔区 |
| 59 | 西安市 | 雁塔区 |
| 60 | 西安市 | 雁塔区 |
| 61 | 西安市 | 雁塔区 |
| 62 | 西安市 | 雁塔区 |
| 63 | 西安市 | 雁塔区 |
| 64 | 西安市 | 未央区 |
| 65 | 西安市 | 未央区 |
| 66 | 西安市 | 未央区 |
| 67 | 西安市 | 未央区 |
| 68 | 西安市 | 未央区 |
| 69 | 西安市 | 未央区 |
| 70 | 西安市 | 未央区 |
| 71 | 西安市 | 未央区 |
| 72 | 西安市 | 未央区 |
| 73 | 西安市 | 未央区 |
| 74 | 西安市 | 未央区 |
| 75 | 西安市 | 未央区 |
| 76 | 西安市 | 未央区 |
| 77 | 西安市 | 未央区 |
| 78 | 西安市 | 未央区 |
| 79 | 西安市 | 未央 |
| 80 | 西安市 | 未央 |
| 81 | 西安市 | 灞桥区 |
| 82 | 西安市 | 灞桥区 |
| 83 | 西安市 | 灞桥区 |
| 84 | 西安市 | 灞桥区 |
| 85 | 西安市 | 灞桥区 |
| 86 | 西安市 | 灞桥区 |
| 87 | 西安市 | 灞桥区 |
| 88 | 西安市 | 灞桥区 |
| 89 | 西安市 | 灞桥区 |
| 90 | 西安市 | 灞桥区 |
| 91 | 西安市 | 阎良区 |
| 92 | 西安市 | 阎良区 |
| 93 | 西安市 | 阎良区 |
| 94 | 西安市 | 阎良区 |
| 95 | 西安市 | 阎良区 |
| 96 | 西安市 | 临潼区 |
| 97 | 西安市 | 临潼区 |
| 98 | 西安市 | 临潼区 |
| 99 | 西安市 | 临潼区 |
| 100 | 西安市 | 临潼区 |
| 101 | 西安市 | 临潼区 |
| 102 | 西安市 | 临潼区 |
| 103 | 西安市 | 临潼区 |
| 104 | 西安市 | 临潼区 |
| 105 | 西安市 | 临潼区 |
| 106 | 西安市 | 临潼区 |
| 107 | 西安市 | 长安区 |
| 108 | 西安市 | 长安区 |
| 109 | 西安市 | 长安区 |
| 110 | 西安市 | 长安区 |
| 111 | 西安市 | 长安区 |
| 112 | 西安市 | 长安区 |
| 113 | 西安市 | 长安区 |
| 114 | 西安市 | 长安区 |
| 115 | 西安市 | 长安区 |
| 116 | 西安市 | 长安区 |
| 117 | 西安市 | 长安区 |
| 118 | 西安市 | 长安区 |
| 119 | 西安市 | 长安区 |
| 120 | 西安市 | 周至县 |
| 121 | 西安市 | 周至县 |
| 122 | 西安市 | 周至县 |
| 123 | 西安市 | 周至县 |
| 124 | 西安市 | 周至县 |
| 125 | 西安市 | 周至县 |
| 126 | 西安市 | 周至县 |
| 127 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 128 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 129 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 130 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 131 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 132 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 133 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 134 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 135 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 136 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 137 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 138 | 西安市 | 高陵区 |
| 139 | 西安市 | 高陵区 |
| 140 | 西安市 | 高陵区 |
| 141 | 西安市 | 高陵区 |
| 142 | 西安市 | 高陵区 |
| 143 | 西安市 | 蓝田县 |
| 144 | 西安市 | 蓝田县 |
| 145 | 西安市 | 蓝田县 |
| 146 | 西安市 | 蓝田县 |
| 147 | 西安市 | 蓝田县 |
| 148 | 西安市 | 蓝田县 |
| 149 | 西安市 | 蓝田县 |
| 150 | 西安市 | 蓝田县 |
| 151 | 西安市 | 蓝田县 |
| 152 | 铜川市 | 王益区 |
| 153 | 铜川市 | 王益区 |
| 154 | 铜川市 | 耀州区 |
| 155 | 铜川市 | 耀州区 |
| 156 | 铜川市 | 耀州区 |
| 157 | 铜川市 | 耀州区 |
| 158 | 铜川市 | 宜君县 |
| 159 | 铜川市 | 印台区 |
| 160 | 铜川市 | 印台区 |
| 161 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 162 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 163 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 164 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 165 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 166 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 167 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 168 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
| 169 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 170 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 171 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 172 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 173 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 174 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
| 175 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
| 176 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
| 177 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
| 178 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
| 179 | 宝鸡市 | 凤翔县 |
| 180 | 宝鸡市 | 凤翔县 |
| 181 | 宝鸡市 | 凤翔县 |
| 182 | 宝鸡市 | 凤翔县 |
| 183 | 宝鸡市 | 岐山县 |
| 184 | 宝鸡市 | 岐山县 |
| 185 | 宝鸡市 | 岐山县 |
| 186 | 宝鸡市 | 扶风县 |
| 187 | 宝鸡市 | 扶风县 |
| 188 | 宝鸡市 | 扶风县 |
| 189 | 宝鸡市 | 扶风县 |
| 190 | 宝鸡市 | 眉县 |
| 191 | 宝鸡市 | 眉县 |
| 192 | 宝鸡市 | 眉县 |
| 193 | 宝鸡市 | 陇县 |
| 194 | 宝鸡市 | 陇县 |
| 195 | 宝鸡市 | 陇县 |
| 196 | 宝鸡市 | 千阳县 |
| 197 | 宝鸡市 | 麟游县 |
| 198 | 宝鸡市 | 麟游县 |
| 199 | 宝鸡市 | 凤县 |
| 200 | 宝鸡市 | 太白县 |
| 201 | 宝鸡市 | 太白县 |
| 202 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 203 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 204 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 205 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 206 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 207 | 咸阳市 | 渭城区 |
| 208 | 咸阳市 | 渭城区 |
| 209 | 咸阳市 | 渭城区 |
| 210 | 咸阳市 | 兴平市 |
| 211 | 咸阳市 | 兴平市 |
| 212 | 咸阳市 | 兴平市 |
| 213 | 咸阳市 | 兴平市 |
| 214 | 咸阳市 | 武功县 |
| 215 | 咸阳市 | 武功县 |
| 216 | 咸阳市 | 武功县 |
| 217 | 咸阳市 | 三原县 |
| 218 | 咸阳市 | 三原县 |
| 219 | 咸阳市 | 泾阳县 |
| 220 | 咸阳市 | 泾阳县 |
| 221 | 咸阳市 | 礼泉县 |
| 222 | 咸阳市 | 礼泉县 |
| 223 | 咸阳市 | 礼泉县 |
| 224 | 咸阳市 | 乾县 |
| 225 | 咸阳市 | 乾县 |
| 226 | 咸阳市 | 乾县 |
| 227 | 咸阳市 | 永寿县 |
| 228 | 咸阳市 | 彬州市 |
| 229 | 咸阳市 | 彬州市 |
| 230 | 咸阳市 | 彬州市 |
| 231 | 咸阳市 | 长武县 |
| 232 | 咸阳市 | 旬邑县 |
| 233 | 咸阳市 | 淳化县 |
| 234 | 渭南市 | 临渭区 |
| 235 | 渭南市 | 临渭区 |
| 236 | 渭南市 | 临渭区 |
| 237 | 渭南市 | 临渭区 |
| 238 | 渭南市 | 临渭区 |
| 239 | 渭南市 | 临渭区 |
| 240 | 渭南市 | 临渭区 |
| 241 | 渭南市 | 临渭区 |
| 242 | 渭南市 | 华州区 |
| 243 | 渭南市 | 华州区 |
| 244 | 渭南市 | 华州区 |
| 245 | 渭南市 | 华阴市 |
| 246 | 渭南市 | 华阴市 |
| 247 | 渭南市 | 潼关县 |
| 248 | 渭南市 | 大荔县 |
| 249 | 渭南市 | 大荔县 |
| 250 | 渭南市 | 大荔县 |
| 251 | 渭南市 | 大荔县 |
| 252 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 253 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 254 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 255 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 256 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 257 | 渭南市 | 蒲城县 |
| 258 | 渭南市 | 澄城县 |
| 259 | 渭南市 | 澄城县 |
| 260 | 渭南市 | 澄城县 |
| 261 | 渭南市 | 澄城县 |
| 262 | 渭南市 | 白水县 |
| 263 | 渭南市 | 白水县 |
| 264 | 渭南市 | 韩城市 |
| 265 | 渭南市 | 韩城市 |
| 266 | 渭南市 | 韩城市 |
| 267 | 渭南市 | 韩城市 |
| 268 | 渭南市 | 合阳县 |
| 269 | 渭南市 | 合阳县 |
| 270 | 渭南市 | 富平县 |
| 271 | 渭南市 | 富平县 |
| 272 | 渭南市 | 富平县 |
| 273 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 274 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 275 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 276 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 277 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 278 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 279 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 280 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 281 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 282 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 283 | 榆林市 | 神木市 |
| 284 | 榆林市 | 神木市 |
| 285 | 榆林市 | 神木市 |
| 286 | 榆林市 | 神木市 |
| 287 | 榆林市 | 神木市 |
| 288 | 榆林市 | 神木市 |
| 289 | 榆林市 | 府谷县 |
| 290 | 榆林市 | 府谷县 |
| 291 | 榆林市 | 横山区 |
| 292 | 榆林市 | 横山区 |
| 293 | 榆林市 | 靖边县 |
| 294 | 榆林市 | 靖边县 |
| 295 | 榆林市 | 靖边县 |
| 296 | 榆林市 | 定边县 |
| 297 | 榆林市 | 定边县 |
| 298 | 榆林市 | 绥德县 |
| 299 | 榆林市 | 绥德县 |
| 300 | 榆林市 | 米脂县 |
| 301 | 榆林市 | 佳县 |
| 302 | 榆林市 | 佳县 |
| 303 | 榆林市 | 佳县 |
| 304 | 榆林市 | 吴堡县 |
| 305 | 榆林市 | 清涧县 |
| 306 | 榆林市 | 清涧县 |
| 307 | 榆林市 | 子洲县 |
| 308 | 榆林市 | 子洲县 |
| 309 | 延安市 | 宝塔区 |
| 310 | 延安市 | 宝塔区 |
| 311 | 延安市 | 宝塔区 |
| 312 | 延安市 | 宝塔区 |
| 313 | 延安市 | 宝塔区 |
| 314 | 延安市 | 宝塔区 |
| 315 | 延安市 | 宝塔区 |
| 316 | 延安市 | 宝塔区 |
| 317 | 延安市 | 延川县 |
| 318 | 延安市 | 延川县 |
| 319 | 延安市 | 子长县 |
| 320 | 延安市 | 子长县 |
| 321 | 延安市 | 安塞区 |
| 322 | 延安市 | 安塞区 |
| 323 | 延安市 | 安塞区 |
| 324 | 延安市 | 延长县 |
| 325 | 延安市 | 志丹县 |
| 326 | 延安市 | 吴起县 |
| 327 | 延安市 | 吴起县 |
| 328 | 延安市 | 甘泉县 |
| 329 | 延安市 | 富县 |
| 330 | 延安市 | 洛川县 |
| 331 | 延安市 | 洛川县 |
| 332 | 延安市 | 黄陵县 |
| 333 | 延安市 | 宜川县 |
| 334 | 延安市 | 黄龙县 |
| 335 | 汉中市 | 汉台区 |
| 336 | 汉中市 | 汉台区 |
| 337 | 汉中市 | 汉台区 |
| 338 | 汉中市 | 南郑区 |
| 339 | 汉中市 | 南郑区 |
| 340 | 汉中市 | 南郑区 |
| 341 | 汉中市 | 城固县 |
| 342 | 汉中市 | 城固县 |
| 343 | 汉中市 | 城固县 |
| 344 | 汉中市 | 洋县 |
| 345 | 汉中市 | 洋县 |
| 346 | 汉中市 | 洋县 |
| 347 | 汉中市 | 西乡县 |
| 348 | 汉中市 | 西乡县 |
| 349 | 汉中市 | 勉县 |
| 350 | 汉中市 | 勉县 |
| 351 | 汉中市 | 宁强县 |
| 352 | 汉中市 | 宁强县 |
| 353 | 汉中市 | 略阳县 |
| 354 | 汉中市 | 略阳县 |
| 355 | 汉中市 | 镇巴县 |
| 356 | 汉中市 | 佛坪县 |
| 357 | 汉中市 | 留坝县 |
| 358 | 安康市 | 汉滨区 |
| 359 | 安康市 | 汉滨区 |
| 360 | 安康市 | 汉滨区 |
| 361 | 安康市 | 汉滨区 |
| 362 | 安康市 | 汉滨区 |
| 363 | 安康市 | 汉滨区 |
| 364 | 安康市 | 汉滨区 |
| 365 | 安康市 | 汉滨区 |
| 366 | 安康市 | 旬阳县 |
| 367 | 安康市 | 旬阳县 |
| 368 | 安康市 | 旬阳县 |
| 369 | 安康市 | 旬阳县 |
| 370 | 安康市 | 旬阳县 |
| 371 | 安康市 | 紫阳县 |
| 372 | 安康市 | 紫阳县 |
| 373 | 安康市 | 紫阳县 |
| 374 | 安康市 | 汉阴县 |
| 375 | 安康市 | 汉阴县 |
| 376 | 安康市 | 石泉县 |
| 377 | 安康市 | 平利县 |
| 378 | 安康市 | 白河县 |
| 379 | 安康市 | 岚皋县 |
| 380 | 安康市 | 宁陕县 |
| 381 | 安康市 | 镇坪县 |
| 382 | 商洛市 | 商州区 |
| 383 | 商洛市 | 商州区 |
| 384 | 商洛市 | 商州区 |
| 385 | 商洛市 | 商州区 |
| 386 | 商洛市 | 洛南县 |
| 387 | 商洛市 | 洛南县 |
| 388 | 商洛市 | 山阳县 |
| 389 | 商洛市 | 山阳县 |
| 390 | 商洛市 | 丹凤县 |
| 391 | 商洛市 | 丹凤县 |
| 392 | 商洛市 | 商南县 |
| 393 | 商洛市 | 商南县 |
| 394 | 商洛市 | 镇安县 |
| 395 | 商洛市 | 镇安县 |
| 396 | 商洛市 | 柞水县 |
| 397 | 杨凌区 | 杨凌区 |
| 398 | 杨凌区 | 杨凌区 |
| 399 | 杨凌区 | 杨凌区 |
| 400 | 西咸新区 | 空港新城 |
| 401 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 402 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 403 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 404 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 405 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 406 | 西咸新区 | 沣东新城 |
| 407 | 西咸新区 | 秦汉新城 |
| 408 | 西咸新区 | 沣西新城 |
| 409 | 西咸新区 | 沣西新城 |
| 410 | 西咸新区 | 泾河新城 |
| 411 | 西咸新区 | 泾河新城 |

- 备用考点

| 序号 | 市 区 | 县 区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 备用 |
| 2 | 宝鸡市 | 岐山县 | 备用 |
| 3 | 咸阳市 | 秦都区 | 备用 |
| 4 | 咸阳市 | 礼泉县 | 备用 |
| 5 | 榆林市 | 榆阳区 | 备用 |
| 6 | 延安市 | 黄陵县 | 备用 |
| 7 | 汉中市 | 汉台区 | 备用 |
| 8 | 汉中市 | 汉台区 | 备用 |
| 9 | 西安市 | 蓝田县 | 备用 |
| 10 | 西咸新区 | 沣东新城 | 备用 |
| 11 | 西咸新区 | 沣西新城 | 备用 |

- 研究生考点明细

| 序号 | 市 区 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 研究生考点 |
| 2 | 西安市 | 研究生考点 |
| 3 | 西安市 | 研究生考点 |
| 4 | 西安市 | 研究生考点 |
| 5 | 西安市 | 研究生考点 |
| 6 | 西安市 | 研究生考点 |
| 7 | 西安市 | 研究生考点 |
| 8 | 西安市 | 研究生考点 |
| 9 | 西安市 | 研究生考点 |
| 10 | 西安市 | 研究生考点 |
| 11 | 西安市 | 研究生考点 |
| 12 | 西安市 | 研究生考点 |
| 13 | 西安市 | 研究生考点 |
| 14 | 西安市 | 研究生考点 |
| 15 | 西安市 | 研究生考点 |
| 16 | 西安市 | 研究生考点 |
| 17 | 西安市 | 研究生考点 |
| 18 | 西安市 | 研究生考点 |
| 19 | 西安市 | 研究生考点 |
| 20 | 西安市 | 研究生考点 |
| 21 | 西安市 | 研究生考点 |
| 22 | 咸阳市 | 研究生考点 |
| 23 | 汉中市 | 研究生考点 |
| 24 | 延安市 | 研究生考点 |
| 25 | 宝鸡市 | 研究生考点 |
| 26 | 西安市 | 研究生考点 |
| 27 | 榆林市 | 研究生考点 |
| 28 | 西安市 | 研究生考点 |
| 29 | 西安市 | 研究生考点 |
| 30 | 西安市 | 研究生考点 |
| 31 | 西安市 | 研究生考点 |
| 32 | 西安市 | 研究生考点 |
| 33 | 西安市 | 研究生考点 |

- otn明细

| 序号 | 市 区 |
| --- | --- |
| 1 | 西安市 |
| 2 | 西安市 |
| 3 | 西安市 |
| 4 | 西安市 |
| 5 | 西安市 |
| 6 | 西安市 |
| 7 | 西安市 |
| 8 | 西安市 |
| 9 | 西安市 |
| 10 | 西安市 |
| 11 | 西安市 |
| 12 | 西安市 |
| 13 | 西安市 |
| 14 | 西安市 |
| 15 | 西安市 |
| 16 | 西安市 |
| 17 | 西安市 |
| 18 | 西安市 |
| 19 | 西安市 |
| 20 | 西安市 |
| 21 | 西安市 |
| 22 | 西安市 |
| 23 | 西安市 |

- 裸光点位

| 序号 | 市 区 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 |  |
| 2 | 西安市 |  |
| 3 | 西安市 | 裸光 |
| 4 | 西安市 | 裸光 |
| 5 | 西安市 | 裸光 |
| 6 | 西安市 | 裸光 |
| 7 | 西安市 | 裸光 |
| 8 | 西安市 | 裸光 |
| 9 | 西安市 | 裸光 |
| 10 | 西安市 | 裸光 |
| 11 | 西安市 | 裸光 |
| 12 | 西安市 | 裸光 |
| 13 | 西安市 | 裸光 |
| 14 | 西安市 | 裸光 |
| 15 | 西安市 | 裸光 |

中标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均必须由中标人免费提供，考试院将不再支付任何费用。

# 第四部分  合同范本

陕西省教育考试专网租用项目服务合同

甲方：陕西省教育考试院

乙方：

在陕西开源招标有限公司的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为（项目名称）          （项目编号：           ）中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及陕西省升级单位政府采购中心招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

- 合同标的物内容及数量

（一）专网数量及带宽要求

| 分类 地市 | 互联网 | 专网 |
| --- | --- | --- |
|  | 1000M 出口 | 省中心100M 接口 | 市级中心100M 接口 | 区县中心100M接口 | 考点100M接口 | 阅卷点100M 接口 | 招生录取现场100M接口 | 试卷印刷厂100M 接口 |
| 陕西省 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜川市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝鸡市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咸阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渭南市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 榆林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延安市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汉中市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商洛市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨凌区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

（二）总体设计

1、考试院节点建设：

考试院专网汇聚为     个节点，设备为            。

2、市级中心节点建设：

市级汇聚为     个点位，设备为             。

3、区、县中心节点建设

区、县中心     个接入点，设备为            。

- 标准化考点建设

标准化考点     个，设备为            。

5、研究生考点、阅卷点、录取现场、印刷厂节点以及备用线路建设

本次研究生考点、阅卷点、录取现场、印刷厂以及34条备用线路网关采用           ，负责将研究生考点、阅卷点、录取现场、印刷厂内部数据通过广域网MSTP链路上传至省级平台。路由器业务端口配置4端口千兆Combo接口，4端口RJ45接口，2端口SFP+接口。

6、网络运维管理设计

网管平台，实现全网网络设备的统一管理，真实展示全网拓扑结构，实现多厂商设备的统一视图、资源、故障、性能管理，同时为客户提供第三方设备的定制能力与告警北向接口，帮助客户打造专属的统一管理系统，降低运维成本，提升运维效率。

通过部署网管平台可实现：

（内容根据实际网管软件功能添加）

7、互联网统一出口

将为陕西省教育考试院省中心节点提供         。

二、交付条件：

（一）交付地点：陕西省教育考试院指定地点。

（二）交付期：合同签订之日（以甲方签字之日为准）起5个日历日交付

三、合同价款

1、乙方向甲方提供_   条光纤专线和    条专线接入服务。

2、 1G宽带光纤接入服务费用为        元/年（      元/年），        条ipran专线接入服务费用为     元/年（        元/年），即 _    元/年（        元/年）。

3、本协议期内，乙方为甲方1G光纤免费提供_   _组IP，其余IP如果甲方有需要，按每组    元/月（大写人民币    元/月）收取。

4、以上所有专线共计    条费用的付费周期为年，合同签约为              。

四、款项结算

（1）高考考试结束后，经初验合格一个月内支付至合同总价的30%。

（2）所有地市县区项目完成，验收合格后，一个月内，支付至合同总价的90%。

（3）剩余合同总价的10%作为服务质保金，待运维服务期满后根据考核情况，扣除罚款，剩余款一次付清。无罚款，一次付清。

注：如投标人中标后未按时间完成本项目，所造成的影响与后果均由中标人承担且采购人有权拒绝支付所有款项，额外产生的全部费用由中标人支付。

（二）支付方式：银行转账。

（三）具体结算：

甲方每笔付款前10日内，乙方应向甲方开具对应金额的增值税发票，甲方收到后向乙方付款。

甲方银行转账向乙方支付。

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方协助乙方做好陕西省教育考试院专网项目的准备工作，含_    个专网建设信息点位和1个千兆宽带信息点位的具体清单及各信息点位负责人的组织、协调工作；安装场地、配套设施的准备；负责配合乙方的施工调测工作等。施工过程中产生的水电物业等费用由各点位承担。

2、甲方应按照国家法律、法规的规定及本合同的约定使用相关系统，妥善保护相关设备设施，并支持乙方合理的巡查线路和维修障碍，为乙方的维护工作提供方便。

3、甲方应按照合同要求，向乙方及时支付费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方进场安装施工前，应完成准备工作。包括：安装设计方案、施工方案等，以确保安装施工质量。

2、从工程开始至工程结束，乙方应确保工程质量达到施工标准。

3、乙方在安装调试完毕后，应向甲方提供相应的设备清单及系统验收文档作为服务验收依据

4、乙方有义务向甲方提供施工进度安排，如因客观原因施工进度需要变更，乙方必须提前通知甲方。

六、质量保证

1、乙方保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在运维服务期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在运维服务期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人可在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由我公司承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

4、乙方明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。

七、验收

待项目运维服务期满由采购代理机构负责组织验收，邀请有关专家或质检机构共同进行验收,验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

八、售后服务

1、专网链路障碍修复时限

乙方承诺接到为陕西省教育考试院的故障申告后，各地市分支节点15分钟内电话响应。如需要现场服务，2小时内赶到现场，对于专网链路故障，最长处理时限为4小时，区、县级支节点30分钟内电话响应。如需要现场服务，2小时内赶到现场，对于专网链路故障，故障最长处理时限为4小时（不可抗力除外，不可抗力指：异常天气、地震等自然灾害，电力系统问题、市政阻挡，地铁施工，物业阻挡等），在障碍处理过程中，维护人员将及时客户申告人员通告故障处理进展情况。

2、重点保障服务

为提高专网可用性和降低重保时期故障率，各级部门应在重要通信保障期间禁止一切影响业务运行的割接、升级、打补丁、加载等操作，禁止一切影响业务运行局数据修改、网络优化等操作。

各级部门针对重点保障期间的专线服务应安排专人重点保障，以确保保障期间各类业务正常运行。

4、故障申告途径及保障人员联系方式

陕西省教育考试院客户遇到障碍时，联系各负责区域的客户经理进行申告，乙方应针对不同等级的网络故障，采用不同的处理方式，并有相应的处理流程提供保证。并列出客户经理清单（附件二）。

九、违约责任

项目完工期：5个日历日，合同签订之日（以甲方签字之日为准）起5个日历日交付采购人试用（试用期一个月）。我公司未征得采购人同意和谅解而单方面延迟服务，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时服务和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

十、争议解决

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第   种方式解决：

1、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同变更

在合同的执行期内，如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效，如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行。

十二、合同生效

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人名称 陕西省教育考试院 （盖章） | 成交供应商全称 （盖章） |
| 地址：西安市含光路40号 | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人或负责人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

乙方在招投标过程中提交的响应文件及向甲方作出的承诺为本合同组成部分，乙方应严格遵守。本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效，附件具有同等法律效力。（合同的服务承诺则长期有效）。

附表一：

| 序号 | 保障天数 | 会议/考试时间 | 会议/考试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 备注 |  |  |

# 第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-3-062

（正本或副本）

项目

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

- 合法来源渠道证明文件

- 投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函

第八部分   封袋正面标识式样

# 第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-062号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                    单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 项目完工期 | 运维服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

各投标人根据项目实际情况自行编制分项报价表。

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 投标人资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2020年度或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （格式后附）

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （格式后附）

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其

身份证原件） （格式后附）

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分   合法来源渠道证明文件

第五部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

三、投标人完成项目保障能力。

四、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因项目的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第七部分  附件

一、 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第八部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

# Text boxes

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封