西安建筑科技大学

雁塔校区学生公寓提升改造项目

招标文件

项目编号： SZT2022-SN-SC-ZC-GC-0344

采购代理机构：陕西中技招标有限公司

二零二二年六月

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	8

第三部分  投标人须知	14

1总则	14

2招标文件	15

3投标文件	16

4投标	18

5开标	19

6评审	20

7合同授予	23

8纪律和监督	24

9需要补充的其他内容	24

第四部分  评标方法	25

第五部分  合同范本	31

第六部分 采购内容及要求	43

第七部分  投标文件（格式）	61

附件一：资格证明文件格式（参考）	62

附件二：技术投标文件（参考）	- 71 -

附件1投标函	- 72 -

附件2开标一览表	- 73 -

附件3投标报价	- 74 -

附件4主要材料表	- 86 -

附件5 提供主要材料表证明材料	- 90 -

附件6 承诺书	- 91 -

附件7施工组织设计	- 92 -

附件8项目管理机构	- 97 -

附件9项目业绩	99

附件10中小企业声明函	100

附件11 供应商认为需要补充的其它资料	101

# 第一部分  招标公告

项目概况

雁塔校区学生公寓提升改造项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新四路1号高科广场A座10楼获取招标文件，并于 2022年07月07日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZT2022-SN-SC-ZC-GC-0344

项目名称：雁塔校区学生公寓提升改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,220,200.00元

采购需求：

合同包1(雁塔校区2#、7#学生公寓提升改造):

合同包预算金额：2,083,400.00元

合同包最高限价：2,083,400.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2#、7#楼墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、阳台门更换、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、宿舍门更换、安全指示灯设计安装等内容 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,083,400.00 | 2,083,400.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：工期45天

合同包2(雁塔校区3#A、3#B学生公寓提升改造):

合同包预算金额：2,762,700.00元

合同包最高限价：2,762,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 3#A、3#B楼墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、阳台门更换、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、宿舍门更换、安全指示灯设计安装等内容 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,762,700.00 | 2,762,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：工期45天

合同包3(雁塔校区4#学生公寓提升改造):

合同包预算金额：2,374,100.00元

合同包最高限价：2,374,100.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 4#楼墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、阳台门更换、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、宿舍门更换、安全指示灯设计安装等内容 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,374,100.00 | 2,374,100.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：工期45天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(雁塔校区2#、7#学生公寓提升改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1）、财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；2）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号； 4）、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；5）、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；6）、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号；7）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）；8）、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），详见招标文件。

合同包2(雁塔校区3#A、3#B学生公寓提升改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

合同包3(雁塔校区4#学生公寓提升改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(雁塔校区2#、7#学生公寓提升改造)特定资格要求如下:

1）.供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。2）.供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。3）.具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证。4）.拟投入的项目经理须为建筑专业且在本单位注册，提供贰级（含贰级）以上注册建造师证书及安全生产考核合格证（B证）。5）.外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图。6）.提供《中小企业声明函》。7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

合同包2(雁塔校区3#A、3#B学生公寓提升改造)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(雁塔校区4#学生公寓提升改造)特定资格要求如下:

同合同包1

三、获取招标文件

时间： 2022年06月15日 至 2022年06月22日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 13:00:00 至 17:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新四路1号高科广场A座10楼

方式：现场获取

售价： 300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月07日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新四路1号高科广场A座5楼0503第二会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市高新四路1号高科广场A座5楼0503第二会议室

注： 1、本项目为专门面向中小企业项目。
      2、报名须携带介绍信和身份证；
      3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、文件售价：300元/包

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安建筑科技大学

地址：西安市雁塔路中段13号

联系方式：029-82202221

2.采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新四路1号高科广场A座10楼

联系方式：029-88364979-807

3.项目联系方式

项目联系人：王馨、肖懿

电话：029-88364979-807

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西安建筑科技大学雁塔校区学生公寓提升改造项目 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：陕西中技招标有限公司 地 址：西安市高新四路1号高科广场A1001室 联系人：王馨、肖懿 电 话：（029）88364979-807 |
|  | 项目地点 | 第一包：雁塔校区2#、7#学生公寓 第二包：雁塔校区3#A、3#B学生公寓 第三包：雁塔校区4#学生公寓 |
|  | 资金落实情况 | 财政资金 |
|  | 工期 | 第一包：45天 第二包：45天 第三包：45天 |
|  | 工程质量要求 | 合格。 |
|  | 投标人资格 条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）2021年度经审计的财务报告或在开标日期前12个月内银行出具的资信证明； 2）提供具有履行本合同所必需专业技术能力的说明及承诺； 3）社会保障资金缴纳记录证明文件和依法缴纳税收记录证明文件；（须提供投标截止日期前12个月内任意1个月） 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、本项目的特定资格要求： 1）.供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。 2）.供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。 3）.具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证。 4）.拟投入的项目经理须为建筑专业且在本单位注册，提供贰级（含贰级）以上注册建造师证书及安全生产考核合格证（B证）。 5）.外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图。 6）.提供《中小企业声明函》。 7）.本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 |
|  | 踏勘 | 时间、地点：统一踏勘，具体时间、地点另行通知。 联系人：刘老师 联系方式：029-82202233 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 采购人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容。 |
|  | 分包 | 本项目不允许分包。 |
|  | 偏离 | 不允许，必须全面符合并响应招标文件要求。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天。 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金：第一包：人民币40000元；第二包：人民币50000元；第三包：人民币40000元； 采用电汇、网上银行支付等非现金形式交纳，且确保投标前到达采购代理机构指定账户。 接受投标保证金单位名称：陕西中技招标有限公司 开户行名称：中国银行西安高新四路支行 账号：102846245822 交纳及退还咨询电话：029-88364982-803 转账事由： 项目（包号）投标保证金 （备注：采用电汇方式缴纳的，在投标文件递交截止时间前投标保证金性须到达陕西中技招标有限公司账户。） |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章 要求 | 投标文件必须按要求签字、盖章的部分包括： 1.投标文件封面； 2.投标文件中要求签字、盖章的部分。 |
|  | 履约保证金 | 供应商中标后凭中标通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。 |
|  | 投标文件份数 | 按包提供壹套正本、叁套副本、壹套电子版(每份包含☑扫描件（盖章后），☑Word)。 电子文件用U盘拷贝。 供应商应在投标文件封面及投标文件密封文件袋正面注明 “正本”、“副本”“包号”。 供应商应在投标文件密封文件袋正面及背面加盖公章，以保证文件密封性完整。 |
|  | 装订要求 | 投标文件应胶装成册，编制页码及目录，建议双面打印。 |
|  | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： |
|  | 是否退还投标文件 | 不予退还 |
|  | 付款方式 | 第一包、第二包、第三包： 按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。 |
|  | 质保期 | 质保期：防水五年，其余两年。 |
|  | 缺陷责任期 | 贰 年 |
|  | 招标代理服务费 | 中标供应商应按包向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文件下浮25％计取，由中标方向受托方支付。 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时向采购代理机构直接交纳服务费，采用转账方式一次性交纳。 |
|  | 质疑期限 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 接收部门：陕西中技招标有限公司 接 收 人：李工 联系电话：029-88364979-846 地 址：西安市高新区高新四路1号高科广场A1001室 |
|  | 说明 | 1、有效投标人不足3家时，按国家相关法律及省市相关规定执行。 2、供应商可参与三个包投标，但只能成为一个包的第一中标候选人； 若已成为一个包的第一中标候选人，在后续包中再次排名得分第一则自动顺延至第三名，若第三包的第一第二中标候选人分别为前两包的第一中标候选人：当供应商家数＞3家时，得分排名第三第四名为第一第二中标候选人，得分排名第一第二顺延至第三名第四名。供应商数量等于3家时，则第三名为第一中标候选人。评标顺序按照包顺序进行。 |

# 第三部分  投标人须知

### 1总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标方式采购。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目项目地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标内容、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标：不接受。

#### 1.5 费用承担

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购代理机构及采购人在任何情况下对上述费用不负任何责任，同时也不作任何经济补偿。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10答疑

1.10.1招标文件发出后，投标人于前附表规定的时间内，以书面形式并加盖单位公章将问题送达采购代理机构，以便采购人答疑，逾期未提交者将视为无问题。

1.10.2 投标人将问题递交后，采购人在须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的答疑，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该答疑内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

不允许分包（指定分包工程除外）。

#### 1.12 偏离

不允许，必须全面符合并响应招标文件要求。

### 2招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1招标公告；

2.1.2投标人须知前附表；

2.1.3投标人须知

2.1.4评标方法；

2.1.5合同主要条款；

2.1.6工程量清单；

2.1.7投标文件（格式）；

对招标文件所作的答疑、澄清、修改（补遗书），构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件等不全，应在须知前附表规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，以便补齐，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2 投标截止时间: 见招标公告。

2.2.3 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，澄清内容不涉及问题的来源，澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认己收到该澄清。

2.2.5投标人对采购人提供的招标文件等所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负，采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释无效，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，修改内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.3.3 招标文件的修改内容均以书面形式为准。当招标文件、招标文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 3投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件正本一本、副本三本（投标文件所有正本和副本均为纸质文件），投标文件电子版壹份。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 本工程的投标报价采用本须知前附表所规定的方式并执行招标文件第七部分所列投标文件格式。

3.2.2 投标报价为投标人投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 投标人的报价，应是完成招标文件第1.3条所列招标工程范围及工期、质量的全部，投标人不得以任何理由进行删改。

3.2.4本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的综合单价和合价，以及投标总价中的价格均包括完成该工程项目的成本﹑利润﹑税金 ﹑技术措施费﹑大型机械进出场费﹑约定风险调整范围以外的风险费﹑政策性文件规定费用等一切因本项目而产生的所有费用。

3.2.5投标人可先到现场踏勘以充分了解现场位置﹑情况﹑道路﹑储存空间﹑装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6投标人应充分踏勘现场，如果认为有必要可向采购人索要地质勘察资料，充分了解现场情况进行报价，中标后不再因为不了解现场情况而予以调整报价。

3.2.7 施工现场水电费的计取：水表、电表由中标人提供并负责安装，投标报价时水电费价格由投标人自主报价。工程结算时采购人不承担由于水、电费涨价而产生的差价。

3.2.8 本工程除建设单位采购的材料所发生的检验试验费外，其他在工程中发生的所有检验试验和检测费均由投标人自主报价。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤回其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在购买招标文件后，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件为无效投标文件。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后5日内予以退还（不计利息）。中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5日内无息退还。中标人办理退还投标保证金手续时，须持签订的合同复印件壹份及经办人身份证原件，到招标代理机构的财务部门办理。

3.4.4 有下列情形之一的，招标人有权不退还投标保证金：

1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

2）中标投标人不按规定与采购人签订合同的；

3）提供虚假资料谋取中标的。

3.4.5投标保证金用于保护招标人免受因投标人行为而蒙受的损失。

#### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按企业最新情况更新或补充其提供的资料，以证实其各项资格条件能满足资格要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。否则，其投标将被拒绝。

#### 3.6 备选投标方案

采购人不接受备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件全部内容作出明确响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为废标。

3.7.4 投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件未按规定份数提交的作废标处理。

3.7.5 投标文件文本格式采用常规的文本格式。

### 4投标

#### 4.1 投标文件的密封、标记和装订

4.1.1 投标文件正本须单独包装，封套加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3投标人投标文件电子版应封装。

4.1.4未按本章第4.1.1 项至第4.1.3 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.1.5 投标文件封套不做统一规定，由各投标人使用不易破损的包装方式进行编制。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购代理机构在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议。

#### 5.2 开标程序

5.2.1开标由采购代理机构主持。

1）介绍与会各方人员；

2）介绍项目投标人；

3）宣布开标纪律；

4）签署拒绝商业贿赂承诺书；

5）由投标人法定代表人或其委托代理人、监标人检查投标文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

6）采购代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到投标文件，开标时对符合要求的投标文件都应当予以拆封、宣读；

7）由开标工作人员当众拆封纸质投标文件，对投标人纸质投标文件中投标报价、工期、质量、付款方式是否响应等主要内容进行唱标，各投标人法定代表人或委托代理人对唱标结果明确表态并书面签字确认；

8）宣布休会，进入评审阶段；

9）开标结束。

采购代理机构仅将符合招标文件要求的有效投标文件，进行评审。

5.2.2 开启投标文件后，发现投标文件中出现下列情形之一的视为废标，不得进入评审：

1）投标文件未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键词字迹模糊、无法辨认的；

2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或有多个不同报价的或提交替代投标方案的；

3）投标人擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括采购人指定的暂定单价）的；

4）投标工期超过招标文件规定期限的或工期过短经评标委员会认定为不合理工期的；

5）投标有效期少于招标文件规定期限的；

6）未对招标文件的实质性条款做出完全响应的；

7）电子标书内容与纸质投标文件预算部分内容不一致的；

8）附有采购人不能接受的条件的；

9）招标文件中载明的其他无效标情况；

10）投标行为违反法律、法规和相关规定的。

### 6评审

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评审由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会的负责人由评标委员会推举产生。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式执行国家、陕西省及西安市相关规定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

评标委员会与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3评标委员会的权利与义务及监管制度：

权利：

（1）对政府采购法律制度及相关情况的知情权；

（2）对政府采购项目的独立评审权；

（3）按照规定推荐中标候选供应商的权利；

（4）按照规定获取评审劳务报酬的权利；

（5）法律、法规规定的其他权利。

义务及监管制度：

（1）评标委员会在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

（2）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（4）维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

（5）参加由财政部门组织的专题学习、培训；

（6）法律、法规规定的其他义务；

（7）评标委员会遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

#### 6.2 评审原则

执行第三部分评标方法中第3.1条规定原则。

#### 6.3 评审

评标委员会按照第三部分“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三部分“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

#### 6.4评审过程的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查﹑澄清﹑评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较﹑中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。

#### 6.5投标文件的初步评审

6.5.1 投标文件的资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

6.5.2 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。其内容包括并不局限以下部分：

6.5.2.1工期要求是否完全响应；

6.5.2.2付款方式是否完全响应；

6.5.2.3投标文件的数量是否合格；

6.5.2.4投标文件有效期是否合格。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有影响性的投标。

#### 6.6详细评审

评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

评标委员会依据本工程规定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并推荐有排序的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人确定中标人。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能在规定时间合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 6.7投标文件的澄清和补正

在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明，直至满足评标委员会的要求。

#### 6.8投标报价

在唱标时所记录的各有效投标人的报价为最终报价，作为评审依据。

### 7合同授予

#### 7.1 定标方式

评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，此项得分高者排在前，中标人由采购人确定。

#### 7.2 中标通知

7.2.1 评审结果得出后，采购代理机构将在陕西省政府采购网公示结果。

7.2.2 采购代理机构向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人不退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.4 在保留本须知规定权利情况下，采购人将合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求的中标人，但该中标人必须：

1）具有有效实施本合同的能力和资源；

7.3.5 中标人进场后必须组织技术力量会同设计、监理人员进行认真、仔细的设计交底工作，以考虑具有可操作性的实施性的施工方案。否则，在施工过程因交底不详而对设计图纸理解不透所造成的一切损失均由中标人承担。

### 8纪律和监督

#### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三部分“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9需要补充的其他内容

9.1有效投标人不足3家时，按国家相关法律及省市相关规定执行。

9.2其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第四部分  评标方法

### 1、评审原则

1.1本工程的评定标工作，坚持公平、公正、科学、择优的原则，结合本工程实际，依照本办法对各投标人的投标文件进行综合评审，择优确定本工程的中标人。

1.2为合理控制工程造价，各投标人的投标报价必须合理并切合本工程实际。

1.3本次评标工作，由本工程评标委员会负责实施。

1.4本次招标禁止不正当竞争。

1.5本次评审采用综合评审法。

### 2、评审内容

2.1计算投标单位各分项有效得分，其合计即为该单位的综合得分。

2.2评审结果经评标委员会确认后，由评标委员会以综合得分顺序推荐中标侯选人。

### 评标方法

| 评审内容 | 分数 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 40分 | 投标报价得分按以下公式计算： 得分=40-（¦有效报价-评标基准价¦÷评标基准价×100×Q） 当a>A时，Q=0.4 ；当a<A时，Q=0.2 ； 计算分数时四舍五入取小数点后两位小数 本项得分最低为零分，不计负分。注：A=评标基准价 a=有效投标价 N=有效投标人的数量。 注：A=评标基准价；a=有效投标报价；N=有效投标人数量；（注：根据具体项目内容调整） 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价； 2.评标基准价的计算方法： A=（a1+a2+……+an）/N*0.95 注：A=评标基准价；a=有效报价；N=有效投标人的报价数量。 （注：根据具体项目内容调整） |
| 施工组织设计 （28分） | 项目技术分析 （7分） | 7分 | 项目实施中的重点、难点工程分析，实现这些重点、难点工程进度、质量目标的具体施工方案及保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强；0.1-3分 影响本项目正常施工的外在因素分析，提供相应的预案或保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强；0.1-2分 应对施工图纸可能出现问题的预判措施及解决方案。内容完备、科学、合理、针对性强；0.1-2分 |
|  | 施工进度计划（10分） | 10分 | 本项目工期紧、技术标准高，提供全面的确保工程按期按质完成的技术组织措施，内容科学、合理、针对性强得2.1-4分；内容较完备、合理、可行得0.1-2分； 整体进度安排（施工进度表或施工网络图）及各阶段进度保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得2.1-3分；内容较完备、合理、可行得0.1-2分； 分析本项目进度目标的关键节点，同时针对关键节点、复杂环节重点提出相应技术措施。内容完备、科学、合理、针对性强得2.1-3分；内容较完备、合理、可行得0.1-2分。 |
|  | 工程质量保证措施及施工应急预案 （7分） | 7分 | 针对本项目制定切实可行的总体质量控制目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，给出有针对性分段施工方案及其编制依据。内容完备、科学、合理、针对性强得2.1-4分；内容较完备、合理、可行得0.1-2分； 针对分段施工的重点、难点目标及施工环节，提出切实可行的施工质量保证措施及应急预案。内容完备、科学、合理、针对性强得2.1-3分；内容较完备、合理、可行得0.1-2分。 |
|  | 安全文明、环保施工保证措施（4分） | 4分 | 结合工程环境、特点分析安全隐患，给出有针对性的安全生产、文明施工、环保施工、防尘降噪等保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得1.1-2分；内容一般、基本可行得0.1-1分；缺项不得分。 安全文明、环保保证体系组织机构和控制点设置合理，满足国家、省市相关法规规定及磋商文件要求。内容完备、科学、合理、针对性强得1.1-2分；内容一般、基本可行得0.1-1分，缺项不得分。 |
| 项目管理机构 （5分） | 5分 | 项目管理机构人员岗位完整，专业种类齐全，搭配合理，有技术职称的人员比例合理。内容科学、合理、针对性强得3.1-5分；内容一般、基本可行得0.1-3分；不可行得0分。 |
| 主要材料（20分） | 8分 | 供应商需针对本项目提供项目的主材清单（清单内容包括但不限于材料名称、品牌、规格、材质等），根据提供内容的完整程度、主要材料性能质量参数等综合予以赋分： 提供清单内容完整全面、主要材料质量性能参数≥国家相关标准（提供检测报告等相关证明材料）计4.1-8分； 提供清单内容基本完整、主要材料质量性能参数≥国家相关标准（提供检测报告等相关证明材料）计0.1-4分； 提供清单内容不完整，不得分。 |
|  | 6分 | 根据供应商拟投入的主要材料的供货渠道链条、来源的合法证明（包括但不限于销售协议、授权等）予以赋分： 提供供货渠道链条等相关证明材料完整、齐全的得3.1-6分； 提供供货渠道链条等相关证明材料基本完整的得0.1-3分； 未提供的，不得分。 |
|  | 6分 | 根据供应商拟投入的主要材料的绿色环保、生产工艺（提供相关佐证资料）予以赋分： 主要材料绿色环保、用料无害、生产工艺先进得3.1-6分； 主要材料基本环保、用料基本无害、生产工艺较为先进得0.1-3分； 未提供的，不得分。 |
| 业绩 （4分） | 4分 | 1.提供项目经理2019年6月1日至今(以合同签订日期为准)与本项目功能特征类似业绩，每份业绩计1分，满分2分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件现场备查，未提供原件的以复印件为准。） 2.提供供应商2019年6月1日至今(以合同签订日期为准)与本项目功能特征类似业绩，每份业绩计1分，满分2分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件现场备查，未提供原件的以复印件为准。） 注：供应商业绩中与项目经理业绩重复的不重复计分。 |
| 保修服务承诺 （3分） | 3分 | 施工单位的施工保修方案（必须包含防水、环保检测）及承诺书（有惩罚措施），方案完整有效承诺详尽计0.1-3分，未提供的不计分。 |
| 注：（1）单项缺项则该项不得分。 （2）施工组织设计页数控制在60页以内，超过60页在总得分中扣除5分； |

### 备注：以上合同不重复计分。

### 4、特殊情况的处理

4.1若出现综合得分并列第一时，比较投标总报价，此项得分高者为第一中标候选人。

4.2投标文件中缺少某分项时，该分项为0分。

4.3评审中计算采用插入法，数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.4评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评委确定后，再行评定。

### 5、本项目中如需要落实政府采购政策参照以下规定执行

5.1需要落实的政府采购政策（如果投标企业符合相关需落实政府采购政策的，将按以下各标准执行，政策优惠不累计享受）注：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）

5.1.1中小企业落实政府采购政策：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关政策。

5.1.1.2监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，并对声明的真实性负责。

5.1.1.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.2投标产品政府采购政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

5.1.2.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

5.1.2.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

5.1.2.3依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.1.2.4  对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

5.1.2.5投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

5.1.2.6若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5.1.2.7节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

5.1.2.8节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

### 6.融资担保

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）的有关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

融资政策链接：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3673c84d170174cef8665d01ec

融资渠道链接：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/2、http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/list.do?chapterguid=08f8812f7c5b4d078c0e0eed584aed88&type=2&title=%E9%99%95%E8%A5%BF%E7%9C%81%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E8%9E%8D%E8%B5%84%E5%90%88%E4%BD%9C%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%85%AC%E5%91%8A。

# 第五部分  合同范本

XXXX

（施工合同）

年   月   日

第一部分  协议书

甲方（全称）：  西安建筑科技大学

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

总日历天数  天

计划开工日期：

计划竣工日期：

具体开工日期以甲方发出的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程验收标准执行国家现有的有关规范及标准，本工程质量要求为合格。

五、合同价款

1、合同总价（大写）：          (人民币)，（小写）¥：             。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、乙方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

| 甲方（盖章）：西安建筑科技大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地 址：西安市雁塔路中段13号 | 地址： |
| 法定代理人（签字）： | 法定代理人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 开 户 名：西安建筑科技大学 | 开 户 名： |
| 开 户 行：工行西安雁塔路支行 | 开 户 行： |
| 帐 号：3700023009026400639 | 帐 号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 联 系 人： | 联系人： |

- 通用条款

详见2017版陕西省建设工程施工合同“第二部分 通用条款”（此处略）

第三部分  专用条款

一、合同文件解释顺序

1、合同文件组成及解释顺序：（1）合同补充协议、变更通知；（2）合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）中标通知书；（6）图纸；（7）招标文件、答疑纪要及工程量清单；（8）招标文件及其附件；（9）工程质量保修书；（10）标准、规范及有关技术文件

二、双方一般权利和义务

2、工程师

2.1甲方派驻的工程师

姓名：      职务：

职权：配合乙方协调施工全过程内外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行监督管理

3、项目经理

姓名：       职务：

- 乙方对项目经理的授权范围： 职责：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格工程。权限：1、参与项目招标、投标和合同签订；2、组建项目管理班子；3、指挥工程项目建设的生产经营活动 。

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不小于工作日的70%。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 ：处以1000元/天·人的罚款。

三、施工组织设计和工期

4、进度计划

乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按甲方要求。工程师确认的时间： 日内。

- 工期延误

5.1双方约定工期顺延的其他情况：因乙方自身原因导致工期延误，工期（加甲方已批准的延期时长）每推迟一天乙方按1000元/天的标准承担违约金，若影响到甲方使用时应赔偿由此给甲方造成的损失，承担相应的赔偿责任。

5.2因乙方原因工期延误除按合同约定处罚外，还应承担其延误工期之后发生的以下相关责任（费用）：

（1）国家、省、市颁布政策文件调增工程造价，造价不予调整；调减工程造价的予以调减。

（2）乙方供应的材料、机械、设备等涨价，造价不予调整。

（3）甲供设备、材料（或暂定价材料）涨价给甲方造成损失的，损失部分由乙方承担。

四、合同价款

6、合同价款约定

本工程工程量清单和设计图纸内的分项及工程量据实结算，工程量清单和设计图纸外的变增项目，由校内相关单位及住户代表审核后，按实际发生量据实结算；工程价款结算时依据二次报价和一次报价之间的下浮比例执行。乙方提供国税增值税专用发票方可予以报销。

（1）除暂定材料、设备价格外，其他材料、设备价格工程竣工结算时不再调整；

（2）遇政策性调整及其他风险费用工程竣工结算时不再调整。

7、工程预付款

根据招投标文件约定，本工程无预付款。

8、工程进度款支付及结算

8.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

8.2甲方支付上述款项前，乙方须向甲方提供合法有效足额的增值税专用发票。

8.3合同以外的变更、签证、工程量的增加等内容，随竣工结算支付。

五、材料设备供应

9、乙方采购材料设备的约定：

9.1由乙方采购供应的材料与设备（包括甲控乙购材料）在采购前，须提前向甲方申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、档次与厂家等，必要时还应提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少3种样品），经甲方和项目设计师认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。乙方在采购时，应按照合同约定及设计和有关标准要求(如：材料、设备的指定品牌与档次)采购，材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全。乙方在材料到货24小时之内通知甲方验收。

9.2乙方采购的材料与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

9.3乙方采购的材料与设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

9.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的建筑物资与设备时，乙方应予以拆除并重新采购，费用由乙方承担，同时按照建筑物资与设备款项的8%处以罚款，由此延误的工期不予顺延。

9.5乙方需要使用代用的材料与设备时，应经甲方、设计单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。乙方擅自使用代用的建筑物资与设备，经验收合格的，按该批代用品总价的10%进行处罚；验收不合格的，除按该批代用品总价的10%进行处罚外，乙方必须无条件更换。

9.6对按正常程序已经确认的认质认价的材料与设备，乙方拒不执行的，甲方可将采供方式改为“甲供”。由此延误的工期不予顺延，并对乙方按该批材料与设备认价总价款的10%处罚。

9.7凡甲方暂定材料、设备价格的，施工期间需重新进行认质认价。认质认价材料、设备的采供，需经甲方认质认价后方可采购。

9.8凡认质认价的材料、设备一经认定，价格不再调整。

9.9由乙方采购供应的全部材料与设备（包括甲控乙购材料）对其单价按市场价进行自主报价，且应承担施工期间市场变化所引起的全部价格风险，任何情况的发生都不得成为其调整此种材料价格及对应综合单价的依据。

六、竣工结算

10、主要结算条款：

10.1分部分项工程量据实结算。

10.2变更签证调整合同价款的方式：

①合同中有相同或类似清单的参照相同或类似清单综合单价。

②合同中无相同或类似清单的参照合同中已有的材料价格或认质认价价格，并依据陕西工程量清单计价原则2009及配套文件重新组价，与建设单位协商后确定。

③变更产生的新材料或设备经甲方认质认价确认后，依据陕西工程量清单计价原则2009及配套文件重新组价。

11、乙方提供竣工图的约定： 竣工验收后20天内，提交竣工图及资料文件肆套。资料必须通过质检站备案要求（甲方原因除外）。若乙方不能按期完整提供归档施工资料，影响双方办理竣工结算时责任自负。

12、乙方应在工程通过竣工验收后，在20天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（肆份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

13、工程审定结算完成后，乙方缴纳施工水电费，安装计量表的按表据实计费，未安装计量表的按工程审定价的6‰计费。

14、本工程的工程量据实结算，当乙方报送的原始结算价若超出审计部门出具的审定价的3％时，审计核减费全部由乙方承担，在结算付款时一次性扣除。

七、付款方式

15、按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

八、合同份数

16、本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方保存肆份，乙方保存贰份。

九、其他

17、乙方应严格按施工图纸进行施工，保证工程进度和工程质量；因乙方原因造成工程质量未达到施工图纸和国家规范要求的，乙方应返工直至工程质量达到图纸和规范要求为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

18、乙方制定的施工方案、采取施工安全及环境保护措施和投入施工力量、机械装备、现场管理人员必须满足合同约定的工作内容、工程质量、施工进度和安全文明施工等要求；若达不到，乙方应积极采取补救措施，直至达到合同约定的标准。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

19、乙方必须确保施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及相关设施设备完好无损，如施工过程中出现损坏，乙方负责修复赔偿。工程最终移交甲方前乙方负责保护已完成的工程。

20、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由乙方负责保护并承担费用，最终移交后由甲方负责。

21、乙方应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。

22、乙方采购的建筑物资与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

23、乙方不得将其承包工程任何部分转包给他人，一经发现乙方将本工程予以转包，甲方有权立即解除合同，乙方应在14日内清退出场。同时，乙方承担由此给甲方造成的损失；乙方提供的履约保证金不再退还。

24、对于违反施工规范，偷工减料，以次充好，影响工程安全、质量和进度的，甲方有权进行经济处罚。

附件1：工程质量保修书

附件2：施工内容及报价明细表

附件1：

工程质量保修书

甲方(全称)：西安建筑科技大学

乙方(全称)：

为保证                                 在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围为施工区域内所含全部施工项目。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》、国家有关规定及招投标文件，约定乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日算起，保修期限为          年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程审定价格的3%。

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满收到乙方退还保修金申请后，21天内，将剩余保修金无息返还乙方。

附件2：

施工内容及报价明细表

项目名称：

| 序号 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 22 | 项目暂列金 |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 最终报价 | 大写： |
|  | 小写： |

# 第六部分 采购内容及要求

第一包：

一、项目基本情况说明

1.项目概况

为提升改善雁塔校区学生的住宿条件，现对雁塔校区2#、7#学生公寓进行提升改造，主要包括墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、安全指示灯设计安装等内容。质量标准执行国家、陕西省、西安市现行工程质量验评标准。项目预算208.34万元，暑假期间施工，施工场地满足施工需求。

- 采购（招标）范围

| 宿舍 | 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 22084m2 |  |
|  | 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 168m |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 560m |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（84套款式相同） | 84套 |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |
|  |  |  | 故障大便器维修更换，含坑位四周恢复、皮碗等配件更换 | 70套 |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 28间 |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 280m2 |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 280m |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 911.4m2 |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 28套 |  |
|  | 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（260套款式相同） | 260套 |  |
|  | 4 | 漏水维修 | 屋面炮楼处拆除原有防水层，重做3+4-25℃sbs防水卷材 | 200m2 |  |
|  | 5 | 宿舍门连窗维修 | 宿舍阳台内铝合金门联窗合页、锁扣维修，保证正常开闭 | 260间 |  |
|  | 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 2471m |  |
|  | 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 75套 |  |
|  | 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.5m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 260间 |  |
|  | 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 612.92m2 |  |
|  | 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1750*1920） | 4樘 |  |
| 7# | 11 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 3437m2 |  |
|  |  | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 120m |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 12套 |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 12套 |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 420m |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（48套款式相同） | 48套 |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 86.4 m2 |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 455.33m2 |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 12间 |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 786.24m2 |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 12套 |  |
|  | 13 | 漏水维修 | 3cm水泥砂浆垫层，铺设4+3-25℃SBS防水卷材，女儿墙上翻80cm，3cm水泥砂浆保护层 | 1200m2 |  |
|  | 14 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 1227m |  |
|  | 15 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 42套 |  |
|  | 16 | 晾衣架改造 | 宿舍窗户外侧拆除原有钢制晾衣架，安装三杆可伸缩不锈钢晾衣架，4*4国标角铁墙面固定，3.3m/间 | 175间 |  |
|  | 17 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1750*1920） | 2樘 |  |
| 研高层 | 18 | 破损地砖维修 | 清理研高层宿舍、走廊空鼓瓷砖，更换同尺寸同色全瓷瓷砖（600*600） | 300m2 |  |
| 5# | 19 | 公寓大门更换 | 5#公寓塑钢大门拆除（18000*1960），更换原尺寸塑钢12mm钢化中空玻璃门 | 1樘 |  |
| 全部宿舍 | 20 | 公寓大门维修 | 公寓大门更换地弹，打胶维修 | 16樘 |  |
| - | 21 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |
| - | 22 | 暂列金 | 项目不可预见费7万元 | 1项 |  |

二、商务要求

1. 工期需求及编制依据

工期要求45天，根据项目实际需求及使用单位要求确定。

2. 付款方式要求及履约保证金

（1）付款方式要求

按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

3. 质保期及质保保修要求

（1）缺陷责任期  贰 年；

（2）质保期：防水五年，其余两年。

质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应， 3天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。

② 其他要求：    无      。

三、合同主要条款

1.本工程由于工期短，甲方不支付预付款。按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待缺陷责任期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。乙方需提供增值税专用发票方可报销。

2.本工程为交钥匙工程，合同为清单报价，报价中包含暂列金柒万元整（￥70000.00），最终工程量按照实际发生量计取最终工程量按照实际发生量计取。

3.主要材料需提供相关合格证书 、要求环保材料。

4.投标报价为全费用综合单价，需包含材料费、人工费、运杂费、税费、水电费、安装及调试费等全部费用。

5.本项目不接受分包。

6.中标后颜色样式由采购人确定后实施。

7.供应商施工完成后出具环保检测报告，采购人根据情况再次进行室内环保检测，如不合格，供应商无条件返工并承担相关费用，采购人有权按工程款的2％对供应商进行处罚，由此带来的一切损失均由供应商承担，并承担环保检测费用。

第二包：一、项目基本情况说明

1.项目概况

为提升改善雁塔校区学生的住宿条件，现对雁塔校区3#A、3#B学生公寓进行提升改造，主要包括墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、安全指示灯设计安装等内容。质量标准执行国家、陕西省、西安市现行工程质量验评标准。项目预算276.27万元，暑假期间施工，施工场地满足施工需求。

- 采购（招标）范围

| 宿舍 | 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#A | 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 25572m2 |  |
|  | 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 168m |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 420m |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（56套款式相同） | 56套 |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |
|  |  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 70套 |  |
|  |  |  | 大便器区域地砖拆除，重新铺贴同尺寸全瓷瓷砖（400*400） | 132.59m2 |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 14间 |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料， | 318.23m2 |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 885.5m2 |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白 | 14套 |  |
|  | 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（150套款式相同） | 150套 |  |
|  | 4 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 25间 |  |
|  | 5 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 203间 |  |
|  | 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 1444m |  |
|  | 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 47套 |  |
|  | 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.3m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 124间 |  |
|  | 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.23m2每间） | 363.83m2 |  |
|  | 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1450mm*1640mm） | 2樘 |  |
| 3#B | 11 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 15056m2 |  |
|  |  | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 84m |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 7套 |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 7套 |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 280m |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（42套款式相同） | 42套 |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 50.4 m2 |  |
|  |  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 56套 |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 7间 |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 740.88m2 |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 14套 |  |
|  |  |  | 室内地面排水沟破拆，原排水主管道拆除，墩台瓷砖、隔断拆除，楼板孔植筋封堵，植筋现浇混凝土 | 46.2m3 |  |
|  |  |  | 给排水管道改造，其中主排水DN150PVC-U消音螺旋排水管（5m），横管DN110（6m）；给水DN50镀锌钢管（6m），接原有给排水管道。（含套管、阻水圈、50铜制闸阀等） | 14项 |  |
|  |  |  | DN200PVC排水管安装，接室外污水井，含地面开挖破除恢复 | 10m |  |
|  |  |  | 蹲便器安装，含附属给排水管道，脚踏阀，皮碗、外置S弯等 | 56套 |  |
|  |  |  | 基础坡度找平，刷聚氨酯防水涂料2遍，上翻至墙面40cm处 | 610.47m2 |  |
|  |  |  | 地面瓷砖拆除，同尺寸全瓷地砖铺设（400*400） | 406.98m2 |  |
|  | 13 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（87套款式相同） | 87套 |  |
|  | 14 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 15间 |  |
|  | 15 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 105间 |  |
|  | 16 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 840米 |  |
|  | 17 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 26套 |  |
|  | 18 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.4m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 60间 |  |
|  | 19 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 229.85m2 |  |
|  | 20 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1450mm*1640mm） | 1樘 |  |
| - | 21 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |
| - | 22 | 暂列金 | 项目不可预见费10万元 | 1项 |  |

二、商务要求

1. 工期需求及编制依据

工期要求45天，根据项目实际需求及使用单位要求确定。

2. 付款方式要求及履约保证金

（1）付款方式要求

按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

3. 质保期及质保保修要求

（1）缺陷责任期  贰 年；

（2）质保期：防水五年，其余两年

质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应， 3天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。

② 其他要求：    无      。

三、合同主要条款

1.本工程由于工期短，甲方不支付预付款。按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待缺陷责任期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。乙方需提供增值税专用发票方可报销。

2.本工程为交钥匙工程，合同为清单报价，报价中包含暂列金壹拾万元整（￥100000.00），最终工程量按照实际发生量计取最终工程量按照实际发生量计取。

3.主要材料需提供相关合格证书 、要求环保材料。

4.投标报价为全费用综合单价，需包含材料费、人工费、运杂费、税费、水电费、安装及调试费等全部费用。

5.本项目不接受分包。

6.中标后颜色样式由采购人确定后实施。

7.供应商施工完成后出具环保检测报告，采购人根据情况再次进行室内环保检测，如不合格，供应商无条件返工并承担相关费用，采购人有权按工程款的2％对供应商进行处罚，由此带来的一切损失均由供应商承担，并承担环保检测费用。

第三包：

一、项目基本情况说明

1.项目概况

为提升改善雁塔校区学生的住宿条件，现对雁塔校区4#学生公寓进行提升改造，主要包括墙面粉刷、卫生间改造、照明改造、阳台门更换、漏水维修、防火门更换、宿舍线路改造、宿舍门更换、安全指示灯设计安装等内容。质量标准执行国家、陕西省、西安市现行工程质量验评标准。项目预算237.41万元，暑假期间施工，施工场地满足施工需求。

- 采购（招标）范围

| 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 42316m2 |  |
| 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 140m |  |
|  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |
|  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |
|  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（84套款式相同） | 84套 |  |
|  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |
|  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 140套 |  |
|  |  | 大便器区域地砖拆除，重新铺贴同尺寸全瓷瓷砖（400*400） | 117.81m2 |  |
|  |  | 卫生间内木门打磨刷油漆腻子一遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 14间 |  |
|  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 291.31m2 |  |
|  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |
|  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 801.11m2 |  |
|  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 28套 |  |
| 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（250套款式相同） | 250套 |  |
| 4 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 38间 |  |
| 5 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 270间 |  |
| 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管， | 2402m |  |
| 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线缆 | 61套 |  |
| 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.4m2每间），两遍黑色调和漆喷涂， | 270间 |  |
| 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 582.27m2 |  |
| 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1500*2470） | 2樘 |  |
| 11 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |
| 12 | 暂列金 | 项目不可预见费7万元 | 1项 |  |

二、商务要求

1. 工期需求及编制依据

工期要求45天，根据项目实际需求及使用单位要求确定。

2. 付款方式要求及履约保证金

（1）付款方式要求

按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待工程质量保修期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

3. 质保期及质保保修要求

（1）缺陷责任期  贰 年；

（2）质保期：防水五年，其余两年

质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应， 3天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。

② 其他要求：    无      。

三、合同主要条款

1.本工程由于工期短，甲方不支付预付款。按工程进度分两次支付，施工完成墙面粉刷、卫生间改造工程内容后，支付合同额50%进度款；工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费后，支付至审定结算价的97%；另外3%的审定结算价款作为工程质量保证金（亦作为廉政保证金），待缺陷责任期满后无息退还。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。乙方需提供增值税专用发票方可报销。

2.本工程为交钥匙工程，合同为清单报价，报价中包含暂列金柒万元整（￥70000.00），最终工程量按照实际发生量计取最终工程量按照实际发生量计取。

3.主要材料需提供相关合格证书 、要求环保材料。

4.投标报价为全费用综合单价，需包含材料费、人工费、运杂费、税费、水电费、安装及调试费等全部费用。

5.本项目不接受分包。

6.中标后颜色样式由采购人确定后实施。

7.供应商施工完成后出具环保检测报告，采购人根据情况再次进行室内环保检测，如不合格，供应商无条件返工并承担相关费用，采购人有权按工程款的2％对供应商进行处罚，由此带来的一切损失均由供应商承担，并承担环保检测费用。

主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 参数、标准、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 1. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3. 乳胶漆甲醛含量（乙酰丙酮法）≤30mg/kg 4. 乳胶漆苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg 5.耐洗刷性：≥6000 次； |
| 2 | 水性油漆 | 符合国家相关标准、规范。 |
| 3 | 不锈钢 | 1.2mm厚304哑光不锈钢 |
| 4 | 人造石 | 防水、防渗、防霉，符合国家相关标准、规范。 |
| 5 | PVC水管 | 1.铅限量≤100mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）； 2.密度＜1450kg/m3； 3.内排水管道系统噪声＜48dB（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）。 |
| 6 | 银镜 | 1.有完整的生产线，品质可以保证一致性； 2.出具10年质保报告； |
| 7 | 玻璃胶 | 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出 3. 密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM 4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008 |
| 8 | 结构胶 | 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出 3.23℃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa 4.粘结破坏面积≤5% 4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008 |
| 9 | 智能吸顶灯 | 1.输入电压：AC200~240V 2.功率：0.4W~18W，灯具内置调光模块，3.亮度调光范围 0%--100% 4.色温：6000K 5.显色指数：Ra＞80 6.内置感应器：多普勒微波感应器，内7.置感应器频率：3.5GHz 8.感应范围：4 米 9.无线通讯距离：≥10m，无线通信协议：EMN3.0 10.无线通信频率：2.4GHz~2.483GHz 无线通信带宽：1MHz 11.无线发射功率：6dbm 无线接收灵敏度：-94dbm 12.内置计算单元参数：32Bit-RISC/ RAM：2KB/存储：16KB |
| 10 | 电线 | 采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯 |
| 11 | 线管 | 符合国家相关标准、规范。 |
| 12 | 洁具 | 全部洁具的用水效率等级达到 2 级（依据 GB 28377、GB 28379、GB 30717、GB/T 50378） |
| 13 | 水嘴 | 产品金属污染物析出统计值： Pb≤4μg/L Cu≤100μg/L Cr≤7μg/L Cd≤0.4μg/L As≤0.7μg/L Cr6+≤1.5μg/L |
| 14 | 插座面板 | 220V，16A，符合国家相关标准、规范。 |
| 15 | 空气开关 | 符合国家相关标准、规范。 |
| 16 | SBS卷材 | 耐零下25摄氏度低温 |
| 17 | 防火门 | 乙级防火门，符合国家相关标准、规范。 |
| 18 | 晾衣架 | 符合国家相关标准、规范。 |
| 19 | 墙地瓷砖 | 1.产品内照射指数 IRa≤0.9 2.外照射指数 Ir≤1.2 3.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 4.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级 |
| 20 | 大便器 | 液压脚踏冲洗阀前排水蹲式大便器，符合国家相关标准、规范。 |
| 21 | 安全出口标识 | 符合国家相关标准、规范。 |
| 22 | 抗倍特板隔断 | 防水防潮，符合国家相关标准、规范。 |
| 23 | 铝合金 | 70系列铝合金厚度1.4mm，符合国家相关标准、规范。 |
| 24 | 玻璃 | 白浮法玻璃，符合国家相关标准、规范 |

# 第七部分  投标文件（格式）

（封面）                                      （正本/副本）

西安建筑科技大学

雁塔校区学生公寓提升改造项目

投 标 文 件

项目编号： SZT2022-SN-SC-ZC-GC-0344

包号：

投标人：

（盖章）

二零二二年   月

## 附件一：资格证明文件格式（参考）

（封面）                                      （正本/副本）

西安建筑科技大学

雁塔校区学生公寓提升改造项目

资格证明文件

项目编号： SZT2022-SN-SC-ZC-GC-0344

包号：

投标人：

（盖章）

二零二二年   月

附件1-1 法人营业执照副本、税务登记证书副本、组织机构代码证副本（或统一社会信用代码的营业执照副本）

说明：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。

附件1-2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）  的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称） （项目编号）  （包号）        的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自投标截止之日起90日历天；特此声明。

（二代身份证需复印正面及反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：            （签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件1-3供应商财务状况证明文件

说明：

1、供应商需提供2021年度经审计的财务报告或在开标日期前12个月内银行出具的资信证明。

2、供应商提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供上述财务状况报告。

附件1-4社会保障资金缴纳记录证明文件

说明：

1、供应商须依法缴纳社会保障资金，须提供投标截止日期前12个月内任意1个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金；

2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。

附件1-5 依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、供应商须提供投标截止日期前12个月内任意1个月的依法缴纳税收记录。依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税。

2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

附件1-6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：   （采购人名称）    ：

（                  公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

2022年    月   日

附件1-7 供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺（参考格式）

致：     （采购人名称）   ：

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

| 履行合同所必需的设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌及型号 | 数量 | 备注（自购/租赁） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

供应商名称：  （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

附件2-1 招标文件要求的其他证明文件

1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。2）.供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。3）.具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证。4）.拟投入的项目经理须为建筑专业且在本单位注册，提供贰级（含贰级）以上注册建造师证书及安全生产考核合格证（B证）。5）.外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图。6）.提供《中小企业声明函》。7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

## 附件二：技术投标文件（参考）

（封面）                                     （正本/副本）

西安建筑科技大学

雁塔校区学生公寓提升改造项目

技术投标文件

项目编号： SZT2022-SN-SC-ZC-GC-0344

包号：

投标人：

（盖章）

二零二二年   月

## 附件1投标函

致：陕西中技招标有限公司:

1、根据已收到(项目名称) （项目编号）（包号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘本项目现场和仔细研究本工程招标文件、合同条款、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（￥       ）的投标总报价，按本工程招标文件、合同条款、工程量清单及其他有关文件条件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、工程现场条件等文件。

3、我方保证上述报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知后即日开工并在      日前竣工并移交整个工程。

5、我单位保证按设计要求和规范规定施工，工程质量达到             。

6、如果我方中标，我方将完全响应招标文件中的付款方式，并按照采购人要求提交足额提交合同履约保证金。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的投标文件在开标后 90天 内有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

9、我方理解你方及采购代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中是否包括投标费用，也无论是否能够中标，均不要求你方及采购代理机构对投标费用做任何补偿。

10、我方理解你方及采购代理机构，我方不要求你方及采购代理机构对未中标原因做任何解释，也不退回投标文件。

11、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除采购代理机构有权没收投标保证金外，还承担因下个中标候选人中标给采购人带来的经济损失。

12、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

移动电话：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件2开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 投标报价 | 小写金额：￥ 元 大写金额：人民币 元整 |
| 工程质量 |  |
| 工期是否响应 |  |
| 付款方式是否响应 |  |
| 质保期 |  |
| 项目经理 | 1.姓名： 2.专业： 3.建造师注册证书号： |

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

注：1、付款方式是否响应、工期是否响应请填写“是”或者“否”。

2、工程质量请填写“合格”或其他。

## 附件3投标报价

第一包：

| 宿舍 | 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 22084m2 |  |  |
|  | 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 168m |  |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 560m |  |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（84套款式相同） | 84套 |  |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |  |
|  |  |  | 故障大便器维修更换，含坑位四周恢复、皮碗等配件更换 | 70套 |  |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 28间 |  |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 280m2 |  |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 280m |  |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 911.4m2 |  |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 28套 |  |  |
|  | 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（260套款式相同） | 260套 |  |  |
|  | 4 | 漏水维修 | 屋面炮楼处拆除原有防水层，重做3+4-25℃sbs防水卷材 | 200m2 |  |  |
|  | 5 | 宿舍门连窗维修 | 宿舍阳台内铝合金门联窗合页、锁扣维修，保证正常开闭 | 260间 |  |  |
|  | 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 2471m |  |  |
|  | 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 75套 |  |  |
|  | 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.5m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 260间 |  |  |
|  | 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 612.92m2 |  |  |
|  | 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1750*1920） | 4樘 |  |  |
| 7# | 11 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 3437m2 |  |  |
|  |  | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 120m |  |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 12套 |  |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 12套 |  |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 420m |  |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（48套款式相同） | 48套 |  |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 86.4 m2 |  |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 455.33m2 |  |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 12间 |  |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 786.24m2 |  |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 12套 |  |  |
|  | 13 | 漏水维修 | 3cm水泥砂浆垫层，铺设4+3-25℃SBS防水卷材，女儿墙上翻80cm，3cm水泥砂浆保护层 | 1200m2 |  |  |
|  | 14 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 1227m |  |  |
|  | 15 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 42套 |  |  |
|  | 16 | 晾衣架改造 | 宿舍窗户外侧拆除原有钢制晾衣架，安装三杆可伸缩不锈钢晾衣架，4*4国标角铁墙面固定，3.3m/间 | 175间 |  |  |
|  | 17 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1750*1920） | 2樘 |  |  |
| 研高层 | 18 | 破损地砖维修 | 清理研高层宿舍、走廊空鼓瓷砖，更换同尺寸同色全瓷瓷砖（600*600） | 300m2 |  |  |
| 5# | 19 | 公寓大门更换 | 5#公寓塑钢大门拆除（18000*1960），更换原尺寸塑钢12mm钢化中空玻璃门 | 1樘 |  |  |
| 全部宿舍 | 20 | 公寓大门维修 | 公寓大门更换地弹，打胶维修 | 16樘 |  |  |
| - | 21 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |  |
| - | 22 | 暂列金 | 项目不可预见费7万元 | 1项 |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |

第二包：

| 宿舍 | 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#A | 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 25572m2 |  |  |
|  | 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 168m |  |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 420m |  |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（56套款式相同） | 56套 |  |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |  |
|  |  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 70套 |  |  |
|  |  |  | 大便器区域地砖拆除，重新铺贴同尺寸全瓷瓷砖（400*400） | 132.59m2 |  |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 14间 |  |  |
|  |  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料， | 318.23m2 |  |  |
|  |  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 885.5m2 |  |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白 | 14套 |  |  |
|  | 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（150套款式相同） | 150套 |  |  |
|  | 4 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 25间 |  |  |
|  | 5 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 203间 |  |  |
|  | 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 1444m |  |  |
|  | 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 47套 |  |  |
|  | 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.3m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 124间 |  |  |
|  | 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.23m2每间） | 363.83m2 |  |  |
|  | 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1450mm*1640mm） | 2樘 |  |  |
| 3#B | 11 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 15056m2 |  |  |
|  |  | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 84m |  |  |
|  |  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 7套 |  |  |
|  |  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 7套 |  |  |
|  |  |  | 管道除锈刷漆（两遍） | 280m |  |  |
|  |  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（42套款式相同） | 42套 |  |  |
|  |  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 50.4 m2 |  |  |
|  |  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 56套 |  |  |
|  |  |  | 卫生间内木门打磨补油漆腻子两遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 7间 |  |  |
|  |  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 740.88m2 |  |  |
|  |  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 14套 |  |  |
|  |  |  | 室内地面排水沟破拆，原排水主管道拆除，墩台瓷砖、隔断拆除，楼板孔植筋封堵，植筋现浇混凝土 | 46.2m3 |  |  |
|  |  |  | 给排水管道改造，其中主排水DN150PVC-U消音螺旋排水管（5m），横管DN110（6m）；给水DN50镀锌钢管（6m），接原有给排水管道。（含套管、阻水圈、50铜制闸阀等） | 14项 |  |  |
|  |  |  | DN200PVC排水管安装，接室外污水井，含地面开挖破除恢复 | 10m |  |  |
|  |  |  | 蹲便器安装，含附属给排水管道，脚踏阀，皮碗、外置S弯等 | 56套 |  |  |
|  |  |  | 基础坡度找平，刷聚氨酯防水涂料2遍，上翻至墙面40cm处 | 610.47m2 |  |  |
|  |  |  | 地面瓷砖拆除，同尺寸全瓷地砖铺设（400*400） | 406.98m2 |  |  |
|  | 13 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（87套款式相同） | 87套 |  |  |
|  | 14 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 15间 |  |  |
|  | 15 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 105间 |  |  |
|  | 16 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管 | 840米 |  |  |
|  | 17 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线 | 26套 |  |  |
|  | 18 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.4m2每间），两遍黑色调和漆喷涂 | 60间 |  |  |
|  | 19 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 229.85m2 |  |  |
|  | 20 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1450mm*1640mm） | 1樘 |  |  |
| - | 21 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |  |
| - | 22 | 暂列金 | 项目不可预见费10万元 | 1项 |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |

第三包：

| 序号 | 工程项目 | 施工内容 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面粉刷 | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨。公共区域走廊1.5米以下墙裙面层油漆粉刷，其余面层刷乳胶漆两遍 | 42316m2 |  |  |
| 2 | 卫生间改造 | 水房水池内壁安装1.2mm厚304不锈钢成品水槽，外翻至原有水槽上沿，配置成品不锈钢漏斗接原有下水管道。水池外壁外扣25mm防水防渗树脂型人造石台面。水池支架粘贴1.2mm厚304不锈钢护角。做法参照剖面图 | 140m |  |  |
|  |  | 水池拆除，混凝土封堵，破除长度2米以内，宽度610mm。 | 14套 |  |  |
|  |  | BV2.5mm2电气线路20*10槽板敷设7m接原有线路，安装五孔防水插座3套，16A漏电保护开关1套。 | 14套 |  |  |
|  |  | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（84套款式相同） | 84套 |  |  |
|  |  | 8mm防水防雾车边银镜固定安装，每套900mm*4000mm | 100.80 m2 |  |  |
|  |  | 大便器区域安装12mm厚抗倍特板成品隔断1200*1900*900 | 140套 |  |  |
|  |  | 大便器区域地砖拆除，重新铺贴同尺寸全瓷瓷砖（400*400） | 117.81m2 |  |  |
|  |  | 卫生间内木门打磨刷油漆腻子一遍水性油漆两遍（0.9m*2.2m），水房外侧门洞包木门套（2.8m*3m） | 14间 |  |  |
|  |  | 局部漏水位置面层清理勾缝，喷涂两遍渗透结晶防水涂料 | 291.31m2 |  |  |
|  |  | 更换DN100PVC漏水排水管道，含套管、皮垫、弯头等辅材。 | 140m |  |  |
|  |  | 铲除墙皮、刷墙固，刮腻子两遍，打磨，面层刷乳胶漆两遍 | 801.11m2 |  |  |
|  |  | 暖气拆除封堵，水泥抹灰乳胶漆刷白。 | 28套 |  |  |
| 3 | 照明改造 | 更换φ500智能圆形吸顶灯，功率0.35w-15w，灯具内置调光模块，感应范围：4米，感应亮度范围0%-100%，开关线路安装，含系统软件及调试（250套款式相同） | 250套 |  |  |
| 4 | 漏水维修 | 屋面漏水零星修补处理，房屋注浆。解决顶层宿舍渗水情况 | 38间 |  |  |
| 5 | 宿舍线路改造 | 2.5mm2BV线缆刻槽穿管（pc20）敷设约100m，CAT6网线刻槽穿管（pc20）敷设约32米。含墙面恢复、四套五孔插座、四套网线盒，一套明装5路空开盒，32A空开5分路，接就近分配箱 | 270间 |  |  |
| 6 | 应急电源敷设 | 走廊刻槽敷设应急照明电线，BV2.5mm2pc20穿管， | 2402m |  |  |
| 7 | 安全出口标识加装 | 安装安全出口标识，增设应急照明（电源直冲），接新敷设电线缆 | 61套 |  |  |
| 8 | 阳台栏杆除锈刷漆 | 阳台外侧栏杆打磨除锈（约3.4m2每间），两遍黑色调和漆喷涂， | 270间 |  |  |
| 9 | 纱网更换 | 一层宿舍更换十六目不锈钢纱网（约13.93m2每间） | 582.27m2 |  |  |
| 10 | 防火门更换 | 屋顶防火门更换70 铝合金12mm钢化中空玻璃平开门（1500*2470） | 2樘 |  |  |
| 11 | 垃圾清运 | 包含项目内全部垃圾清运，一次性包死 | 1项 |  |  |
| 12 | 暂列金 | 项目不可预见费7万元 | 1项 |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |

备注：1. 全费用综合单价包括但不限于所需的人工费、材料费、运杂费（含装卸、搬运、损耗、二次运输及多次倒运费用）、施工机械使用费、保管费、检测与试验费、安装及调试费、暂列金、各种措施费（含安全文明措费）、各类保险、管理费、利润、规费、各项税费、施工车辆校内通行费、垃圾清运费、用水用电费、验收、质保及保修服务、风险、责任和义务等所有费用。

2.本工程为交钥匙工程，合同为清单报价，最终工程量按照实际发生量计取。

## 附件4主要材料表

| 主要材料技术指标响应和品牌填报表 |
| --- |
| 项目名称：西安建筑科技大学雁塔校区学生公寓提升改造项目 序号 主要材料名称 技术指标要求 响应技术指标 偏离说明 品牌 生产厂家 1 乳胶漆 1. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3. 乳胶漆甲醛含量（乙酰丙酮法）≤30mg/kg 4. 乳胶漆苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg 5.耐洗刷性：≥6000 次； 2 水性油漆 符合国家相关标准、规范。 3 不锈钢 1.2mm厚304哑光不锈钢 4 人造石 防水、防渗、防霉，符合国家相关标准、规范。 5 PVC水管 1.铅限量≤100mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）； 2.密度＜1450kg/m3； 3.内排水管道系统噪声＜48dB（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）。 6 银镜 1.有完整的生产线，品质可以保证一致性； 2.出具10年质保报告； 7 玻璃胶 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出 3. 密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM 4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008 8 结构胶 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出 3.23℃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa 4.粘结破坏面积≤5% 4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008 9 智能吸顶灯 1.输入电压：AC200~240V 2.功率：0.4W~18W，灯具内置调光模块，3.亮度调光范围 0%--100% 4.色温：6000K 5.显色指数：Ra＞80 6.内置感应器：多普勒微波感应器，内7.置感应器频率：3.5GHz 8.感应范围：4 米 9.无线通讯距离：≥10m，无线通信协议：EMN3.0 10.无线通信频率：2.4GHz~2.483GHz 无线通信带宽：1MHz 11.无线发射功率：6dbm 无线接收灵敏度：-94dbm 12.内置计算单元参数：32Bit-RISC/ RAM：2KB/存储：16KB 10 电线 采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯 11 线管 符合国家相关标准、规范。 12 洁具 全部洁具的用水效率等级达到 2 级（依据 GB 28377、GB 28379、GB 30717、GB/T 50378） 13 水嘴 产品金属污染物析出统计值： Pb≤4μg/L Cu≤100μg/L Cr≤7μg/L Cd≤0.4μg/L As≤0.7μg/L Cr6+≤1.5μg/L 14 插座面板 220V，16A，符合国家相关标准、规范。 15 空气开关 符合国家相关标准、规范。 16 SBS卷材 耐零下25摄氏度低温 17 防火门 乙级防火门，符合国家相关标准、规范。 18 晾衣架 符合国家相关标准、规范。 19 墙地瓷砖 1.产品内照射指数 IRa≤0.9 2.外照射指数 Ir≤1.2 3.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 4.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级 20 大便器 液压脚踏冲洗阀前排水蹲式大便器，符合国家相关标准、规范。 21 安全出口标识 符合国家相关标准、规范。 22 抗倍特板隔断 防水防潮，符合国家相关标准、规范。 23 铝合金 70系列铝合金厚度1.4mm，符合国家相关标准、规范。 24 玻璃 白浮法玻璃，符合国家相关标准、规范 |
| 供应商名称 | ： | （公章） |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件5 提供主要材料表证明材料

## 附件6 承诺书

- 对招标文件及合同条件的承诺（完全承诺、不完全承诺）；

- 对工程质量的承诺；

- 对工程工期的承诺；

- 对工程结算办法的承诺；

- 工程量变更的承诺；

- 对工程款支付及农民工工资支付方面的承诺；

- 对周围环境（市政、市容）的协调及所发生费用的承诺；

- 补充意见。

## 附件7施工组织设计

供应商应根据招标文件内容和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计（包括但不限于）：

（1）项目技术分析（围绕以下内容编制）

① 项目实施中的重点、难点施工内容。

② 这些重点、难点施工内容的具体施工方案及质量保证措施。

③ 影响本项目正常施工的外在因素和可能出现的问题分析。

④ 解决这些外在因素和可能出现的问题，针对性的施工预案及保证措施。

（2）施工进度计划（围绕以下内容编制）

① 整体进度安排及相应保证措施。

② 劳动力安排计划。

③ 本项目进度目标的关键节点以及影响施工进度的主要因素分析。

④ 针对关键节点和主要影响因素的应对措施。

（3）工程质量保证措施及及施工应急预案 （围绕以下内容编制）

① 材料、设备采购计划。供应商所投产品的质量保证范围、材料设备货源渠道、质量保证方案等的说明，要求技术证明资料齐全，无产权纠纷。

② 主要材料承诺提供检验合格证、生产合格证等相关合格证书并承诺提供绿色环保材料证明。

③ 施工应急预案，针对主要影响因素和可能出现的问题的措施和预案

④ 工程质量保修书、保修服务方案及其人员组成的承诺，包含但不限于：具体保修内容、日常维护，应急响应时间及相关措施，缺陷责任期、质保期限及范围，保修服务团队等。

（4）安全文明、环保施工保证措施 （围绕以下内容编制）

① 结合工程环境、特点分析影响本项目施工安全、文明、环保的隐患。

② 给出有针对性的安全文明、环保施工保证措施。

注：本施工组织设计施工单位应结合自身施工经验认真编制，考虑施工实际情况，体现自身优势。施工组织设计限制页数，不超过60页，若超过60页将按照“评审因素量化赋分表”进行扣分。

附表1：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表4：计划开、竣工日期和施工进度图表

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

## 附件8项目管理机构

1.项目管理机构组成表（内容、格式自拟）

2.主要人员简历表

项目负责人简历表：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 甲方及联系电话 |

主要项目管理人员简历表：

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 担 任 的 主 要 工 作 |

## 附件9项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 完成日期 | 质量 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |

注：1、投标人应提供类似项目施工业绩，如实列出以上情况。

2、投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在投标文件中），原件备查。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件10中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件11 供应商认为需要补充的其它资料

# Comments

请确认时间：另行通知

新增内容

新增内容

增加规格

增加规格