政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-1302/001

西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年十二月

目  录

第一章  招标公告/投标邀请	4

第二章  投标人须知	11

（一）投标人须知前附表	11

（二）投标人须知	15

一、 总则	15

1.采购人、采购代理机构及投标人	15

2.资金来源	16

3.投标费用	16

4.适用法律	16

二、 招标文件	16

5.招标文件构成	16

6.招标文件的澄清与修改	17

7.投标截止时间的顺延	17

三   投标文件的编制	17

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	18

9.投标文件组成	18

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	18

11.投标报价	18

12.投标有效期	19

13.投标文件的制作	20

四   投标文件的递交	20

15.投标文件的密封和标记	20

16.投标截止	21

17.投标文件的接收、修改与撤回	21

五   开标及评标	21

18.开标	21

19.资格审查及组建评标委员会	22

20.投标文件符合性审查与澄清	22

21.投标偏离	23

22.投标无效	23

23.比较与评价	24

24.废标	25

25.保密要求	25

六   确定中标	25

26.中标候选人的确定原则及标准	25

27.确定中标候选人和中标人	25

28.发出中标通知书	25

29.告知招标结果	26

30.签订合同	26

31.履约保证金	26

32.预付款	26

33.招标代理服务费	26

34.政府采购信用担保	27

35.廉洁自律规定	27

36.人员回避	29

37.质疑的提出与接收	29

附件1：投标担保函	29

附件2：履约担保函格式	31

第三章  评标方法和标准	33

第四章  拟签订的合同文本	38

第五章  采购需求及要求	42

第六章  投标文件格式	42

投标函	43

开标一览表	44

投标分项报价表	45

资格证明文件	47

投标人概况	54

中小企业声明函	55

投标人监狱企业声明函	56

残疾人福利性单位声明函	57

投标人参加政府采购活动承诺书	57

投标方案	62

商务条款偏离表	63

符合评分标准要求的商务文件	64

投标方案或技术方案	65

符合评分标准要求的商务文件	76

业绩一览表	77

招标文件要求的其他文件	78

第一章  招标公告

## 西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九招标公告

## 一、项目基本情况：

## 一、项目基本情况：

项目编号：SCZD2022-ZB-1302/001

项目名称：2022年医疗设备采购项目十九

采购方式：公开招标

预算金额：13,000,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九):

合同包预算金额：13,000,000.00元

合同包最高限价：10,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用核磁共振设备 | 2022年医疗设备十九 | 1 台 | 详见采购文件 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同后60个日历日完成安装调试。

## 二、投标人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（2022年医疗设备采购项目十九）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

### 3.本项目的特定资格要求：

合同包1（2022年医疗设备采购项目十九）特定资格要求如下:

3.1投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

3.2投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

3.4供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

## 三、获取招标文件

时间：2022年12月08日至2022年12月14日，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00 至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项目电子招标文件（*.SXSZF）

方式：在线获取

售价：免费获取

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年12月29日09时00分00秒（北京时间），逾期提交的，系统将拒绝接收。

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1、本项目为（非专门）面向中小企业的项目。

2、落实政府采购政策：

2.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.3  《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

2.4  《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

4、其他

4.1.投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

4.2.办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

4.3.请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4.4.获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

4.5.提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.6.提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

4.7.本项目采用“不见面开标 ”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

4.8.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

4.9.其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：西安市儿童医院

地址：西安市西门内西举院巷69号

联系人：乌阳

联系方式：029-87692082

2.釆购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

联系方式：029-85257505

### 3.项目联系方式

项目联系人：薛盼  程燕

电 话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司

2022年12月07日

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人信息：西安市儿童医院 地址：西安市西门内西举院巷69号 联系人：乌阳 联系方式：029-87692082 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层 联系人：薛盼 程燕 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 （是、否） |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：不接受联合体投标 |
| 1.7 | 项目所属行业：工业 |
| 2.2 | 预算金额：1300万元；最高限价：1000万元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 8.1 | / |
| 12.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否；预留份额/%） |
| 14.1 | 投标人需在在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。 开标结束后，投标人须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版投标文件三套，正本1套，副本2套，纸质版应与电子投标文件保持一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年12月19日09:00:00 |
| 18.1 | 开标时间：2022年12月29日09:00:00 开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束之间 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 / （不得超过政府采购合同金额的10%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 / 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为： 合同总价款的30% |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： (按计价格[2002]1980号规定标准计算中标（成交）服务费。中标（成交）服务费由中标（成交）投标人向受托人支付。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联系人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联系人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 1投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 2投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 4供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。 |
| 2 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 3 | CA业务网点 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 4 | 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3    澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由以下六部分组成

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  投标人概况

第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图表的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标有效期

12.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.    投标文件的制作

13.1   投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交电子投标文件（*.SXSTF）以及投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若纸质版与电子投标文件（*.SXSTF）不一致，以电子投标文件（*.SXSTF）为准；正本和副本不一致，以正本为准。

13.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

13.3   投标文件应按照“第六章”格式部分制作，并用不可拆装的方式分别装订成册。

13.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 14.    投标文件的密封和标记

14.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封

14.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

14.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 15.    投标截止

15.1   投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

15.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 16.    投标文件的接收、修改与撤回

16.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

16.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

16.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

16.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 17.    开标

17.1   采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

17.2   开标时，由采购代理机构组织实施，“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

17.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 18.    资格审查及组建评标委员会

18.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标服务及相关货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

18.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

18.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

18.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

18.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 19.    投标文件符合性审查与澄清

19.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2   投标文件的澄清

19.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第19.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

19.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 20.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 21.    投标无效

21.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

21.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 22.    比较与评价

22.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3   根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

22.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 23.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 24.    保密要求

24.1   评标将在严格保密的情况下进行。

24.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 25.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 26.    确定中标候选人和中标人

26.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2   按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 27.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 28.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 29.     签订合同

29.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

29.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

29.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 30.    履约保证金

30.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

30.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

30.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 31.    预付款

31.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

31.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

31.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 32.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标须知前附表规定执行。

### 33.    政府采购信用担保及融资

33.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

### 34.    廉洁自律规定

354.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

3544.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 35.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.    质疑的提出与接收

36.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3   投标人提交质疑函的要求

36.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

36.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

36.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

36.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

36.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

36.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

## 附件1：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

1、资格审查：

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人提供2021年度的审计报告或2022年任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明； 3、提供近半年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件; 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 特定资格条件 | 1投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 2投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 4供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。 |
| 3 | 投标人不得存在的情形 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； 2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 备注：以上资料的扫描件、复印件必须加盖投标人公章。 |

2、符合性审查：

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。 |
| 4 | 投标内容 | 投标内容出现漏项或与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响服务实质性内容。 |
| 5 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款。 |

3、综合评标

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 投标产品技术指标评审内容 | 37 | 1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得30分。“*”号技术参数一项不满足扣5分；非“*”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止（须提供所响应产品相关证明材料（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料，包括但不限于技术白皮书或检测报告等）。 2、投标产品附有相关检验（检测）报告，整体表述一致，按其响应程度计1~7分，技术资料短缺或表述不一致的扣去相应得分。 |
| 投标产品的可靠性评审 | 10 | 1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，按其响应程度计1~5分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计1~5分。 |
| 售后服务及履约能力评审 | 15 | 1、针对本项目及使用单位实际需求提供详细具体可行的有针对性的实施方案措施承诺，并由专业的技术人员提供设备安装服务，帮助使用单位将设备（产品）调试到最佳使用状态，保证项目的顺利运行。由评审委员会横向比较，按其响应程度计0～3分。 2、投标人提供的培训方案（包括但不限于培训人数、培训时间、培训及考核办法等），保证使用方能熟练操作。由评审委员会横向比较，按其响应程度计0～5分 3、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～3分；在规定的叁年质保期基础上延保的加1分 4、针对投标人所做出维护保养及应急方案，包括但不限于设备（产品）出现问题的及时处理预案等，不能影响及延误使用单位的正常使用承诺进行描述。由评审委员会横向比较，按其响应程度计0～3分。 |
| 节能、环保、环境标志产品 | 3 | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～3分 |
| 业绩 | 5 | 提供自2019年1月1日起至今所投产品的类似业绩证明材料（以合同为准），每提供一项上述类似业绩证明材料（合同）复印件（加盖供应商公章）的，得1分，最高得5分，未提供的不得分。 |

# 第四章  拟签订的合同文本

西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九

供 货 合 同

招标编号：SCZD2022-ZB-1302/001

甲  方：西安市儿童医院

乙  方：xxxx

见证方：陕西省采购招标有限责任公司

2022年 月

中国  西安

甲方：西安市儿童医院

住所地：西安市西门内西举院巷69号

法定代表人：

联系方式：029-87692035

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX

住所地：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXX

联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

见证方：陕西省采购招标有限责任公司

住所地：西安市高新二路山西证券大厦八楼

法定代表人：崔建武

联系方式：029-88497916

西安市儿童医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的医疗设备，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西省采购招标有限责任公司（以下简称见证方）按照政府采购程序组织公开招标，确定XXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法》、、《中华人民共和国合同法》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准，标的物规格标准详见附件一、附件二）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物价款合计（万元）： ¥：（万元） |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）XXXXXXXXXXXXX（￥XXXX万元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

一、乙方为中小型企业（需提供中小型企业说明函），支付方式如下：

1、合同签订后30天内，甲方向乙方支付合同总价款40%作为预付款，乙方需提供相关收款依据。以人工投入为主、实行按月定期结算支付款项的项目，不约定预付款。

2、乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方30天内支付合同总价款的55%。

3、维保期期满后，乙方需全面对产品进行全面维护保养，保证正常使用。甲方30天内支付合同总价款的5%。

二、乙方为非中小企业，支付方式如下：

1、合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方30天内支付合同总价款的95%。

2、维保期期满后，乙方需全面对产品进行全面维护保养，保证正常使用。甲方30天内支付合同总价款的5%。

（三）支付方式：银行转帐。

（四）结算方式：乙方持验收合格单，全额合规发票（按合同总价值开甲方），中标通知书、供货合同，与甲方结算。

四、交货条件：

（一）交货地点：西安市儿医院指定地点。

（二）交货期：

1、交货期：合同后60个日历日完成安装调试。

2、合同签订后，乙方即刻派遣场地工程师到达安装现场勘察，协助甲方基建规划完成场地建设，按照供货期要求组织货物到达、安装事宜。场地不满足安装验收条件时，由乙方保存货物，费用由乙方承担。

3、如果乙方交货时间比合同约定的供货时间延迟，每推迟一天扣除合同总价款的1%；如果交货时间超过合同约定的供货时间十五天，视乙方根本违约，甲方享有单方解除合同权，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除。乙方还应按照本供货合同第十条第二款之约定承担违约责任。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

六、安装调试和培训：

（一）供应商必须保证足够的技术人员和时间投入系统安装实施中，在项目建设过程中，项目负责人和主要实施人员需常驻用户所在地，且未经用户许可，不得变更项目负责人。该项目的负责人，负责与用户接洽工作。

（二）根据用户计算机操作水平的高低、特殊职能科室的业务需求等用户实际需要，有针对性地开展集中的用户培训，初步实现知识与技能的转移。投标人根据项目整体要求制订详细的培训计划。中标人在项目建设前后除了对业务经办人员的专项培训以外，应对甲方的系统维护人员进行系统维护培训。包括：系统管理、开发工具、数据交换技术等。

七、售后服务

（一）质保期：从装机验收之日起整机保修3年。

（二）由厂家直接提供售后服务，厂家在中国大陆有零配件保税库，在区域内有固定维修站和专业服务人员；

（三）保修期后, 仍给提供优良的售后服务；

（四）卖方应在货到医院7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

（五）提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

（六）全国统一的400售后服务电话

（七）、质保期内接到报修，2小时电话响应，24小时到现场，更换配件若超过72小时，无条件提供备用机

八、验收

（一）验收要求：验收按相关规定、规范进行。验收时如发现所交付的成果有不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

（二）验收依据：

（1）合同约定的质量和技术要求。

（2）货物原产地证明和出厂质量检验合格证书以及质量保修证书等和产品相关的证书。

（3）乙方应向甲方提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。

（4）安装调试、技术培训完成后，填写货物验收单。

（三）验收方式：

1、到货后由采购人、成交单位双方共同核对单据、检查外包装、开箱清点数量等，经检验无误共同签署货物交接单。

2、安装调试、技术培训完成后，填写货物验收单。

九、违约责任

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物、质保服务或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供质保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金），同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同一式柒份，甲方三份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同自甲方、乙方、见证方三方签字盖章之日起生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十三、其他事项

（一）见证方作为部门集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                  乙  方（法人公章）

单位名称：西安市儿童医院            单位名称:

地  址：西安市西门内西举院巷69号     地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签字）

开户银行:

帐    号：

签订日期：     年    月    日           签订日期：    年    月    日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

签订日期：    年  月  日

附件一：配置清单

附件二：设备参数

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

合同附件：

| 政府采购项目服务验收报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 服务单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 服务单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容项目明细、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

| 1 | 总体要求 |
| --- | --- |
| *1.1 | 投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证的最新1.5T机型，所投产品首次获得FDA和NMPA认证的时间不得早于2017年，在国内生产，并提供白皮书。 | 具备 |
| 2 | 磁体系统 |
| 2.1 | 磁体场强 | 1.5T |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.3 | 磁体与整机为同一生产商 | 具备 |
| 2.4 | 磁体屏蔽类型 | 主动屏蔽 |
| 2.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.6 | 裸磁体长度 | ≤175cm |
| 2.7 | 患者孔径 | ≥60cm |
| 2.8 | 5GS线 X、Y轴 | ≤2.5m |
| 2.9 | 5GS线 Z轴 | ≤4.0m |
| 2.10 | 磁体均匀度（典型值） |  |
| 2.11.1 | 10cm DSV | ≤0.005ppm |
| 2.11.2 | 20cm DSV | ≤ 0.02ppm |
| *2.11.3 | 30cm DSV | ≤ 0.07ppm |
| 2.12 | 磁场长期稳定性 | <0.1ppm/hour |
| 2.13 | 液氦消耗率 | ≤0 升/24小时 |
| 2.14 | 磁体最大液氦容量 | ≥1500升 |
| 2.15 | 正常工作下填充周期（典型值） | ≥8年 |
| 2.16 | 磁体匀场空间设计 | 圆柱形 |
| 2.17 | 磁体被动匀场技术 | 具备 |
| 2.18 | 磁体主动匀场技术 | 具备 |
| 2.19 | 3D动态匀场技术 | 具备 |
| 2.20 | 靶器官匀场技术 | 具备 |
| 2.21 | 主动逐层匀场技术 | 具备 |
| 2.23 | 磁体重量(含液氦) | ≥3800kg |
| 3 | 梯度系统 |
| 3.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 | 具备 |
| 3.2 | 最大FoV | ≥ 50cm |
| *3.3 | 数字化单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴） | ≥ 33mT/m |
| 3.4 | 数字化单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴） | ≥ 120mT/m/ms |
| 3.5 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强） | ≤ 0.3ms |
| 3.6 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 | 具备 |
| 3.7 | 梯度占空比 | ≥ 100% |
| 3.8 | 梯度线圈冷却方式为水冷 | 具备 |
| 3.9 | 梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |
| 3.10 | 梯度线圈与整机为同一生产商 | 具备 |
| 3.11 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥1350V |
| 3.12 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥ 150A |
| 3.13 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 | 具备 |
| 3.14 | 梯度放大器冷却方式为水冷 | 具备 |
| 3.15 | 梯度放大器冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |
| 3.16 | 梯度放大器具有独立的循环水路 | 具备 |
| 3.17 | 梯度放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |
| 3.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式 | 数字化传输 |
| 4 | 射频发射系统 |
| 4.1 | 射频发射信号产生和处理方式 | 数字化处理 |
| 4.2 | 射频频率稳定性 | ≤ ±2.1 x 10 -10 |
| 4.3 | 频率控制精度 | ≤ 0.015 Hz |
| 4.4 | 相位控制精度 | ≤ 0.006 o |
| *4.5 | 发射带宽 | ≥ 700 kHz |
| 4.6 | 发射功率 | ≤15kW |
| 4.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 | 具备 |
| 4.8 | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |
| 5 | 射频接收系统 |  |
| 5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream）等 | 提供 |
| *5.2 | 最大接收通道 | ≥16 |
| 5.3 | 射频接收带宽 | ≥ 1 MHz |
| 5.4 | 前放噪声系数 | < 0.6 dB |
| 5.5 | 接收机动态范围 | > 160dB |
| 5.6 | MR信号模数转换器采样率 | ≥ 80MHz |
| 5.7 | MR信号模数转换器的物理位置 | 磁体间内 |
| 5.8 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式 | 数字信号传输 |
| 5.9 | 同时可连接的线圈数量；系统线圈接口总数量 | ≥ 3；≥ 3 |
| 5.10 | 多线圈组合成像技术 | 具备 |
| 5.11 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量 | ≥ 4 |
| 6 | 射频接收线圈 |
| 6.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 6.2 | 头颈联合线圈 | ≥12通道 |
| 6.3 | 体部线圈 | ≥8通道 |
| 6.4 | 脊柱线圈 | ≥12通道 |
| 6.5 | 大号通用柔性线圈（膝、踝、肩部） | ≥4通道 |
| 6.6 | 小号通用柔性线圈（手、腕、肘、足部） | ≥4通道 |
| 6.7 | 膝关节专用线圈 | ≥12通道 |
| 6.8 | 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描 | 具备 |
| 6.9 | 所有线圈集成前置放大器 | 具备 |
| 6.10 | 所有线圈免调谐 | 具备 |
| 6.11 | 所有线圈支持并行采集技术 | 具备 |
| 6.12 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 | 具备 |
| 6.13 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 | 具备 |
| 6.14 | 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术 | 具备 |
| 6.15 | 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中 | 具备 |
| 6.16 | 自动线圈单元选择技术 | 具备 |
| 6.17 | 自动线圈单元选择结果实时显示技术 | 具备 |
| 6.18 | 所有线圈接口都位于患者床上 | 具备 |
| 6.19 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 | 具备 |
| 6.20 | 以上所有线圈与整机为同一生产商 | 具备 |
| 6.21 | 头颈、脊柱一体化儿童专用线圈 | 具备 |
| 7 | 患者舒适性与安全性 |
| 7.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 | 具备 |
| 7.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 | 具备 |
| 7.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 | 具备 |
| 7.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 | 具备 |
| 7.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 | 具备 |
| 7.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 | 具备 |
| 7.7 | 患者报警装置 | 具备 |
| 7.8 | 自动语音指令 | 具备 |
| 7.9 | 自动语音指令可由客户定制 | 具备 |
| 7.10 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） | 具备 |
| 8 | 患者操作 |
| 8.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 | 具备 |
| 8.2 | 集成于磁体外壳的控制面板分别位于患者床左右两侧 | 具备 |
| 8.3 | 患者床支持水平移动 | 具备 |
| 8.4 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥ 20cm/s |
| 8.5 | 扫描床水平定位精度 | ≤ ±1.0mm |
| 8.6 | 患者床最低床位高度 | ≤ 58cm |
| 8.7 | 患者床水平和垂直移动时最大承重 | ≥ 160kg |
| 8.8 | 数字床位显示 | 具备 |
| 8.9 | 一键升床 | 具备 |
| 8.10 | 一键进床 | 具备 |
| 8.11 | 一键退床 | 具备 |
| 8.12 | 患者床急停功能 | 具备 |
| 8.13 | 紧急情况下手动移动患者床功能 | 具备 |
| 8.14 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 | 具备 |
| 9 | 生理门控 |
| 9.1 | 呼吸门控 | 具备 |
| 9.2 | 心电门控 | 具备 |
| 9.3 | 外周门控 | 具备 |
| 9.4 | 外部门控信号输入接口 | 具备 |
| 9.5 | 门控信号光学输出接口 | 具备 |
| 9.6 | 用户界面显示生理信号波形 | 具备 |
| 9.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 | 具备 |
| 9.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 | 具备 |
| 10 | 神经系统成像 |
| 10.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 | 具备 |
| 10.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 | 具备 |
| 10.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 | 具备 |
| 10.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 | 具备 |
| 10.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 | 具备 |
| 10.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 | 具备 |
| 10.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR） | 具备 |
| 10.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖 | 具备 |
| 10.9 | 矢状位脊柱弥散成像 | 具备 |
| 10.10 | 单次激发EPI弥散成像 | 具备 |
| 10.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 | 具备 |
| 10.12 | 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） | 具备 |
| 10.12.1 | SWI序列可兼容并行采集 | 具备 |
| 10.12.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |
| 10.12.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |
| 10.12.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |
| 10.12.5 | minMIP图像成像技术 | 具备 |
| 10.13 | 高清弥散 |  |
| 10.13.1 | 高清弥散序列 | 具备 |
| 10.13.2 | 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度 | 具备 |
| 10.13.3 | 该序列适用于成人、儿童多部位成像 | 具备 |
| 10.13.4 | 该序列可用于头部弥散成像 | 具备 |
| 10.13.4 | 该序列可用于乳腺弥散成像 | 具备 |
| 10.13.5 | 该序列可用于盆腔弥散成像 | 具备 |
| 10.13.6 | 该序列可多B值成像 | 具备 |
| 10.14 | 灌注成像 | 具备 |
| 10.14.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |
| 10.14.2 | 多层灌注成像 | 具备 |
| 10.14.3 | rCBV分析 | 具备 |
| 10.14.4 | TTP分析 | 具备 |
| 10.14.5 | MTT分析 | 具备 |
| 10.14.6 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 10.14.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |
| 10.15 | 头部T1定量 | 具备 |
| 10.16 | 3D ASL动脉自旋标记 | 具备 |
| 10.17 | DTI（包含白质纤维成像等） | 具备 |
| 11 | MR血管造影 |
| 11.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA | 具备 |
| 11.2 | ToF序列支持门控触发 | 具备 |
| 11.3 | ToF序列支持饱和优化快速成像技术 | 具备 |
| 11.4 | 跟随式饱和带技术 | 具备 |
| 11.5 | 3D多层块ToF技术 | 具备 |
| 11.6 | MTC背景抑制技术 | 具备 |
| 11.7 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) | 具备 |
| 11.8 | MTC与TONE技术可同时使用 | 具备 |
| 11.9 | 2D/3D PCA相位对比法MRA | 具备 |
| 11.10 | ce-MRA | 具备 |
| 11.11 | k空间椭圆填充技术 | 具备 |
| 11.12 | k空间中心优先椭圆填充技术 | 具备 |
| 11.13 | 自动减影技术 | 具备 |
| 11.14 | 自动MIP技术 | 具备 |
| 11.15 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) | 具备 |
| 11.16 | 外周血管MRA | 具备 |
| 11.17 | 外周血管自动进床扫描 | 具备 |
| 11.18 | 无对比剂MRA成像技术（包括头部、腹部、肾动脉、外周血管等） | 具备 |
| 12 | 骨骼肌肉成像 |
| 12.1 | 磁共振软骨参数定量成像 | 具备 |
| 12.2 | 软骨T1定量 | 具备 |
| 12.2.1 | B1场非均匀性校正技术 | 具备 |
| 12.2.2 | 3D可变翻转角T1软骨定量序列 | 具备 |
| 12.2.3 | T1软骨定量序列支持并行采集技术 | 具备 |
| 12.2.4 | 单次屏气覆盖全肝T1定量成像 | 具备 |
| 12.2.5 | 软骨T1定量序列反转角数量 | ≥ 10 |
| 12.3 | T2与R2软骨定量 | 具备 |
| 12.4 | T2*与R2*软骨定量 | 具备 |
| 12.5 | 定量图像与解剖图像融合显示 | 具备 |
| 12.6 | 亚毫米等方性体素3D成像实现多种图像（包括PD，T2，脂肪抑制序列）≤10分钟 | 具备 |
| 12.7 | 高采集带宽金属伪影抑制成像 | 具备 |
| 12.8 | 基于倾斜读出角度（VAT）技术的金属伪影抑制成像 | 具备 |
| 12.9 | 基于SEMAC的伪3D采集金属伪影抑制成像（例如：O-MAR XD、WARP或MAVRIC SL） | 具备 |
| 13 | 磁共振心脏成像 |
| 13.1 | 心脏形态学成像 | 具备 |
| 13.2 | 心脏电影成像 | 具备 |
| 13.3 | 心脏灌注成像 | 具备 |
| 13.4 | 心肌活性评价成像 | 具备 |
| 13.5 | 心律不齐抑制技术 | 具备 |
| 13.6 | 放射状k空间采集技术 | 具备 |
| 13.7 | 黑血磁化准备技术 | 具备 |
| 13.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 | 具备 |
| 13.9 | 梯度回波序列回波共享技术 | 具备 |
| 13.10 | 回顾性门控采集技术 | 具备 |
| 13.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) | 具备 |
| 13.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 | 具备 |
| 13.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） | 具备 |
| 13.14 | 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） | 具备 |
| 13.15 | T1,T2*,T2定量指标 | 具备 |
| 14 | 体部及肿瘤成像 |
| 14.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |
| 14.2 | 弥散序列支持逐层匀场技术 | 具备 |
| 14.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） | 具备 |
| 14.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） | 具备 |
| 14.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持并行采集技术 | 具备 |
| 14.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术 | 具备 |
| 14.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP、MRE | 具备 |
| 14.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 | 具备 |
| 14.9 | 磁共振波谱成像 | 具备 |
| 14.9.1 | SE（PRESS）序列用于波谱成像 | 具备 |
| 14.9.2 | SE波谱成像序列最短TE | ≤ 30ms |
| 14.9.3 | STEAM序列用于波谱成像 | 具备 |
| 14.9.4 | STEAM波谱成像序列最短TE | ≤ 20ms |
| 14.9.5 | 体素最小体积 | ≤ 5 mm3 |
| 14.9.6 | 体素可任意角度倾斜 | 具备 |
| 14.9.7 | 3D容积匀场技术 | 具备 |
| 14.9.8 | 局部饱和带数量 | ≥ 8 |
| 14.9.9 | 波谱成像涡流消除技术 | 具备 |
| 14.9.10 | B1非均匀性校正水峰抑制技术 | 具备 |
| 14.9.11 | 乳腺单体素波谱成像 | 具备 |
| 14.9.12 | 脂肪峰频谱抑制技术 | 具备 |
| 14.9.13 | 波谱成像实时显示技术 | 具备 |
| 14.9.14 | 高级频谱分析后处理软件（并集成于系统UI） | 具备 |
| 14.9.15 | 高级时域拟合算法 | 具备 |
| 14.9.16 | 全自动基线校正 | 具备 |
| 14.9.17 | 全自动相位校正 | 具备 |
| 14.9.18 | 频谱质量检查工具 | 具备 |
| 14.9.19 | 导航回波触发SVS波谱扫描 | 具备 |
| 14.9.20 | CSI多体素波谱成像 | 具备 |
| 14.10 | 4D血管通透性分析（提供多种函数：Ktrans等） | 具备 |
| 14.11 | 自由呼吸成像技术 | 具备 |
| 15 | 并行采集加速技术 |
| 15.1 | 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） | 具备 |
| 15.2 | 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） | 具备 |
| 15.3 | 并行采集外部校准技术 | 具备 |
| 15.4 | 并行采集集成式内部校准技术 | 具备 |
| 15.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 | 具备 |
| 15.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 | 具备 |
| 15.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 | 具备 |
| 15.8 | 并行采集技术 | 具备 |
| 15.9 | 并行采集加速因子 | ≥ 6 |
| 16 | 基本扫描技术 |
| 16.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） | 具备 |
| 16.2 | 流动补偿技术 | 具备 |
| 16.3 | 图像平均技术 | 具备 |
| 16.4 | 图像长程平均技术 | 具备 |
| 16.5 | 图像插值技术 | 具备 |
| 16.6 | 三维采集层间插值技术 | 具备 |
| 16.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） | 具备 |
| 16.8 | 部分回波技术 | 具备 |
| 16.9 | 长方形矩阵技术 | 具备 |
| 16.10 | 长方形FoV技术 | 具备 |
| 16.11 | 空间预饱和带最大数量 | ≥ 6 |
| 16.12 | 双斜位预饱和带技术 | 具备 |
| 16.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat | 具备 |
| 16.14 | 频率选择性水饱和技术 | 具备 |
| 16.15 | 频率选择性脂肪激发技术 | 具备 |
| 16.16 | 频率选择性水激发技术 | 具备 |
| 16.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） | 具备 |
| 16.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） | 具备 |
| 16.19 | 3点式切层定位技术 | 具备 |
| 16.20 | MR电影可作为定位像 | 具备 |
| 16.21 | 自动开始定位像扫描 | 具备 |
| 16.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） | 具备 |
| 16.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 | 具备 |
| 16.22.2 | 三维等方性体素采集 | 具备 |
| 16.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 | 具备 |
| 16.22.4 | 单次成像覆盖范围 | ≥140cm |
| 16.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 | 具备 |
| 16.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE） | 具备 |
| 16.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 | 具备 |
| 16.23.2 | 该技术支持T1对比 | 具备 |
| 16.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery） | 具备 |
| 16.23.4 | 该技术支持PD对比 | 具备 |
| 16.23.5 | 该技术支持STIR对比 | 具备 |
| 16.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 | 具备 |
| 16.23.7 | 该技术支持并行采集加速 | 具备 |
| 16.23.8 | 该技术支持生理门控触发 | 具备 |
| 16.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 | 具备 |
| 16.25 | 膈肌导航/导航回波技术 | 具备 |
| 16.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术，且无需手动设置导航条） | 具备 |
| 16.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 | 具备 |
| 16.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术 | 具备 |
| 16.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 | 具备 |
| 17 | 基本序列技术 |
| 17.1 | 自旋回波序列 |
| 17.1.1 | 自旋回波序列SE | 具备 |
| 17.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 | 具备 |
| 17.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量 | ≥32 |
| 17.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE | 具备 |
| 17.2 | 反转恢复序列 |
| 17.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR | 具备 |
| 17.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR | 具备 |
| 17.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 | 具备 |
| 17.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR | 具备 |
| 17.3 | 梯度回波序列 |
| 17.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 | 具备 |
| 17.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE | 具备 |
| 17.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列 | 具备 |
| 17.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列 | 具备 |
| 17.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲 | 支持IR、SR、FS磁化准备 |
| 17.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列 | 具备 |
| 17.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列 | 具备 |
| 17.4 | 快速自旋回波序列 |
| 17.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） | 具备 |
| 17.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 | 具备 |
| 17.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 | 具备 |
| 17.4.4 | 3D快速自旋回波序列（重聚焦脉冲翻转角调制技术） | 具备 |
| 17.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 | 具备 |
| 17.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 | 具备 |
| 17.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 | 具备 |
| 17.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 | 具备 |
| 17.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 | 具备 |
| 17.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持并行采集技术 | 具备 |
| 17.4.11 | 两点法TSE Dixon序列水脂分离技术 | 具备 |
| 17.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 | 具备 |
| 17.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量 | ≥ 2个 |
| 17.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR | 具备 |
| 17.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR | 具备 |
| 17.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR | 具备 |
| 17.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 | 具备 |
| 17.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 | 具备 |
| 17.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.5 | 平面回波序列EPI |  |
| 17.5.1 | 单次激发SE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.5 | 反转恢复EPI序列 | 具备 |
| 17.6 | 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） | 具备 |
| 17.7 | 全身压缩感知成像技术 | 具备 |
| 18 | 扫描参数 |
| 18.1 | 最小扫描野 | ≤1 cm |
| 18.2 | 最大扫描野 | ≥50cm |
| *18.3 | 最小二维采集层厚 | ≤0.1mm |
| 18.4 | 最小三维采集层厚 | ≤0.1mm |
| 18.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 18.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤7.6ms |
| 18.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.4ms |
| 18.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤10ms |
| 18.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.4ms |
| 18.10 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥480 |
| 18.11 | 2D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵) | ≤2.8ms |
| 18.12 | 2D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵) | ≤1ms |
| 18.13 | 3D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵) | ≤1.3ms |
| 18.14 | 3D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵) | ≤0.4ms |
| 18.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR(256×256矩阵) | ≤8.5ms |
| 18.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE(256×256矩阵) | ≤4.6ms |
| 18.17 | EPI序列最短TR(256×256矩阵) | ≤ 5ms |
| *18.18 | EPI序列最短TE(256×256矩阵) | ≤ 2ms |
| 18.19 | 最高EPI因子 | ≥256 |
| 18.20 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 | ≤ 54ms |
| 18.21 | 最大采集弥散加权b值 | ≥10000 |
| 18.22 | 多b值成像最大b值数量 | ≥16 |
| 19 | 磁共振静音成像技术 |
| 19.1 | 磁共振硬件降噪技术 |
| 19.1.1 | 磁体总成全密封式设计 | 具备 |
| 19.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充 | 具备 |
| 19.1.3 | 经声学优化的磁体冷头结构设计 | 具备 |
| 19.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成 | 具备 |
| 19.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术 | 具备 |
| 19.2 | 磁共振软件降噪技术 |
| 19.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |
| 19.2.2 | 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） | 具备 |
| 19.2.3 | 基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ或其他） | 具备 |
| 19.2.4 | 新型静音序列最高降噪百分比 | ≥ 97% |
| 19.2.5 | 新型静音自旋回波序列SE | 具备 |
| 19.2.6 | 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE | 具备 |
| 19.2.7 | 新型静音梯度回波序列GRE | 具备 |
| 19.2.8 | 新型静音弥散序列DWI | 具备 |
| 19.2.9 | 新型静音磁敏感加权序列SWI | 具备 |
| 19.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列 | 具备 |
| 19.2.11 | 静音成像可用于T1对比 | 具备 |
| 19.2.12 | 静音平台可用于T2对比 | 具备 |
| 19.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 | 具备 |
| 19.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 | 具备 |
| 19.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 | 具备 |
| 19.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 | 具备 |
| 20 | 磁共振人工智能成像技术 |
| 20.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工及激光定位 | 具备 |
| 20.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 | 具备 |
| 20.3 | 自动扫描范围设置技术 | 具备 |
| 20.4 | 自动扫描FoV设置技术 | 具备 |
| 20.5 | 自动饱和带设置技术 | 具备 |
| 20.6 | 可供选择的扫描策略 | ≥4 |
| 20.7 | 全扫描流程一键自动完成 | 具备 |
| 20.8 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 | 具备 |
| 20.9 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 | 具备 |
| 20.10 | 序列参数全自动设置或手动设置 | 具备 |
| 20.11 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 | 具备 |
| 21 | 计算机系统 |
| 21.1 | 控制台计算机 |
| 21.1.1 | 计算机CPU类型 | Intel Xeon ≥ 6核心 |
| 21.1.2 | 计算机主频 | ≥ 3.6 GHz |
| 21.1.3 | 计算机内存 | ≥ 64 GB |
| 21.1.4 | 计算机硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 21.1.5 | 计算机硬盘容量 | ≥ 480GB |
| 21.1.6 | 医学专用显示器 | ≥ 24英寸宽屏 |
| 21.1.7 | 医学专用显示器分辨率 | ≥ 1920x1200 |
| 21.1.8 | DVD光驱支持光盘刻录功能 | 具备 |
| 21.2 | 图像重建系统 |
| 21.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) | ≥35000幅/秒 |
| 21.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) | ≥ 47000幅/秒 |
| 21.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数 | ≥ 12组 |
| 21.3 | 提供原厂最新后处理工作站（包括T1、T2*MAPPING分析软件，3DASL、MRS分析软件，IVIM、4D血管通透性分析软件、DKI、曲面重建、图像融合、图像剪影等） | 具备 |
| 22 | 交互式操作界面 |
| 22.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，照相及图像分发一站式集成工作环境 | 具备 |
| 22.2 | 用户界面语言支持简体中文 | 具备 |
| 22.3 | 图像马赛克浏览 | 具备 |
| 22.4 | 伪彩图生成工具 | 具备 |
| 22.5 | ROI/VOI统计工具 | 具备 |
| 22.6 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 | 具备 |
| 22.7 | 二维、三维失真校正 | 具备 |
| 22.8 | 图像滤波 | 具备 |
| 22.9 | 图像降噪平滑处理 | 具备 |
| 22.10 | 图像边缘增强处理 | 具备 |
| 22.11 | 平均曲线分析 | 具备 |
| 22.12 | 照相工具 |
| 22.12.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 | 具备 |
| 22.12.2 | 支持直接连接纸张打印机 | 具备 |
| 22.12.3 | 虚拟胶片技术 | 具备 |
| 22.12.4 | 照相打印与其他工作流并行 | 具备 |
| 22.13 | 图像运算工具 |
| 22.13.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 | 具备 |
| 22.13.2 | 图像算术平均计算 | 具备 |
| 22.13.3 | 弥散ADC图计算 | 具备 |
| 22.13.4 | 高b值弥散图像合成技术 | 具备 |
| 22.13.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值 | ≥ 5000 |
| 22.13.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 | 具备 |
| 22.13.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 | 具备 |
| 22.13.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 | 具备 |
| 22.14 | 三维后处理工具 |
| 22.14.1 | MPR后处理技术 | 具备 |
| 22.14.2 | MIP后处理技术 | 具备 |
| 22.14.3 | minMIP后处理技术 | 具备 |
| 22.14.4 | VRT后处理技术 | 具备 |
| 22.14.5 | 曲面重建后处理 | 具备 |
| 22.15 | 高级图像后处理工具 |
| 22.15.1 | 图像融合后处理工具 | 具备 |
| 22.15.2 | 图像拼接后处理工具 | 具备 |
| 22.16 | 全自动在线后处理工具 |
| 22.16.1 | 在线自动拼接技术 | 具备 |
| 22.16.2 | 在线自动减影技术 | 具备 |
| 22.16.3 | 在线自动弥散后处理技术 | 具备 |
| 22.16.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 | 具备 |
| 22.16.5 | 在线自动MIP后处理技术 | 具备 |
| 22.16.6 | 在线自动运动校正技术 | 具备 |
| 22.16.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 | 具备 |
| 22.16.8 | 在线自动电影播放工具 | 具备 |
| 22.16.9 | 在线自动乳腺分析技术 | 具备 |
| 22.16.9.1 | 在线自动减影 | 具备 |
| 22.16.9.2 | 在线自动MIP | 具备 |
| 22.16.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP | 具备 |
| 22.16.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 | 具备 |
| 22.16.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 | 具备 |
| 22.16.9.6 | 在线自动生成PEI图 | 具备 |
| 22.17 | DICOM服务 |
| 22.17.1 | DICOM 3.0标准接口 | 具备 |
| 22.17.2 | 支持DICOM Send / Receive | 具备 |
| 22.17.3 | 支持DICOM Query / Retrieve | 具备 |
| 22.17.4 | 支持DICOM SC Storage commitment | 具备 |
| 22.17.5 | 支持DICOM Basic Print | 具备 |
| 22.17.6 | 支持DICOM Modality Worklist | 具备 |
| 22.17.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps | 具备 |
| 22.17.8 | 支持DICOM Structured Reports | 具备 |
| 22.17.9 | 支持DICOM Study Split | 具备 |
| 22.17.10 | 增强型 DICOM 格式支持 | 具备 |
| 22.17.11 | 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像 | 具备 |
| 22.17.12 | 免费开放所有接口（PACS，打印机、打片机） | 具备 |
| 23 | 原厂保修及附属设备 |
| 23.1 | 原厂设备保修 | 3年 |
| 23.2 | 原厂计算机UPS系统 | 提供 |
| 23.3 | 原厂可移动式线圈储存架 | 提供 |
| 24 | 配标准工作台及工作椅2套 | 提供 |
| 25 | 负责磁共振机房改造、装修项目（交钥匙工程） |  |
| 25.1 | 磁场屏蔽、射频屏蔽+提供检测报告 | 提供 |
| 25.2 | 磁体间及设备间装修 | 提供 |
| 25.3 | 机房专用空调（进口品牌） | 提供 |
| 25.4 | 水冷机（进口品牌） | 提供 |
| 25.5 | 磁共振专用消毒设备 | 提供 |
| 25.6 | 磁共振专用立柱式金属探测仪 | 提供 |
| 25.7 | 高压注射器 | 提供 |
| 25.8 | 无磁灭火器2个 | 提供 |

第六章  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-1302/001

西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  投标人概况

第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

第一部分  投标函

致： （采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份、电子版   份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司单价合计为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要等）。已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

### 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

单位：人民币元

| 报价内容 投标内容 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年医疗设备采购项目十九 |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字):

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |
| （2）优先采购类 |
| 合计（人民币） |  |
| 占总价的百分比（%） |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 第三部分  资格证明文件

### 一、身份证明文件

1.法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2.法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3.授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 二、资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人提供2021年度的审计报告或2022年任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明；（格式要求见附件6-2）；

（3）提供近半年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
   （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件6-5）；
   （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6-6）
   （6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7)

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8)

（8）中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明（格式见附件6-9)

（9）证明投标人符合特定资格条件的证明材料

1投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

2投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

4供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

要求：以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人公章的复印件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2021年审计报告或财务报表

投标人提供2021年度的审计报告或2022年任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明；复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1.投标人应提供近半年依法缴纳税收凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4社会保障资金缴纳记录

说明：

1.投标人应提供近半年的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2.不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：   陕西省采购招标有限责任公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：陕西省采购招标有限责任公司

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致：陕西省采购招标有限责任公司

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

6-10 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

2投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

4供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

## 第四部分  投标人概况

（格式自拟）

## 第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

### （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

第六部分  投标方案

### 技术偏离表

共  页，第  页

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标文件条款响应 | 偏离及其响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注： 1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离、负偏离）的内容，投标文件中与招标文件条款要求完全一致的不用在此表中列出，提交空白表格视为投标单位完全响应招标文件要求。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标或中标资格，并按有关规定进行处罚

商务条款偏离表

共  页，第  页

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

招标文件要求的其他文件

# Text boxes

项目概况

西安市儿童医院2022年医疗设备采购项目十九潜在的投标人应在西安市公共资源交易平台（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年12月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。