政府采购项目

公开招标文件

项目编号: GCZB2022-03-007

项目名称: 2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目

采 购 人: 西安市长安区教育局

陕西国创招标有限公司

2022年8月

# 目  录

第一章  投标邀请书	1

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求及技术参数	14

第四章  评审方法	50

第五章  商务及合同主要条款	55

第六章  投标文件格式	65

# 第一章  投标邀请书

陕西国创招标有限公司受西安市长安区教育局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的单位参加投标。

一、采购项目名称：2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目

二、采购项目编号：GCZB2022-03-007

三、采购人：西安市长安区教育局

地址：长安区长兴南路1号

联系人：李老师

联系方式：029-85298541

四、采购代理机构名称：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

联系方式：029-88899363

五、采购内容和要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目，具体内容详见招标文件第三部分；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品质量符合国家相关标准、行业标准、地方标准等规范；

3、采购标的需满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交货或者实施的时间和地点：按照采购人要求的交付期和指定的交付地点，具体内容详见招标文件第三部分

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：包含产品达到正常使用情况的时间；

6、采购标的的验收标准：质量验收统一标准及其他的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

7、采购标的的其他技术、服务等要求：具体内容详见招标文件第三部分。

项目概况：2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购。

项目用途：教学用

项目性质：财政拨款

项目预算：305万元

最高限价：300万元

| 序号 | 学校 | 预算（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滦镇泉子头初级中学 | 35 | 305 |
| 2 | 太乙宫初级中学 | 50 |  |
| 3 | 杨庄初级中学 | 120 |  |
| 4 | 长安第二初级中学 | 100 |  |

- 投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

8、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

备注：本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：

1、 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） ；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号） ；

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

10、其他需要落实的政府采购政策。

八、本项目报名时间：

1、报名时间：2022年8月30日至2022年9月6日9：00—12：00，14：00--17：00时止（工作时间）；前来报名请携带单位介绍信和身份证原件，其中法定代表人直接报名的，须出具身份证原件并与营业执照上信息一致（提供营业执照原件或复印件）。

2、报名地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2022年9月20日10：00前

2、开标时间：2022年9月20日10：00整

3、开标地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室

十、采购项目联系人：王璐  任亚明

电    话：029-88899363

十一、本公告期限自发布之日起5个工作日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 305万元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 最高限价 | 300万元 |
|  | 核心产品 | 智慧黑板 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 项目属性 | 货物项目 |
|  | 采购标的所属行业 | 教学设备为工业；体育类用品为文化、体育和娱乐业；教学系统为软件和信息技术服务业 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：西安市长安区教育局 2、地址：长安区长兴南路1号 3、联系人：李老师 4、联系方式：029-85298541 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西国创招标有限公司 2、地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼 3、电话：029-88899363 4、联系人：王璐 任亚明 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； 3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的投标人应提供相关文件证明； 4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明； 7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）； 8、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。 备注：本项目不接受联合体投标。 备注： 1、除注明原件外，投标文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖投标人公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标，身份证原件须随投标文件一并递交。采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 无 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 12.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。 12.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，在性能、技术、服务等指标同等条件下，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 |  |
| 13 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣 除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 2、如果一个货物项目或包含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受10%-20%的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。 |
| 14 | 支持监狱企业发展 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 15 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 17 | 提交投标文件的截止时间、地点和要求 | 1、时间：2022年9月20日10:00前 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室 |
| 18 | 开标时间、地点 | 1、时间：2022年9月20日10:00整 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 投标文件份数 | 本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，开标一览表 壹 份，电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样； |
| 21 | 交货和提供服务的时间、地点等 | 交货期：合同签订后30个日历日 2、交货地点：采购单位指定地点 3、质保期：3年 |
| 22 | 结算方式 | 1、结算单位： 1.1采购人结算，在第二次付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： 所有产品验收合格后，一次性支付合同总价的100%； |
| 23 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 24 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 25 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

# 投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：西安市长安区教育局

- 监督机构：长安区财政局及采购人纪监部门

- 采购代理机构：陕西国创招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标人

- 标    书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．合格的投标人

1、合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次投标的投标人不得直接或间接地与采购人（包括陕西国创招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2、投标人信用记录查询

2.1根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。

2.2信用记录查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为投标人信用记录的查询渠道。查询截图（信用中国及中国政府采购网缺一不可）须附在投标文件正副本中，并加盖投标人公章。

2.3信用记录的使用及时间截点

如果投标人（包含法定代表人）被查实在投标截止时间前已列重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效投标。从名单中被移出或期限届满的，则可参加政府采购活动。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

5、招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评审方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2适用范围：本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

6、招标文件的澄清及修改

6.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书和必要的证明材料原件；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章和必要的证明材料原件。

质疑函应当包括下列内容：

6.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

6.2.2质疑项目的名称、编号；

6.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

6.2.4事实依据；

6.2.5必要的法律依据；

6.2.6提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

6.3.1未按规定程序和渠道提出质疑的；

6.3.2超过法定质疑期限的；

6.3.3书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

6.3.4提出的质疑事项已经明确答复的；

6.3.5法律法规规定的其他不予受理的条件。

6.4采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部                  联系人：任亚明

联系电话：029-89286619            邮箱：549470923@qq.com

通讯地址：西安市高新区高新一路正信大厦A座24楼

7、招标文件的获取

投标人必须从采购代理机构获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

10、招标内容

本次招标为：2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

11、资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件原件或加盖公章的复印件，或未按投标文件要求加盖公章的；

（3）采购人认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供原件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，采购人应当对审查结果进行签字确认，并告知有关投标人资格审查未通过的原因。

12、投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表、分项报价表和技术指标偏差表；

12.3按要求出具的资质证明文件；

12.4法定代表人授权委托书；

12.5投标人的投标方案：

12.5.1投标人企业简介。

12.5.2商务响应说明。

12.5.3投标人完成项目的组织机构、实施计划。

12.5.4投标人完成项目保障能力。

12.5.5投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

12.5.6投标人认为有必要说明的问题。

12.6投标人承诺书。

13、投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、运杂费、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：万元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14、投标保证金：无

15、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16、投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

16.3投标文件份数，本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，开标一览表 壹 份，电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样；

16.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.5投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

16.6投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.8为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

17、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18、本项目不接受联合体投标

五．投标文件密封、递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标文件的封装：

19.1.1投标人应将投标文件的正本、副本、开标一览表、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

19.1.2封袋正面标识式样（参见格式）。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

20、投标文件递交

20.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

20.2采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

20.3采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

20.4无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

21、投标截止时间

21.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

22.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式招标文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

22.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

22.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

23、开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，由监督人（若有）和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案；

23.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.5投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

23.4.6多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.5公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24、投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人审查，若采购人对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现任何一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | 均符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 投标文件语言、有效期、 | 投标文件语言、有效期符合招标文件的要求。 |  |  |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 |  |  |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 5 | 投标报价表 | （1）投标报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |  |  |
| 6 | 技术参数要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求。 |  |  |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定投标无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 |  |  |
| 8 | 合同条款投标 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 评审委员会： |

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

25、询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、供货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26、定标

26.1采购代理机构在评标结束后一个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后四个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

27、定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30、长安区财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

31、中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

32、中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

33、本项目代理服务费按货物计取，按差额定率累进法计算。

| 服务类型/费率/中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

34、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

34.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

34.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三章 招标要求及技术参数

一．招标要求

1、项目名称：2021长安区滦镇泉子头初级中学、太乙宫初级中学、杨庄初级中学、长安第二初级中学设备采购项目

2、交付期：合同签订后30个日历日

3、质保期：3年

4、交货地点：采购人指定地点

二．技术参数

长安区滦镇街道泉子头初级中学

| 序号 | 类型 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他广播、电视、电影设备（校园广播设备系统）一套 | 带6分区MP3/FM广播 功率放大器 | 功能要求： 1.内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式，支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便。 2.设有6 路分区选择输出，带钟声提示，高音/低音控制，总音量和独立的音量控制； 3.设有3路话筒输入，2路线路输入，1路辅助输出； 主要技术参数： 1.额定输出功率：≥500W； 2.输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； 3.线路输出：600Ω/1V（0dB）； 4.输入：MIC1、2、3 /600Ω，2.0mV（-54dB），不平衡；AUX1、2、3 /10kΩ，250mV（-10dB），不平衡； 5.频响：20Hz~20kHz； 6.谐波失真：<0.1% 1kHz； 7.信噪比：MIC1、2、3：≥65dB，AUX1、2：≥70dB； 8.音调调节：Bass±10dB at 100Hz， Treble：±10db at 10kHz； 9.保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 10.静音：MIC1，铃声，报警声； 11.电压：AC220V/50Hz~60Hz； ★所投音频设备制造商具有省级以上权威机构颁发的中国节能环保产品证书。须提供有效的证明材料复印件，官网可查询并提供截图及网站链接证明及提供证书中防伪验证二维码的扫描结果截图(可现场查验） | 台 | 1 |
|  |  | 壁挂音箱 | 技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：6.5＂×1， 2＂×1； 3.额定功率：≥10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：≥90dB； 6.最大声压级(1m)：102dB； 7.频率响应：110~16000Hz； | 台 | 8 |
|  |  | 室外防水音柱 | 技术参数 1.压铸铝箱体，表面喷漆保护，防水处理 2.材质：铝合金 3.额定功率：≥60W 4.输入电压：70V/100V 5.频率响应：120Hz - 18KHz 6.喇叭单元：4.5”×2，1”×1 7.灵敏度：≥90dB 8.最大声压级：104dB | 个 | 6 |
|  |  | 智能节目定时播放器（带收音） | 功能要求： 1.4套定时节目编程，1套优先程序，程序精确到秒； 2.具备电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能； 3.≥890首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质； 4.支持MP3 、WMA格式等歌曲，支持文件夹播放； 5.内外两种存储方式； 6.内置监听扬声器,监听音量可调； 7.可对每首歌曲的音量大小进行编程设定； 8.电子音量控制，关机掉电状态记忆； 9.内置可编程高灵敏度收音头。 主要技术参数： 1.话筒输入灵敏度：≥2.5mV； 2.线路输入灵敏度：≥250mV； 3.线路输出：1V； 4.信噪比：＞85dB； 5.频响：20Hz~20kHz（±3dB）； 6.总谐波失真：<0.03%； 7.功耗：＜50W； 8.电源：AC220V/50Hz； | 台 | 1 |
|  |  | 广播话筒 | 功能要求： 1.鹅颈式咪杆输入，彩色灯环开关指示，前奏提示音； 2.单指向电容话筒； 3.采用多级高性能的声表滤波器。 主要技术参数： 1.指向性：单指向； 2.输出阻抗：≤200Ω±30%； 3.灵敏度：47dB±3dB； 4.电源：DC 3V； 5.拾音距离：20-50cm； | 台 | 1 |
|  |  | 电源时序器 | 1、通道数量：8路；实时监控电源电压的LED显示； 2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； ★3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 4、8路自锁开关； 5、单路最大输出电流：10A； | 台 | 1 |
|  |  | 设备机柜 | 600mm*450mm*800mm，优质冷轧钢板，静电喷塑处理 | 台 | 1 |
| 2 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 1.处理器：≥Intel i5-1235U 处理器，12代Intel 2.内存：8GB DDR4-3200，不少于2个独立内存插槽，DDR4-3200内存，最大支持32GB双内存插槽 3.硬盘：最大支持256GB SSD 固态硬盘 4.摄像头：720p HD RGB 88°广角摄像头；支持Windows Hello 5.输入设备：可调背光全尺寸防泼溅，耐磨键盘；一键启动至多5个应用程序/网站/文件；一键拷屏幕 6.网络设备：支持Intel Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2）+ BT5 无线网卡 7.电池：≥45Whr长寿命电池， 电池最低保修2年（Deal），可支持3年保 8.屏幕：14.1寸，IPS 1920*1080 250尼特全高清防眩光屏幕，支持400尼特；84.9%屏占比 9.端口： 3 个 USB 3.1 Gen1 端口 (1 个支持关机充电 )；1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 速率端口 ( 主机充电、 DisplayPort™)；1 个 RJ-45 端口；1 个耳机 / 麦克风组合插孔；1 个 HDMI 1.4b 端口；1 个交流电源接口 机身：A/C 面金属，C面三侧边缘一体成型，支持180度开合；43mm超大内直径风扇， 高效散热 10.重量：不大于1.37KG起 11.操作系统：出厂预装正版windows 操作系统. | 台 | 34 |
| 3 | 体育设备 | 篮球 | 圆周长645mm～670mm；质量420g～480g | 个 | 20 |
| 4 | 体育设备 | 足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g | 个 | 20 |
| 5 | 体育设备 | 实心球 | 直径160mm～190mm，质量：1000g,外胆由橡胶材料制成。 | 个 | 30 |
| 6 | 体育设备 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具 有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 个 | 2 |
| 7 | 体育设备 | 秒表 | 规格 1.数字式 电子3排显示60道带暂停功能 有自动日历 每日闹钟 分段计时 储存记忆 定时倒数器 步进器功能。 技术指标 1. 工作温度：-10℃-55℃ 2. 工作相对湿度55 65%环境中保证走时精度 相对湿度85 95%温度为40±1℃时能工作36h..无挺走现象. 3. 最小显示位数1/100s 4. 瞬时精度频率相对偏差≤±5.8ppm 5. 走时精度30min误差≤0.01s 每小时误差≤0.02 6.其余要求应符合gr6550有关要求 | 个 | 4 |
| 8 | 体育设备 | 乒乓球拍 | 直拍横拍长反胶 星级球拍 双面反胶，球拍长240mm宽150mm厚10mm，椭圆形。实木，反胶带海绵，直拍，横拍 俩种，球拍底面平整、坚硬。底板厚度大于等于85%的天然实木。底板的粘合层为强纤维材料，每层粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm,整体实木反胶。用来击球的拍面有一层普通的颗粒向外的颗粒胶覆盖。连同粘合剂总厚度小于等于4mm，且颗粒每平方厘米不少于10颗，不多于50颗，均匀分布整个拍面 | 副 | 10 |
| 9 | 体育设备 | 排球 | 圆周长600mm～620mm；质量200g～240g | 个 | 30 |
| 10 | 体育设备 | 羽毛球拍 | 整体铝合金制，长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm，整体重量≤100g拍弦直接：≤0.9mm。握柄直径：25mm；球拍金属部分为6级 | 个 | 25 |
| 11 | 其他办公设备 | 黑色护眼灯 | 底座采用优质ABS材料制成，弯头采用钢制蛇型管可360度旋转，灯管架为优质ABS注塑成型。LED节能灯功率：7W | 个 | 40 |
| 12 | 其他广播、电视、电影设备 | 蓝牙扩音器喇叭 | 一键循环播放，高长度录音，双仓供电，支持蓝牙5.0连接 | 个 | 40 |
| 13 | 其他办公设备 | 数码一体速印机 | 制版：数码制版;印刷过程：全自动单印筒孔版印刷;原稿类型：单页原稿;原稿尺寸：最大:275mmX395mm 最小:90mmX140mm;印刷速度：60-90张/分钟(2级) 分辨率：300X300dpi;图像模式：文字、图片、文字/图片模式;制版时间：40秒(A4);预设缩放比例：4种缩小:71,82,87,93% 3种放大:115,122,141%;印刷尺寸： 250mmX355mm(B4印筒);印刷纸张尺寸：最大:275mmX395mm 最小:90mmX140mm ;纸张重量：35-128g/㎡;供纸盘容量：500张(80g/㎡) 接纸台容量：500张(80g/㎡);标配重要功能：自动消除底灰，淡彩模式，二合一原稿合并，重试输纸，给纸压力调整，自动循环印刷，自动关机 | 个 | 1 |
| 14 | 多功能一体机 | 彩色激光无线打印机 | A4彩色连供喷墨打印机；打印速度：黑白19ppm（草稿模式，A4）/ 8 ppm（ISO 模式），彩色16ppm（草稿模式，A4）/ 5ppm（ISO 模式）；首页输出速度（A4，就绪模式）：黑白 14 秒，彩色18 秒；分辨率：黑白（最佳）：高达 1200 x 1200 渲染 dpi,彩色（最佳）：4800 x 1200 优化 dpi；内存：集成内存；处理器：360 MHz；打印语言：HP PCL3 GUI；无边距打印：支持，最大支持尺寸 210 x 297 毫米（A4）；纸张处理：60 页进纸盒，25 页出纸盒；接口：USB； | 台 | 2 |

2021“新优质学校成长计划”太乙宫街道初级中学教学设备购置采购明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I3-12100 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 1T 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：180W能效电源 90%效能转换 端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个并行端口；1 个 PS/2；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 网络同传及硬盘保护 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 | 55 | 台 |  |
| 2 | 办公桌椅书柜 | 木质办公桌1.5米×0.8米、木架皮面办公椅、双门书柜1.2米×2米 甲醛含量均达到国家标准 （提供相关证明材料） | 60 | 套 |  |
| 3 | 办公沙发 | 1、5件套1套，三人位沙发：1900*800*900mm，茶几：600*600*450mm,5套均为木质扶手皮面，颜色为花梨色 2、甲醛含量均达到国家标准 （提供相关证明材料） | 6 | 套 |  |
| 4 | 会议室桌椅 | 木质椭圆形会议桌，会议桌尺寸：3000*1200*750mm(长*宽*高）基材E1级环保高密度纤维板，60把木架皮面会议椅，尺寸：460*550*900mm，颜色为花梨色 甲醛含量均达到国家标准 （提供相关证明材料） | 1 | 批 |  |
| 5 | 体育器材室器材陈列架 | 金属柜架(高*长*深）2000*1500*500mm，5个 | 1 | 批 |  |

杨庄街道初级中学教学设备购置项目设备采购明细

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室 | 教室及部室 |  | 智慧黑板 | 屏体硬件： UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸.物理分辨率：3840×2160； 交互黑板屏体色彩覆盖率不低于90%，最高灰阶 256 灰阶；提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度不低于莫氏七级；提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 交互黑板具备触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写； ★屏幕贴合方式：全贴合（钢化玻璃和 液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水 汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、 散射，画面显示更加清晰通透，178 度可见屏体图像。提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章 至少具备8个前置物理按键；其中至少包括主页、音量等功能，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，为避免用户误操作交互黑板前置接口均须具有明确标识； ★智能交互黑板需具备带明确标识的前置接口，至少具备双通道 USB3.0*2和HDMI IN*1 高清（非转接）；（提供视频演示） 交互黑板后置≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA，≥1路HDMI输入接口； 交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有明确标识； 智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果； 提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 交互黑板具备2个≥15W音箱； 交互黑板具有笔槽结构，用户存放粉笔、等教学工具。 交互智能黑板具备多键合一功能:包含整机电源开关、电脑开关等功能。 1.教学辅助系统： 1.在任意界面下均可通过手势操作调用悬浮菜单，快速实现批注等功能，悬浮菜单支持应用的自定义设置。提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 2.为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按交互黑板屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 3.智能交互黑板双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置为经典模式与极简模式； 4.交互黑板支持不少于三种方式进行屏幕下移，满足教学场景使用需求，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作；提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 5.在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，快速实现批注、AI互动、切换信号源等，悬浮菜单支持不少于 25 个应用的自定义设置。 6.书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 智能交互UI系统： 7.支持自定义首页欢迎语，可根据需求修改内容及字体；支持背景图自定义，且可上传本地图片 8.插入U盘，自动识别U盘并打开，并可以一键访问电脑，还可以直接打开电脑中的文件； 内置电脑 9.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用. 不接受厂商定制接口；CPU不低于Intel酷睿I5处理器；提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； 10.内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G固态硬盘； 11.接口：整机具备6个非外扩展USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP ； 12.交互智能黑板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 13.提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理； 14.支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于32G云端存储空间，注册完成后无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； 15.★课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡、连词成句等互动类游戏，每类互动游戏提供至少12个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同，支持自主编辑，设置内容、模板、时间、音效等；（提供视频演示） 16.学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等；针对以上学科，学科工具支持交互式操作，也可对学科工具支持一键全屏显示； 17.★生物学科工具提供显微镜功能，模拟实物显微镜，可以进行装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作； 18.历史学科工具提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示；战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等； 19.书写工具:为方便教师授课板书，提供粉笔、硬笔、软笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于9种书写工具；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选对象、聚光灯、放大镜、前后翻页等，并提供图例操作说明； 教学资源 1、提供资源中心，涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于高达 1000G、50万条。 2、至少提供人教、北师大、苏教、冀教、湘教、鲁教、西南师大、华东师大等教材版本，资源涵盖音频、视频、课件、图片、试题库等。 备课工具 1.支持老师通过手机app及电脑端通过教材章节目录、知识点选择对应的教学课程，按每个教学环节选择所需的教学环节模块，包含课堂导入、知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等等即可快速组合成一份课件，每个课时均提供大量的教学内容模块，以满足老师的个性化需求。 2.精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库自带答案及解析，题库内的题目支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入课件。题目插入课件中，还可对题目、答案、解析进行二次编辑。 教学应用系统 1.★为方便用户对教学软件进行统一的下载、安装、升级等，需要提供专门针对教学软件管理的应用中心。（需与智能平板硬件为同一品牌，不接受第三方应用）提供但不限于(检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章 2.应用中心可对教学软件进行分类统计，并可显示每一类别的软件数量。同时还可以显示软件是否已安装，对未安装的教学软件可以一键下载并安装，支持查看下载记录及软件下载进度 3.支持查看软件详情页，包含软件名称、软件介绍、软件截图、软件大小、软件版本号、软件更新时间等信息； 4.支持一键操作管理，可对教学软件进行一键安装、升级、卸载； 课堂评价 1.支持教师通过电脑端和移动端对学生进行课堂评价 2.教师移动端课堂评价功能： 3.支持老师在移动端对学生进行点评，点评可撤回、 删除或重置。 4.支持老师在移动端添加学生、自定义评价项。评价项提供表扬和待改进各不少于 12 种模板，自定义评价项提供默认图标，可进行分值的设置。 5.支持查看全班所有老师和自己的今日、本周、上周、本月、近一年的评价报表、明细及班级排名。 6.教师电脑端课堂评价功能： 7.授课模式下课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。方便老师在课上随时随地开启评价窗口，对学生进行评价。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 8.界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，评价时配有相应的动画和音效，提高课堂趣味性。 备注： ★为保证师生信息安全，所投软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中；（提供相关证明材料） | 19 | 套 |
|  |  |  |  | 展台 | 展台硬件： 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 整机采用高清摄像头，不小于1300万像，使画面展示更加清晰； 拍摄幅面：A4及以上 图像色彩：24位及以上 输出格式：图片JPG，视频MP4 整机具有安全锁 整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； 展台软件： 软件功能：在Windows系统下可实现图片放大、缩小、旋转、 批注等功能。 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文本档、色 彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式； 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁 切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档； 屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持 六张图片同屏对比； 同图像修正：具有缺角补边功能； 13.展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件 是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用； |  |  |
| 2 | 微机室 | 专用物品 |  | 学生电脑 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I3-12100 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 1T 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：180W能效电源 90%效能转换 端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个并行端口；1 个 PS/2；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 网络同传及硬盘保护 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 | 40 | 台 |
| 3 | 教师办公 | 教师 |  | 教师办公笔记本电脑 | 1.处理器：≥Intel i5-1235U 处理器，12代Intel 2.内存：8GB DDR4-3200，不少于2个独立内存插槽，DDR4-3200内存，最大支持32GB双内存插槽 3.硬盘：最大支持256GB SSD 固态硬盘 4.摄像头：720p HD RGB 88°广角摄像头；支持Windows Hello 5.输入设备：可调背光全尺寸防泼溅，耐磨键盘；一键启动至多5个应用程序/网站/文件；一键拷屏幕 6.网络设备：支持Intel Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2）+ BT5 无线网卡 7.电池：≥45Whr长寿命电池， 电池最低保修2年（Deal），可支持3年保 8.屏幕：14.1寸，IPS 1920*1080 250尼特全高清防眩光屏幕，支持400尼特；84.9%屏占比 9.端口： 3 个 USB 3.1 Gen1 端口 (1 个支持关机充电 )；1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 速率端口 ( 主机充电、 DisplayPort™)；1 个 RJ-45 端口；1 个耳机 / 麦克风组合插孔；1 个 HDMI 1.4b 端口；1 个交流电源接口 机身：A/C 面金属，C面三侧边缘一体成型，支持180度开合；43mm超大内直径风扇， 高效散热 10.重量：不大于1.37KG起 11.操作系统：出厂预装正版windows 操作系统. | 61 | 台 |
| 4 | 档案专用电脑 |  |  | 电脑 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I3-12100 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 1T 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：180W能效电源 90%效能转换 端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个并行端口；1 个 PS/2；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 网络同传及硬盘保护 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 | 2 | 台 |
|  |  |  |  | 办公电脑 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I3-12100 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 1T 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：180W能效电源 90%效能转换 端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个并行端口；1 个 PS/2；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 网络同传及硬盘保护 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 | 5 | 台 |
| 5 | 校园设施 | 校园 |  | 灯柱 | 灯头≥14cm*39cm，亮度≥300w，太阳能光源，采用磷酸铁锂电池，使用寿命5-10年，大容量160000MWH，充满电照明20-30小时 | 10 | 个 |
|  |  | 部室 | 校园广播系统1批 | 智能节目定时播放器（带收音） | 功能要求： 1.4套定时节目编程，1套优先程序，程序精确到秒； 2.具备电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能； 3.≥890首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质； 4.支持MP3、WMA格式等歌曲，支持文件夹播放； 5.内外两种存储方式； 6.内置监听扬声器,监听音量可调； 7.可对每首歌曲的音量大小进行编程设定； 8.电子音量控制，关机掉电状态记忆； 9.内置可编程高灵敏度收音头。 主要技术参数： 1.话筒输入灵敏度：≥2.5mV； 2.线路输入灵敏度：≥250mV； 3.线路输出：1V； 4.信噪比：＞85dB； 5.频响：20Hz~20kHz（±3dB）； 6.总谐波失真：<0.03%； 7.功耗：＜50W； 8.电源：AC220V/50Hz； | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 带6分区MP3/FM广播 功率放大器 | 功能要求： 1.内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式，支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便。 2.设有6 路分区选择输出，带钟声提示，高音/低音控制，总音量和独立的音量控制； 3.设有3路话筒输入，2路线路输入，1路辅助输出； 主要技术参数： 1.额定输出功率：≥500W； 2.输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； 3.线路输出：600Ω/1V（0dB）； 4.输入：MIC1、2、3 /600Ω，2.0mV（-54dB），不平衡；AUX1、2、3 /10kΩ，250mV（-10dB），不平衡； 5.频响：20Hz~20kHz； 6.谐波失真：<0.1% 1kHz； 7.信噪比：MIC1、2、3：≥65dB，AUX1、2：≥70dB； 8.音调调节：Bass±10dB at 100Hz， Treble：±10db at 10kHz； 9.保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 10.静音：MIC1，铃声，报警声； 11.电压：AC220V/50Hz~60Hz； ★所投音频设备制造商具有权威机构颁发的中国节能环保产品证书。须提供有效的证明材料复印件，官网可查询并提供截图及网站链接证明及提供证书中防伪验证二维码的扫描结果截图(可现场查验） | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 无线话筒 | 主要技术参数： 1、话筒使用电池:两节1.5V电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)：140mA； 3、标准工作电压时正常工作功率(W）：0.42W； 4、最低工作电压(V)：2.0V； 5、使用时间：≥3.5h； 6、使用方式：（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)：UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式：PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)：60MHz； 10、发射功率(mW）：18mW/30mW可调； 11、拾音器动圈式； 12、拾音器灵敏度：(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 13、指向特性：全指向性； 14、频率调整：IR红外线自动； 15、频率响应(hZ)：30-18,000 Hz； 16、输出阻抗(Ω）：≤600Ω； 17、接收主机LCD液晶显示； 18、接触发射强度(dB)：大于8dB； | 2 | 套 |
|  |  |  |  | 室外防水音柱 | 技术参数： 1.材质：铝合金； 2.喇叭单元：6.5＂×2；2.5＂×1； 3.额定功率：≥40W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：≥95dB； 6.最大声压级(1m)：110dB； 7.频率响应：100~18000Hz； | 6 | 只 |
|  |  |  |  | 壁挂广播 | 技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：6.5＂×1， 2＂×1； 3.额定功率：≥10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：≥90dB； 6.最大声压级(1m)：102dB； 7.频率响应：110~16000Hz； | 14 | 个 |
|  |  |  |  | 8路电源时序器 | 1、通道数量：8路；实时监控电源电压的LED显示； 2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； ★3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 4、8路自锁开关； 5、单路最大输出电流：10A； | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 设备机柜 | 600mm*450mm*800mm，优质冷轧钢板，静电喷塑处理 | 1 | 台 |

长安区第二初级中学校改扩建教育教学设备采购模板

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 14 | 冷暖双制 1.5 p， 制冷量（W）：3500（150~4300）； 制热量（W）：4400（150~5800）； 输入功率：制冷990（75~1620）； 制热1230（75~1990）； 电热功率（W）：1000； 循环风量（m/h)：650； 噪音（dB）内机：18-38-41； 外机：52；使用面积m²：15-22 | 14 | 台 |
| 2 | 微机室 | 学生用电脑50台套 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I3-12100 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 1T 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：180W能效电源 90%效能转换 端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个并行端口；1 个 PS/2；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 网络同传及硬盘保护 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 | 1 | 套 |
|  |  | 教师用电脑11台 | 主板芯片组：Intel H670 系列主板芯片组 处理器：I5-12500 内存：8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G 硬盘： 256G SSD M.2- NVME 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 ： 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, ☆机箱：不大于16L 音箱：标配内置音箱；内置降噪软件 ☆电源：260W能效电源 90%效能转换 端口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；1个VGA+HDMI接口， 显示器：与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 显示器有原厂预置优化显示器寿命模块，提供相关网站截图 加盖公章 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统， 投标品牌平均无故障时间国家认证标准MTBF不小于105万小时 |  |  |
|  |  | 服务器2台 | Intel（至强CPU 8G） |  |  |
|  |  | 防静电地板100平方 | HDG600*600*35mm，安装高度100-500mm，承载700-1000公斤每平方米。三防：防静电、防水、防火。 |  |  |
|  |  | 电脑桌、凳50套 | 双人桌 台架：1、台脚上梁采用50*25*1.1mm扁管，立柱采用40D型管材，壁厚≥1.1mm。背板采用≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。前上横梁采用25*25*1.1mm方管，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 2、台架整体采用拆装结构。台架底部含4个水平调整脚3、台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边。 |  |  |
|  |  | 教师用电脑桌1台 | 台架：1、台脚上梁采用50*25*1.1mm扁管，立柱采用40D型管材，壁厚≥1.1mm。背板采用≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。（背板H>400时需加筋）前上横梁采用25*25*1.1mm方管，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 2、台架整体采用拆装结构。台架底部含4个水平调整脚3、台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边。 |  |  |
| 3 | 报告厅音响系统（满足报告厅播放扩音需求） | 主扩音箱 | 1、额定功率：≥200W； 2、频率响应范围：55Hz-18KHz（-10dB）； 3、额定阻抗：8Ω（±20%）； 4、平均特性灵敏度：（96±3）dB； 5、最大声压级：119dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8、号角材质：ABS,号角可调； 9、音箱材质：15mm高密度纤维板； 10、表面处理：水性环保黑色点漆； 11、音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 12、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； ★15、所投音箱额定功率、频率响应范围、额定阻抗、平均特性灵敏度部分提供证明材料（不限于检测报告、产品说明书、功能截图等材料证明)，并加盖公章； | 2 | 只 |
|  |  | 辅助音箱 | 主要技术参数： 1、额定功率：≥150W； 2、频响范围：70Hz-20KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：≥90dB； 5、最大声压级：113dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x8″低音单元 38芯音圈，8Ω，120磁； 1x1″高音单元 25芯音圈，1″口径钕磁高音； 8、号角材质：ABS； 9、音箱材质：12mm高密度纤维板； 10、表面处理：水性环保黑色点漆； 11、音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 12、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：8xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 4 | 只 |
|  |  | 主扩音箱功放 | 1、失真限制输出功率：8Ω ≥350W*2, 4Ω ≥550W*2； 2、桥接功率:8Ω≥700W； 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%； 4、信噪比（A计权）：108dB； 5、转换速率：60V/us； 6、阻尼系数：400：1； 7、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)； 8、输入灵敏度：0.775V； 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms； 10、面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting； 11、电源：220V,50/60Hz； ★13、所投功率放大器、失真限制输出功率、信噪比、额定频率响应、 | 1 | 台 |
|  |  | 辅助音箱功放 | 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω（250W*2）, 4Ω（380W*2）； 2、桥接功率:8Ω（750W）； 3、频率响应：10Hz-50KHz（-1.5dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/26db/1.4V； 5、最大输入电平：21dB/9V； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比：〉90dB； 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：40V/μS； 11、保护：短路、电流限制、直流故障、交流保险丝、过热、加电/电源中断瞬间保护； 12、冷却：可调速风扇； | 2 | 台 |
|  |  | 调音台 | 功能要求： 1、十路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定； 16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 18、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 20、大功率外置电源，有效提升调音台性能。 主要技术参数： 1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3、等效输入噪音：≤-110dBm； 4、输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5、线路输入时的最大增益：≥20dB； 6、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7、输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8、输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10、整机功率：≤ 40W； 11、输入电源： AC220V 50Hz； | 1 | 台 |
|  |  | 音频处理器 | 1、3进6出专业音频处理器； 2、DSP芯片：音频系统延迟: < 3.0ms； 3、模拟音频输入通道：3路平衡输入； ★4、96k24BIT采样率；（需提供符合ilac-MRA、CANS标准对此功能检测的证明材料复印件，加盖公章） 5、输入7段PEQ，输出7段PEQ；（需提供符合ilac-MRA、CANS标准对此功能检测的证明材料复印件，加盖公章） ★6、全通滤波器AIIpass，可配置FIR滤波器；（需提供符合ilac-MRA、CANS标准对此功能检测的证明材料复印件，加盖公章） 7、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232控制； ★8、手机APP有中英文随时切换选择，可同时添加多台设备分别控制其输入，输出音量和静音，场景调用，IP 地址设置，设备名称修改等功能，提供此功能演示视频。 9、输出通道：6路平衡输出, 10、输出阻抗：150Ω； 11、信噪比：109dB(@20dBu,1kHz,A-wt)； 12、接口USB：Micro-B type, 免驱； 12、RS232：串口通信； 14、TCP/IP网口：RJ-45； | 1 | 台 |
|  |  | UHF无线 一拖八会议 麦克风 | 功能要求： 1. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 采用八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒； 4. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 5. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 6. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 8. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 9. 采用UHF530-670MHz频段载波； 10. 标配8条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； 11. 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖； 12. 金属外壳2U的标准机柜设计，安装方便。 主机参数规格： 1、工作电压： DC12V； 2、消耗功率：< 7.2W； 3、频率范围：530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 4、频带宽度：30MHz； 5、通道数：2*4CH； 6、调制方式：FM； 7、振荡方式: PLL； 8、灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv； 9、最大偏移度：±45KHz； S/N ＞105dB； T.H.D ＜0.7% @ 1KHz； 10、频率响应 ：20Hz～20KHz ±3dB； 11、工作有效距离 ：60米（可视距离）； 12、音频输出接口：非平衡Unbal：6.35mm x1； 13、平衡：XLR x8； 14、音频信号接收接口：BNC x8。 话筒功能要求: 1. 高科技外观设计，内置天线，带有红色灯环显示话筒工作状态； 2. 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮； 3. 带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰； 4. 带电子音量功能，可单独调节话筒发言音量； 5. 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 6. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 7. 话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态； 8. 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米； 9. 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时，可选择原厂充电锂电池或普通5号电池。 话筒参数规格： 1、工作电压： DC 3.7V -- 4.5V； 2、消耗功率：待机:≦350mW, 讲话状态:≦620mW； 3、显示屏：128x64 PMOLED； 4、工作时间：8-10小时； 5、工作温度：-9℃ -- 40℃； 6、频率范围：530-670MHz； 7、振荡方式: PLL； 8、谐波幅射：<-65dBm； 9、最大偏移度：±45KHz； 10、话筒输入：电容式 单指向性； 11、Rf功率输出：15MW。 | 1 | 套 |
|  |  | 8路电源时序器 | 1、通道数量：8路；实时监控电源电压的LED显示； 2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； ★3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 4、8路自锁开关； 5、单路最大输出电流：10A； | 1 | 台 |
|  |  | UHF一拖二手持无线话筒（手持） | 主要功能要求： 1、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便。 5、2只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、话筒使用电池:两节1.5V电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)：140mA； 3、标准工作电压时正常工作功率(W）：0.42W； 4、最低工作电压(V)：2.0V； 5、使用时间：≥3.5h； 6、使用方式：（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)：UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式：PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)：60MHz； 10、发射功率(mW）：18mW/30mW可调； 11、拾音器动圈式； 12、拾音器灵敏度：(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 13、指向特性：全指向性； 14、频率调整：IR红外线自动； 15、频率响应(hZ)：30-18,000 Hz； 16、输出阻抗(Ω）：≤600Ω； 17、接收主机LCD液晶显示； 18、接触发射强度(dB)：大于8dB； | 1 | 套 |
|  |  | 设备机柜 | 600mm*450mm*800mm，优质冷轧钢板，静电喷塑处理 | 1 | 台 |
| 4 | 阶梯报告厅座椅 | 固定联排 | 580*440*990mm 五连位起，布料木质，颜色可选 | 800 | 把 |
| 5 | 主席台座椅 | 实木，带靠背，扶手，合成革面 | 1.实木框架结构， 2.优质西皮饰面。 3.高密度海绵，回弹性强，不变形。 4.五底三面油漆工艺，高聚酯品牌聚脂油漆，符合国标环保标准。 | 10 | 把 |
| 6 | 主席台桌子 | 1.4米会议桌 | 1.基材采用优质密度板； 2.甲醛含量均达到国家标准； 3.面贴0.3mm优质实木木皮，优质橡胶木封边； 4.所有原木挡板料经脱脂烘干处理，含水率≤8%； 5.油漆采用台资优质高档环保办公家具装用耐磨聚酯漆，经“五底三面”油漆工艺处理。 | 6 | 张 |

# 第四章  评审方法

一、评标方法

1、按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3、评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

5、评审指标分值构成  （总计100分）

投标报价                   30分

技术参数及方案             40分

产品质量                    9分

现场演示                    6分

业绩                        6分

售后服务                    9分

| 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| --- | --- |
| 技术参数 及方案 （40分） | 根据投标产品技术参数、性能的满足程度赋分：投标产品选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能优于或完全满足招标文件要求20分。 每负偏离一项“★”项指标的扣减 1 分，每负偏离一项非“★”项指标的扣减0.5分，扣完为止。 备注：1、技术指标偏差表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予0-5分的扣减。 2、同一个产品标“★”项只扣一次分数。 |
|  | 产品选型合理，规格、型号、产地，设备配套设施完整，符合使用要求，按其响应程度计0-6分。 |
|  | 产品生产技术先进，性能、价格比，整体指标符合或优于招标文件要求，技术资料齐全，按其响应程度计0-6分。 |
|  | 投标产品为主流设备，方便操作，安全可靠，并附有主要产品彩页的计3分，无彩页的不计分。 |
|  | 投标人针对本项目有具体的供货组织安排，有详细的人员、财力调配、运输、派送措施等计0-5分。 |
| 产品质量 （9分） | 产品进货渠道正规，并能够提供产品说明书等相关资料。确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，须提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），根据响应程度计0-5分。 |
|  | 备品、配件供应有保障且货源渠道正规的计0-4分。 |
| 现场演示 （6分） | 提供以下内容的现场视频演示（6分） 一、智慧黑板 1、智能交互黑板需具备带明确标识的前置接口，至少具备双通道 USB3.0*2和HDMI IN*1 高清（非转接）（2分） 2、课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡、连词成句等互动类游戏，每类互动游戏提供至少12个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同，支持自主编辑，设置内容、模板、时间、音效等；（2分） 二、音频处理器 1、手机APP有中英文随时切换选择，可同时添加多台设备分别控制其输入，输出音量和静音，场景调用，IP 地址设置，设备名称修改等功能。（2分） 供应商根据需要进行现场视频演示，所有演示内容，须在10分钟内完成，超过规定时间未完成演示内容的，将根据已演示的内容进行综合打分，未进行演示的不得分。 演示所需软硬件均由供应商自行准备，根据其功能演示内容的完整性、合理性、功能齐全等情况计分，不演示或不符合要求的不得分。 |
| 业绩 （6分） | 投标人提供2019年1月至今类似项目合同，以合同签订日期为准（提供合同复印件加盖投标人公章并装订在响应文件正、副本中，原件备查）。每提供1份计1分，共计6分。 |
| 售后服务 （9分） | 售后服务：针对本项目实际情况及采购人需求，提供具体可行的售后服务措施承诺及明确详细的售后服务人员组成和安排，全面(3-5]分，较为全面(2-3]分，一般(0-2]分，未提供不得分； |
|  | 培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理，全面(3-4]分，较为全面(2-3]分，一般(0-2]分，未提供不得分； |

二、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

4、节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

5、环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

10、其他需要落实的政府采购政策。

# 第五章  商务及合同主要条款（参考）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款:

一、合同内容项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币/元） | ￥：（大写） |

（参数较多可以附件说明）

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：元整；￥元。

合同总价包括：设备的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

1、结算单位：

1.1采购人结算，在第二次付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

所有产品验收合格后，一次性支付合同总价的100%；

四、交货条件

1、交付地点：

2、交付日期：

五、运输方式：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、中标人使用的原材料应提供清单，并在到货24小时内通知采购人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

2、中标人应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔。同时通告采购代理机构。

4、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由中标人承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

七、技术保障：中标人应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

八、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

九、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天1‰向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

十、设备验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十一、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十二、其它事项（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | 中标人全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 全权代表：（签字） | 法定代表人： |
|  | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件：西安市长安区财政局关于进一步做好政采贷工作的通知

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市长安区财政局制定了《西安市长安区财政局关于进一步做好政采贷工作的通知》（长财字〔2021〕223号）。

为进一步贯彻落实中央、省、市关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，助力解决政府采购活动中供应商资金不足、融资难、融资贵等问题，根据《中华人民共和 国政府采购法》《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕 财办采〔2018〕23号）等有关规定，现就进一步做好“政采贷” 工作有关事项通知如下。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采 购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同， 按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发 放无财产抵押贷款的一种融资模式。（陕西政府采购供应商信用 融资信息服务平台网址为:

http: //www. ccgp-shaanxi. gov. cn/zcdservice/zed/shanxi/ ）

二、“政采贷”流程

（一）	有融资需求的供应商可根据陕西省政府采购网公示的银 行及其“政釆贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

（二）	银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信 用审查以及开设账户等相关工作。

（三）	供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式 申请。拟用于“政采贷”的政府釆购合同，应当在合同中注明贷 款银行的名称和账号，并作为本次采购的唯一收款账号。

（四）	银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信 息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

（五）	在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购 合同注明的贷款银行和账号中，不得支付到政府釆购合同约定以 外的账号，以保障贷款资金安全回收。

三、 职责要求

（一）各单位要积极推动“政采贷”工作开展，应当在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示，为金融机构核实合同提供信息。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，并按照合同约定支付 采购资金，不得无故拖延和拒付。

（二）	各单位和采购代理机构在组织实施政府采购活动中， 应当将“政采贷”业务介绍、陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册和银行联系方式（见附件）在采购文件中载明， 并随中标（成交）通知书一并发放。

（三）	供应商应当依法参加政府釆购活动，公平竞争，诚实守信,严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

附件：1. “政采贷”业务介绍

- 陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册

- 长安区开展政采贷业务银行联系方式

1、“政采贷"业务介绍

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信 考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合 同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业 发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业 的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为 基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的 服务支持。

- 陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合同提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1.首页

平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。

2.登录

陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及社会统一信用代码等信息，如下图：

注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：

3.点击“可融资项目/合同”，再点击申请贷款:

4.勾选融资意向书：

5.页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金

6.在意向银行列点击提交贷款意向并确定：

7.在申请进度栏即可查看本笔融资进度：

附件3

长安区开展政采贷业务银行联系方式

| 序号 | 银行名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行 | 张天宇 | 15102968497 |
| 2 | 中国银行 | 王羡 | 029-81563158 |
| 3 | 西安市长安区农村信用合作联社 | 高锋 | 029-89230551 |
| 4 | 浦发银行 | 雷超 | 13992895375 |
|  |  | 李昊 | 15209277417 |
| 6 | 北京银行 | 陈明 | 18149209660 |
| 7 | 兴业银行 | 孙健 | 18591051627 |
| 8 | 中国建设银行 | 孙振荣 | 18792546729 |
| 9 | 中国工商银行 | 李碧莹 | 13809159860 |

# 第六章  投标文件格式

# 投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）

政府采购项目

（正本或副本）

项目

投标文件

项目编号：

投 标 人：

日     期：            年          月          日

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

投标产品分项报价表

技术指标偏差表

商务及合同主要条款响应说明

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   投标人资质证明文件

第五部分   投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西国创招标有限公司：

我单位收到贵公司   （项目名称、项目编号）  号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我公司     （填：是或否）小型微型企业，所投产品   （填：是或否）小型微型企业生产。

4、我方提交的投标文件共   份，其中正本   份，副本    份及电子版投标文件（U盘）壹份。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人：                                                     单位：万元

| 报价内容 投标内容 | 产品报价 | 其他费用 | 总计 | 交付期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滦镇泉子头初级中学 |  |  |  |  |  |
| 太乙宫初级中学 |  |  |  |  |  |
| 杨庄初级中学 |  |  |  |  |  |
| 长安第二初级 中学 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 投标时将开标一览表单独封装，随投标文件一并递交。 |

投标人（公章）：                         法定代表人或被授权人（签字）：

附表1

产品分项报价表

项目名称：

投标人：                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 万元） |
| 备注：表内总报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。各子项可分别以元为单位报价。 |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

投标人（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

投标人：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容与要求”中的技术要求认真填写本表。如有漏报、瞒报招标文件要求的技术指标，将视为没有实质性响应招标文件。偏离情况填写：优于、等于或低于；偏离说明对偏离情况做出详细说明；如果未填写偏离情况或偏离说明的，则该项指标视为不响应技术要求。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

附表3

商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

投标人：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据第五章商务及合同主要条款须如实填写。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西国创招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

陕西国创招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  投标人资质证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

8、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

注：资格证明文件按照以上顺序逐条响应。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西国创招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

声明人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：      年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（  专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                    （公      章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

第五部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西国创招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

## 第七部分  附件

### 一. 中小企业声明函 (非中小企业不填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、少型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

电子版投标文件正面标识式样

陕西国创招标有限公司

地    址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

邮    编：710077

电    话：029-89286620

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

帐    号：129905629810401

# Text boxes

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标单位名称：            （公章）

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（非公开唱标不得启封）

投标单位名称：       （公章）

封袋内容：电子版投标文件（U盘）