1、计算虚拟化系统（1套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 计算虚拟 化系统 | 1.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 2.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 3.在管理平台管理界面上提供虚拟机启动、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能。 4、采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 5.支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 6.虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 7.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。 8.支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息。 9.支持内存ECC问题自动扫描与处理，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 |

2、安全虚拟化系统（1套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 安全虚拟 化系统 | 1.*提供同品牌紧耦合的自研虚拟应用防火墙，非OEM，对重要业务进行7层应用防护（提供相应的软件著作权登记证书）。 2.*防火墙组件支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 3.可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则，能够及时的进行安全防护，全面保障业务的安全。 4.*支持服务器被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制，保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 5.支持日志搜索功能，可基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能。 6.负载均衡组件支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 7.*虚拟链路加速组件在链路加速的基础上，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA1等算法（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 。 |

3、云平台管理系统（1套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 云平台 管理系统 | 1.云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化）均为同一品牌，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 2.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 3.可对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，当指标超过设置的阈值，可以通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 4.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 5.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 6.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、并且支持国产操作系统包括：中标麒麟、中标普华等。 8.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 9.提供一套平台智能巡检工具软件，智能巡检工具软件支持对平台硬件健康、平台虚拟机运行状态、平台系统配置、平台系统关键服务等项目进行检测，实现定期巡检云平台健康状态，保障业务安全稳定运行。 10.智能巡检工具软件支持导出word版本巡检报告；并针对当前云平台的性能、管理和未来扩展提供处置建议。 11.*支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 12.*为了应对突发安全事件，要求云平台厂商具备安全应急服务能力，厂商是CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）（提供相关证明材料，并加盖原厂公章）。 13.*为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，云平台厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成 （提供相关证明材料，并加盖原厂公章）。 14.*要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质（一级）。（提供相关证明材料，并加盖原厂公章）。 |

4、应用交付网关 （2台）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 应用 交付 网关 | 1.性能参数：4层吞吐量≥20G，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 ≥210000，7层新建连接数≥350000。 2.硬件参数：规格：2U，内存≥8G，硬盘容量≥240G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6个GE端口，≥2个10GE端口。 3.支持设备串接、旁路、三角部署模式。 4.针对出入站流量的调度可以通过管理员自定义时间计划的方式实现（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 5.支持超过十万条的国外网址URL信息，能够联网自动更新升级，并且提供管理员查看功能，通过网址的链路选择实现链路负载调度功能。 6.支持链路情况大屏展示能力，通过对于链路监测、应用的选路等展示链路的带宽、新建连接数、并发连接数、吞吐量等，通过对于应用的选路展示，展示链路应用分类等（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章）。 7.主动、被动的健康检查机制，主动健康检查支持SNMP、SIP、ICMP、TCP、HTTP、DNS、RADIUS以及数据库类型的Oracle、MySQL、MSSQL等。被动健康检查包括针对响应状态、响应超时时间、统计时间以及异常URL等，并且设置日志的开启、关闭调试等（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章）。 8. *支持服务器负载均衡大屏展示功能，直观展示负载均衡硬件设备、性能指标（内存占用、新建连接、并发连接、吞吐、SSL新建等）、业务状态指标（健康装填、新建、并发连接、流量等）、节点池（调度、健康状态、新建、并发、流量等）（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章）。 9.针对IPv6改造提供信通院或其他权威机构提供的检测报告，包括但不限于例如泰尔实验室等，提供报告盖章扫描件证明材料。 10.支持SNMP V1、V2、V3管理，支持第三方网络管理平台管理。 11.支持内置日志中心，并且实现自动、手动生成报表，对于服务器、链路稳定情况等进行统计。 12.为保障软件代码开发成熟度，软件厂商通过CMMI5认证 。 |

5、虚拟存储系统（1套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 虚拟 存储 系统 | 1.虚拟存储系统软件的授权不限存储容量。 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 3.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 4.*支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 5.支持部署oracle rac，且为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机一致性组同步进行快照。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 6.*支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 7.支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 8.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 9.支持单节点的一块或多块缓存盘（SSD）拔出后，集群内所有的虚拟机正常运行未出现中断，其中一台虚拟机硬盘拔出前后磁盘读写（IO）性能少幅下降，或几乎没有下降。 10.*为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 |

6、虚拟化一体机（5台）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 虚拟化 一体机 | 1.规格：2U，CPU：≥2颗，CPU性能不低于Silver 4214R 2.4 GHZ，每个CPU核数≥12，内存≥8*32GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*960G SSD，数据盘≥4*6T，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，冗余电源，接口：≥6个GE端口，≥4个10GE端口（包含8个光模块），RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 2.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 3.*为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 4.在管理平台管理界面上提供虚拟机启动、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能。 5、采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 6.*支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 7. *虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 8.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。 9.支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 10.支持内存ECC问题自动扫描与处理，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 |

7、管理交换机（6台）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 管理 交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥220Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准。 2、整机可用端口数≥28个，其中千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 3、设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 4、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。 5、为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃-55℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 6、支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图并加盖原厂商公章。 7、支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份。 *8、支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 9、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 *10、支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 *11、支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 *12、支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 13、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 14、具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类二级。 |

8、双活一体机（12台）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 双活 一体机 | 1.规格：2U，CPU：≥2颗，CPU性能不低于Gold 6248R 3.0GHz每个CPU核数≥24，内存≥10*32GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘：≥2*1.92T SSD，数据盘≥2*10T，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，冗余电源，接口：≥6个GE端口，≥4个10GE端口（包含8个光模块），RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 2.本次配置同品牌原生延伸集群存储双活软件（提供相应的软件著作权登记证书）。 3.支持通过延伸集群的方式实现跨数据中心的数据双活，每个数据中心均保存完整的数据副本，数据同时写入到两个数据中心，任何一个数据中心故障，数据零丢失，业务分钟级别恢复，实现RPO=0、RTO分钟级。 4. *支持对Oracle RAC实现跨数据中心的业务双活，RAC节点在数据中心互斥运行，其中一个数据中心故障后，实现数据零丢失，业务零中断或短暂中断（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 |

9、安全隔离系统（2套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 安全 隔离 系统 | 1.性能参数：吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥50万 提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：≥6 个10/100/1000Base-T自适应电口，≥4光口，内存≥4GB，硬盘≥64G SSD，冗余电源。 2.设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 3.支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 4.*支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单和黑名单（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 5.支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行。 6.支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 7.支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的零反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求 8. *支持DCS/SCADA生产网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 9.支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，例如：HTTPS、SMB、POP3等（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 10.支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制；支持以星期为周期；支持指定时间点一次性运行 11.所投产品的生产厂商具有信息安全服务资质（安全运营类，中国信息安全测评中心）。 |

10、企业级存储（3套）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 企业级 存储 | 1.规格：4U，CPU≥2颗，CPU性能不低于Silver 4210R。 2.4GHz，每个CPU核数≥10，内存≥4*32GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥4*1.92T SSD，数据盘≥26*10T，盘位数≥36，冗余电源，接口：≥2个GE端口，≥4个10GE端口（包含4个光模块），RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通，包含≥800T存储授权。 2.要求分布式存储具备完全独立的自主知识产权，厂商自主独立研发，非联合、OEM产品，提供相关证明材料包括但不限于软件著作权、发明专利等并加盖厂商公章。 3.支持集群灵活扩展，在不停机状态下支持集群扩展X86硬件扩容节点或者向集群内扩展存储硬盘，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 4.支持对象数据生命周期配置管理，通过生命周期配置定期清理过期数据，实现垃圾数据清除，提升空间使用率 5.*支持QOS功能，针对对象存储的使用带宽、请求数上线进行设置，防止边缘业务抢占资源，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 6.支持文件目录回收站功能，在文件目录被误删除或者被病毒删除时，通过回收站快速找回文件，并且支持设置多种策略，包括文件大小、文件保存、黑名单等，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 7.*支持文件防病毒能力，通过文件目录实时防病毒能力，防止病毒通过共享文件传播，有效抵御病毒风险；支持CIFS下的共享文件扩展名过滤功能，阻止病毒等通过文件共享对关联主机进行病毒传播，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 8.支持块存一致性快照，实现多LUN的一致性组，并且支持一致性快照，实现对于数据库包括。 9.支持以LUN为单位的存储条带化、数据副本、分层QOS等存储策略，实现性价比、可靠性的指标平衡，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 10.支持存储接口包括：S3、SWIFT、NFS、CIFS、HDFS、FTP、FC、SCSI、iSCSI等存储接口，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的证明函等。 11.支持平台块、文件存储通过CSI对接K8S支持容器云。通过插件集成，实现VM集群对接，并且提供虚拟存储API接口，虚拟机的操作利用控制器完成，支持HADOOP平台支持，确保集群性能等。 12.支持分权管理，对于管理员进行细化的权限划分及管控处理，设置管理员只读等不同权限，满足安全管理要求。 13.支持块存储数据主机和存储之间的拓扑展示能力，方便故障问题的快速定位。针对文件数据支持文件客户端连接个数查询，支持每个连接具体的地址信息、带宽等查询识别，快速定位故障业务，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 14.支持硬件故障检测机制，针对硬盘执行检测及故障处理，定期执行磁盘扫描、故障检测等，提前预判磁盘亚健康状态，做好更替准备，并且在管理平台上进行整体展示，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等。 15.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质（一级），提供相关证明材料并加盖原厂公章。 16.所投厂商需通过《文件存储基础能力技术要求》测评认证，提供信通院官方证明或具备CNAS资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告并加盖原厂公章。 |

11、网络虚拟化系统(1套)

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 网络 虚拟化 系统 | 1.为满足用户使用ipv6地址的需求，支持为虚拟机配置ipv6地址，并可通过ipv6地址访问该业务。 2.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 3.支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口，最多支持8个网口聚合，网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力。 4.支持对oracle、sqlserver数据库监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。 5.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 6.支持链路聚合，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力。 7.*在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 8. *支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。 |

12、存储互联交换机（6台）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 存储 互联 交换机 | 1.规格：≥24个10GE端口，≥2个40GE 端口；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps，要求包含交换机管理平台软件1套。 2.支持在控制器平台查看交换机面板端口接入状态（端口UP/DOWN以不同的颜色区分）、交换机容量、端口负载、供电负载。 3.*支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件（终端MAC地址、终端类型、最近接入端口、安全发生次数、最近发生时间），提供相关证明材料并加盖原厂公章。 4.支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入交换机端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势，提供相关证明材料并加盖原厂公章。 5.支持查看交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、芯片资源、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析，提供相关证明材料并加盖原厂公章。 6.支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：无线接入点、无线共享设备、路由器、摄像头、PC、打印机等。 7.*支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单，对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并可同时可将终端加入黑名单冻结（以小时/分钟为单位），提供相关证明材料并加盖原厂公章。 8.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换。 9.*支持安全日志显示对应安全事件，包括DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图。 |

13、数据中心架构设计实施及系统、数据库安装（1项）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 数据中心架构设计实施及系统、数据库安装 | 1.基础架构整合数据迁移，整合以满足日益增长的业务系统及图形影像访问与存储需求，整合硬件系统，并且利用最新技术实现应用系统的最大可用性。 2.我院对系统高可用的要求以及用户对数据安全的高标准；在做整体设计时需要为今后的数据中心发展提供良好的扩展性和可管理性。 3.在存储层面采用国际领先存储平台，在整体结构设计上，不但可以承载PACS应用，与前端等应用系统都能做到很好的结合，实现完全的数据应用冗余， 4.*支持块存储数据主机和存储之间的拓扑展示能力，方便故障问题的快速定位，支持每个连接具体的地址信息、带宽等查询识别，快速定位故障业务，提供相关证明材料包括但不限于加盖厂商公章的截图等 5.通过把服务器计算资源抽象化、池化和自动化来实现资源的自由调配和充分利用。使资源充分利用，并按需调配。当数据中心的服务器需要升级或维护的时候，通过虚拟机迁移技术可以把服务器上的虚拟机在工作状态迁移到另一个主机，始终保持业务的连续性。大大增加了数据中心的灵活性和IT的敏捷性，减少管理的复杂度和IT响应时间 6.支持集群灵活扩展，在不停机状态下支持集群扩展X86硬件扩容节点或者向集群内扩展存储硬盘。 7.支持文件防病毒能力，通过文件目录实时防病毒能力，防止病毒通过共享文件传播，有效抵御病毒风险；支持CIFS下的共享文件扩展名过滤功能，阻止病毒等通过文件共享对关联主机进行病毒传播。 8. *根据医院业务系统发展需要，提供系统及数据库安装服务，全面保障医院高质量发展，提供服务承诺函。 |

14、融合数字孪生系统服务（1项）

| 产品名称 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 融合数字孪生系统服务 | 1.将此次方案融合入医院数字孪生系统，整体进行全面管理，采用集成台账表的方式，将机柜内设备的基本配置信息纳入可视化平台，通过任何物理可见的设备就可以查找到相关的配置信息，通过任何一条配置信息也可以查找到相关设备，完成资产配置可视化。 2.资产信息查看：在3D环境中点击设备可以查看设备的资产配置信息，可查看单设备信息、机柜汇总信息等，调取各类管理系统中的相关数据汇聚展现，实现与管理系统的自动同步。 3.对机房中管线在建筑模型中进行建模，直观查看建筑中管线位置数量与走向。映射每个管线回路在空间中的影响范围。 4.可以查看机房新增设备线路走向，虚化建筑背景。展示管线回路影响范围,并用不同颜色区分不同回路影响范围。 5.实现以机柜为单位的数据中心空间容量统计管理，以树形数据呈现和三维场景展现两种方式同时表现机房和机柜整体使用情况，对于已用空间和可用空间进行精确统计和展现。 6.在三维可视化环境中支持机房机柜空间容量统计分布统计，能根据不同的颜色区分相关的机柜的U位使用情况，如已经使用的U位与剩余U位；支持对机房机柜空间的分布图可视化渲染表现。 7. *机房基础设施中的设备是通过端口和各种线缆实现连接的，以三维可视化的形式展现设备之间的连线关系和管线分布及走线情况，跳线管理，对接医院网络中心运维平台、智慧管理中心平台，提供平台工作承诺函。 |