IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统

竞争性谈判文件

项目编号：HDXGDL-ZC2022-007

采   购   人：延安市广播电视信号监测站

采购代理机构：陕西华鼎项目管理股份有限公司

二〇二二年十月

目     录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  谈判响应文件格式

- 竞争性谈判公告

IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统

竞争性谈判公告

###### 项目概况

IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取招标文件，并于2022年10月17日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：HDXGDL-ZC2022-007

项目名称：IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统

采购方式：竞争性谈判

预算金额：510,000.00元

采购需求：

合同包1(IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统):

合同包预算金额：510,000.00元

合同包最高限价：510,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 广播和电视接收设备 | 主要包括IPTV直播流采集前端系统、嵌入式多画面显示监测报警系统、24口千兆以太网交换机、画面云显示调度系统等。 | 1(批) | 详见采购文件 | 510,000.00 | 510,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起20日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统)特定资格要求如下:

（1）供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；（2）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）

#### 三、获取招标文件

时间：2022年10月10日至2022年10月12日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载

方式：在线获取

售价：免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年10月17日 14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易四厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统

开标地点：延安市公共资源交易中心交易四厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、凡有意参与的供应商请于2022年10月10日至2022年10月12日使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载谈判文件。

2、纸质版响应文件递交地点：延安市新区为民服务中心7号楼二楼公共资源交易中心交易四厅，电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。响应文件递交的具体要求详见谈判文件的规定。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本次竞争性谈判公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

5、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

6、本项目不专门面向中小企业采购。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：延安市广播电视信号监测站

地址：延安市

联系方式：18992169619

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西华鼎项目管理股份有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区枣园风情街D座华鼎财经

联系方式：0911-8690000

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘海霞

电话：18091133200

陕西华鼎项目管理股份有限公司

2022年10月09日

第二部分  谈判须知

前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 延安市广播电视信号监测站 |
| 采购代理机构 | 陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| 项目名称 | IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统 |
| 资金来源 | 财政 |
| 采购预算 | 510,000.00元 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 采购内容 | 主要包括IPTV直播流采集前端系统、嵌入式多画面显示监测报警系统、24口千兆以太网交换机、画面云显示调度系统等。（具体详见采购清单）。 |
| 交货期 | 自合同签订之日起20日历天 |
| 质量要求 | 合格 |
| 供应商资质条件 | 1、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。 2、本项目的特定资格要求： （1）供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；（2）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图） |
| 是否接受联合体 | 不接受 |
| 踏勘现场 | 组织。时间：2022年10月13日10时00分，集合地点：延安市广播电视信号监测站，各供应商须按规定时间进行现场踏勘，保证系统与原有系统融合对接，否则后果自负。 |
| 递交响应文件截止时间 | 2022年10月17日14时30分00秒（北京时间，下同） |
| 投标有效期 | 自递交谈判响应文件截止之日起90日历天 |
| 谈判保证金 | 提交投标保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式，采用银行保函、银行汇票等方式的，由投标人开立基本账户出具；采用转账、汇票等方式的，应当从投标人的基本账户转出。 保证金的金额为：￥3000.00元（叁仟元） 保证金提交账户名称：陕西华鼎项目管理股份有限公司 开户银行：中国工商银行兰家坪支行 账 号：2609011719200099594 重要提示：谈判保证金必须从基本帐户转出，缴纳凭证注明：（项目名称） 的谈判保证金。 |
| 谈判响应文件份数 | 正本一份，副本两份。 |
| 递交谈判响应文件地点 | 延安市公共资源交易中心交易四厅 |
| 是否退还谈判响应文件 | 否 |
| 谈判时间和地点 | 时间：2022年10月17日14时30分00秒 地点：延安市公共资源交易中心交易四厅 |
| 采购代理服务费 | 采购代理服务费由成交人支付，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定标准收取。 |
| 电子投标注意事项 | 供应商应及时下载谈判文件等相关文件，在谈判截止时间前必须上传谈判响应文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对谈判响应文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对谈判响应文件进行解密或进行二次报价的，造成废标的，后果由供应商自行承担。 |

## A、供应商

1.谈判委托

1.1如供应商代表不是法定代表人，须随谈判响应文件提供《法定代表人授权书》

(统一格式)。

1.2本项目不接受联合体。

2.谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担与参加谈判有关的全部费用。

## B、谈判文件

3.谈判文件

3.1谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。

3.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料可能导致谈判被拒绝。

4.谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面、传真形式通知采购人，采购人以书面形式予以答复。

5.谈判文件的修改

5.1在谈判截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

5.2补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

5.3对谈判文件的修改，将以书面、传真的形式通知所有已领取谈判文件的供应商。

## C、 谈判响应文件

6. 谈判响应文件计量单位

谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7. 谈判响应文件语言文字

谈判响应文件中所使用的语言文字，除有特殊要求外，均采用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

8.谈判内容填写说明

谈判响应文件按统一格式填写，胶装成册。

9.谈判报价

9.1谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）。

9.2任何有选择的谈判报价将不予接受。

9.3凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

9.4供应商必须对本项目进行完整报价，任何有选择的报价，将不予接受。

9.5 谈判报价表列明的最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

10、 谈判响应文件的编制及编目

10.1供应商应认真阅读谈判文件的所有内容,严格按照谈判文件的要求编制谈判响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使谈判响应文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其谈判将被拒绝。

10.2供应商谈判响应文件应包含以下内容：

（1）谈判函

（2）谈判报价表

（3）分项报价表

（4）谈判保证金交纳凭证

（5）主要技术指标偏离表

（6）商务及合同主要条款响应说明

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权委托书

（9）资格证明资料

（10）承诺书

（11）供应商认为需要提供的其他材料

11. 谈判有效期：

11.1 谈判有效期为自谈判开始之日起算九十（90）个日历天，如果成交延期到合同期满。

11.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12. 谈判响应文件的签署及规定

12.1 谈判响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

12.2供应商应填写全称，同时加盖供应商印章；

12.3 谈判响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

12.4谈判响应文件正本壹份、副本两份，谈判响应文件正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册胶装、编制页码。

12.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章；

12.6因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## D、 谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封、标记及递交

13.1 谈判响应文件按以下方法分别装袋密封：谈判响应文件密封袋内装谈判响应文件正本一份、副本二份。在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖供应商公章。封皮上写明谈判项目名称、供应商名称，并注明“ 谈判时启封”字样。

13.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

14.谈判截止时间

14.1采购人推迟谈判截止时间时，可以书面、传真或电话通知的形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.2谈判截止时间以后送达的谈判响应文件，采购人拒绝接收。

15. 谈判响应文件的修改和撤回

15.1 谈判响应文件送达后，在谈判响应文件递交截止期前，经采购人同意后供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

15.2 谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

E、谈判及评审

16.谈判规定

采购人组织谈判、评审工作。

17.对谈判响应文件的评审

17.1评审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

17.2与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。这些偏离不允许在谈判后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

17.3对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件所具内容，不依靠谈判后的任何外来证明；

17.4供应商谈判响应文件资格评审和符合性审查：

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 资格评审 标准 | 供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力 |
|  |  | 提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明 |
|  |  | 提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明 |
|  |  | 提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 |
|  |  | 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证） |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图） |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |
| 2 | 符合性评 审标准 | 供应商的名称与营业执照中的单位名称一致 |
|  |  | 谈判响应文件按要求加盖单位公章、法定代表人（或被授权代理人）按格式签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 谈判保证金满足招标文件中的规定 |
|  |  | 交货期满足招标文件中的规定 |
|  |  | 质保期满足招标文件中的规定 |
|  |  | 谈判有效期满足招标文件中的规定 |

18.谈判的澄清与修正

18.1采购人有权就谈判响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人要求的时间、地点解答和澄清；

18.2必要时采购人可要求供应商就澄清问题作书面回答，该书面回答将作为谈判内容的一部分；

18.3供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判实质性内容。

18.4 谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）单价与总价不符以单价为准；

（3）大写与小写不符以大写为准；

（4）正本与副本不符以正本为准；

（5）单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。

（6）多处内容交叉不符时，以谈判小组评议结果为准。

19.谈判

19.1谈判小组：

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关规范性文件的规定，根据项目特点要求组建谈判小组。谈判小组由经济、技术方面的专家及采购人代表组成，3人及以上单数组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（5）配合采购人答复供应商提出的质疑及投诉处理工作。

# 19.2谈判原则及办法：

（1）谈判原则：“公平、公正、科学、择优、合理低价”。

（2）谈判办法：谈判采取二次报价。在谈判过程中，若谈判小组二分之一以上成员认为某报价有低于成本价嫌疑的，应当要求供应商提供书面证明材料，否则视为无效谈判报价。

谈判小组对各供应商谈判文件进行评估，供应商的谈判报价在满足谈判文件要求且能保证质量和交货期的情况下，按照各供应商的最终报价由低到高进行排序，由谈判小组最终确定成交单位。

# 19.3政府采购政策

1）政策性扣除条件

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2）政策性扣除比例：

供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

F、确定成交单位及签订合同

## 20.确定成交单位

20.1在谈判有效期内，采购人根据评审过程及结果进行严格审核后推荐成交单位。

20.2公示结束后，经采购人确认，向成交单位发出“成交通知书”。

## 21.签订合同

21.1成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在30天内洽谈合同条款，并签订合同。

21.2 谈判文件、成交单位的谈判响应文件及谈判过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

第三部分  采购内容及要求

- 采购内容：

IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统

采购清单

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、IPTV直播节目监测 |
| 1 | IPTV直播流采集前端系统 | 每个运营商对应1套，完成鉴权登录、IPTV直播流获取采集、流媒体转发等功能。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 嵌入式多画面显示监测报警系统 | 系统基于TS over IP技术，提供对广播电视节目的视音频异态监测、准确的视音频异态监测自动语音告警；支持MP2、MP3、AC3、AAC、DRA的音频解码。每套系统可以并行处理多路MPEG-2高清节目、多路H.264高清节目、多路AVS+高清节目。 稳定高效的嵌入式架构:采用低功耗嵌入式平台，专业视频处理芯片及先进的处理技术，保证高标清节目（特别是高清节目及4K超清节目）的处理能力，监测画面的高可靠稳定性。 支持提供语音、日志、OSD、数据库、SNMP等多种报警方式；SNMP报警支持推送至多个IP地址； 支持监测输出画面为原始无压缩数据，指标清晰，满配支持为4个分辨率1920×1080P的画面输出； 支持快速的配置多画面任意组合显示方案，支持规则及不规则排布； 支持任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时监听此频道声音，支持5.1声道的监听监看。 | 2 | 套 | 完成每个运营商25套高清节目、25套标清节目，共计150套IPTV直播节目的视音频异态实时监测、多画面组合显示、节目转码录像。 各含2块10TB素材盘，可支持50套节目转码为1Mbps码率录像存储不少于30天。 |
| 3 | 24口千兆以太网交换机 | 用于监测系统的网络连接，支持IGMP组播协议，满足系统完成监测数据组播、TS over IP码流组播和配置管理等功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 画面云显示调度系统 | 超高清输出节点机 | 嵌入式超高清解码设备，基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，支持HDMI信号输出，可作为分布式画面云系统输出节点单元，也可作为独立的解码器使用。 | 18 | 台 |  |
| 5 |  | 超高清输入节点机 | 嵌入式UHD超高清编码设备，支持HDMI信号采集、H.264/H.265多格式多码率多帧率编码，可作为分布式画面云系统与分布式坐席协作系统的输入节点单元，也可作为通用的编码器使用。 | 2 | 台 |  |
| 6 |  | 画面云配置管理系统 | 系统采用纯分布式结构，输入、输出节点直接接入交换机，无中间环节。 支持游动字幕功能，游动字幕可跨屏展示，可进行字幕字体大小、字体颜色、字体样式、游动速度、字幕内容等属性配置并，游动字幕可下发、删除。支持大屏横幅功能，支持大屏横幅时间、文字、图片、温度、湿度等组件添加以及相关属性配置，大屏横幅方案创建、删除、下发操作。 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 画面云主控终端系统 | 支持屏幕墙管理功能，以悬浮列表方式选择不同屏幕墙，同步切换显示布局，无需场景界面跳转。 支持方案管理功能，可新建、删除、修改信号布局方案，支持选中方案进行切换，实现场景信号及布局的一键调取，底图与方案可联动显示。 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 触控显示器 | 作为画面云触控终端，提供触屏操作功能。 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 24口POE交换机 | 完成画面云集中调度系统的网络连接、配置管理及超高清输出节点机、超高清输入节点机的供电等。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 附件 | 客户端 | 用于监测系统的配置管理、日常操作。 | 1 | 台 |  |
| 11 |  | CDR收音机 | 用于CDR广播接收监听。 | 3 | 台 |  |

# 采购要求

# 项目概述

为更好的开展安播监测工作，实现对辖区内全媒体视听业务的监测监管，延安监测站拟建设IPTV监管系统及分布式大屏显示调度系统，具体需求如下：

- IPTV监管系统：实现对辖区内移动、联通、电信三大运营商终端播出重点节目（每个运营商各25套高清节目、25套标清节目）的实时视音频异态监测、多画面组合显示、节目转码录像（录像码率不低于1Mbps，保存时间不少于30天）

- 分布式大屏显示调度系统：建设基于IP化设计的分布式显控系统，实现18块大屏的灵活显示控制调度，应至少支持2路HDMI信号以及多画面监测画面的接入上屏，支持通过触控的方式灵活进行操作。

# 设计原则及标准

## 设计原则

- 标准性

系统设计需要符合中华人民共和国国标、广电总局制定的相关行业标准和相关技术规范。

•	开放性

系统应为开放系统，无条件向招标方提供开放的接口。投标方所提供设备须保证不留任何能够控制、限制或不利于招标人的设置,可以兼容符合标准的第三方厂商的设备。

•	可定制和升级性

本系统需针对实际需要进行定制开发，需能够实现可预见的平滑升级，确保在系统不作大的变更前提下，平滑升级到更高的层次。

•	可靠性

系统需采用成熟先进的技术，需保证系统长时间不间断工作状态下的稳定与可靠，避免因系统工作不稳定而产生误报现象，确保监测质量和准确率。

•	安全性

系统应充分考虑系统管理安全、保密，需提供完善的系统管理、用户管理，可对网络设备进行实时全面的监测和控制。

•	可管理性

系统应易于维护保养和升级，设备在出现故障时可以迅速更换。

•	先进性

系统应适应监控网络化趋势，在通用性和实用性的基础上，保证系统的技术层次能满足未来的监测任务的要求。

•	实用性

系统设计、设备选型应符合中国国情，应充分考虑信号监测的发展需要和市场情况，设计性能价格比最佳的系统。

## 技术标准或规范

投标人所提供的方案和设备应至少满足所列标准和规范性文件，对于未列出的标准和规范性文件，若国内已有相应标准的首先应遵循国内标准，若国内暂无标准的可以参照厂家标准，但必须提供厂家标准的详细资料，并作详细说明。

- 国家广播电影电视总局令（第 62 号）《广播电视安全播出管理规定》；

- 国家新闻出版广电总局令（第6号）《专网及定向传播试听节目服务管理规定》；

- 国家广播电影电视总局令、中华人民共和国信息产业部令（第56号）《互联网视听节目服务管理规定》；

- 中宣部、国家广播电视总局（广电发﹝2019﹞22号）《中宣部 国家广播电视总局关于开展迎接新中国成立70周年全国广播电视行业安全大检查的通知》；

- 《中国电信新建业务平台安全验收指引》

- 《中国电信业务平台分等级安全基线规范（试行）》

- 中国电信运维〔2011〕62号（关于印发《中国电信业务平台应用软件安全技术规范》的通知）

- 国家广播电视总局文件（广电发﹝2021﹞76号）国家广播电视总局关于引发《<广播电视安全播出管理规定>交互式网络电视（IPTV）实施细则》的通知

- H.264：ISO/IEC 14496-10 视频编码标准

- MPEG4-SP/ASP: ISO/IEC 14496-2 视频编码标准

- SNMPv2：RFC1441 系列简单网络管理协议

- RTP/RTCP: RFC 1889/1890 系列实时传输协议

- RTSP: RFC 2326 实时流协议

- Adobe Flash Video Specification 10.1

- ETSI TR 101290 Measurement guidelines for DVB systems

- RFC4445,A Proposed Media Delivery Index,April 2006.

详细技术要求

## IPTV直播流采集前端系统

以合法用户的身份完成用户认证后，通过网络爬虫技术，自动获取IPTV 直播EPG信息，根据 EPG 中提供的信息，从 IPTV 业务系统中获取直播节目流。

## 嵌入式多画面显示监测报警系统

系统架构：

- 为提高系统运行稳定性，以及防止系统死机、病毒等问题建议节目监测系统采用嵌入式平台架构。

- 要求采用TS Over IP构架，系统内所有节目可任意调度，支持多格式高标清节目的解码，支持对广播电视节目的视音频异态监测、多画面组合显示和存储录像等功能。

- 要求内置Web配置管理页面，可在不影响多画面显示的情况下，通过Web页面实现监测节目的添加管理、监测参数设置、画面布局设置等所有功能。

- 为便于部署及节省机柜空间，单个多画面设备高度不宜超过1U。

- 要求设备配备双电，稳定工作时功耗不超过100W。

- 为满足节目流输入带宽要求，单台设备满配具备不少于4个千兆IP输入接口。

- 为满足设备管理要求，单台设备具备1个千兆独立网管接口。

- 要求支持IPV6。

- 具备前置可插拔录像硬盘，单台设备支持不少于四个盘位。

格式支持：

- 要求支持TS、HLS、RTMP、RTSP、SRT等所有主流流媒体协议。

- 要求支持MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、AVS、AVS+的高标清视频解码；支持MP2、MP3、AC3、AAC的音频解码。

- 要求全面支持视频行业主流的4K信号的监测监看，支持的编码格式包括H.265、AVS2，位深为10bit、8bit，帧率为25/30/50/60 FPS。

- 为提高系统集成度，节省机房空间，单设备应支持不低于8路4K码流或48路高清码流或96路标清码流，标清、高清的性能对MPEG2、H.264、AVS+、H.265均适用。

- 要求支持7.1声道伴音的解码、监听、彩色音量柱显示。

监测功能要求：

- 要求具备停播监测功能，可针对不同频道设置停播图像，并根据停播图像判断节目是否已经停播。

- 要求支持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测。

- 能区分单声道、立体声监测和双声道监。

- 提供语音、日志、标题栏、OSD、数据库、SNMP、MQTT等多种报警方式，SNMP报警支持推送至多个IP地址。

画面显示功能要求：

- 输出画面为原始无压缩数据，指标清晰，满配支持不低于4个分辨率1920×1080P的画面输出，或支持不低于2个分辨率3840*2160的画面输出。

- 支持将画面合成内容通过IP方式直接输出，每个屏幕内容支持高低两种码率输出，通过IP输出的画面组合内容最高可支持到4K分辨率。输出IP合成画面的格式支持TS Over UDP、HLS、RTMP、HTTP+TS、HTTP+FLV可选。

- 组合画面支持浏览器首页预览。

- 组合画面、实时视频、录像支持谷歌浏览器免插件播放，无需安装额外插件。

- 支持实时音量柱、时钟、图片的叠加显示。

- 支持画面的任意组合，提供组合显示方案的模版功能，可以快速的配置显示方案。

- 任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时监听此频道声音。

- 支持窗格轮巡功能，同一输出画面中的窗格可任意设置实时显示或轮巡显示，支持部分窗格实时，部分窗格轮巡。

录像存储功能要求：

- 要求可以对指定节目进行转码录像。录像格式为H.264，录像参数支持自定义；

- 支持在录像文件上叠加节目名称、时间、故障告警等OSD信息，以便事后录像查证。

- 配备不少于4个可插拔录像硬盘的槽位，存储时间及存储码率可自行设置。

## 24口千兆以太网交换机

- 包转发率：108/126Mpps

- 交换容量：672Gbps/6.72Tbp

- 不少于24个千兆以太网接口

## 超高清输出节点机

全国产化：全面满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，自主可控，安全可靠。

视音频接口：视频支持2路HDMI输入，1路HDMI输出；音频支持2路HDMI内嵌音频输入、1路HDMI内嵌数字音频输出和1路3.5立体声模拟音频输出。

网络接口：支持1路RJ45 10M/100M/1000M自适应,1路SFP1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置。

高精度同步：基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同处理，视频画面达到帧级同步显示效果。

视频解码：支持4K@P60输出且向下兼容，支持自定义分辨率输出；解码画面可自由放大或缩小，可多画面任意开窗漫游，单节点开窗数量不小于16路；支持多画面叠加输出显示，层级关系可调整；端对端延时＜50ms。

音频解码：支持AAC格式音频解码；支持8路混音和音量增益调节功能；支持调节音量大小，支持多画面混音播放。

传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，支持RTMP协议。

音频播放：支持音频独立解码与音视频同步解码，可实现音视频同步播放以及音频和视频信号的自由播放。

游动字幕：支持游动字幕显示功能，可设置游动字幕显示位置、背景颜色、字体大小和颜色、游动速度和循环次数，支持跨屏显示。

大屏横幅：支持横幅显示功能，可设置横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，添加时间、文字、图片、温度、湿度等组件，支持跨屏显示。

标识批注：支持信号画面的标识显示功能，可设置标识显示位置，背景颜色、文字大小和颜色、图片大小、文字和图片形式，支持跨屏显示；可在解码画面上实时叠加批注信息，支持擦除、回退、前进操作，可实现画笔粗细、画笔颜色、板擦大小的控制，支持跨屏显示。

电子白板：支持书写白板的软件功能，可设置背景颜色、画笔粗细、画笔颜色、板擦大小的控制，支持跨屏显示。

超高清底图：支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，可设置底图图集自动轮播，支持跨屏显示。

大屏拼控：高性能拼接处理，可对接LCD、DLP、LED等不同类型的显示单元，构建任意规模拼接墙，超画面拼接，可实现屏幕像素“点对点”高品质拼控效果。

OLED显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息。

系统稳定：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行。

供电模式：支持适配器供电和POE供电，功率小于10W。

状态监测：支持WEB配置管理，支持信号分辨率、锁定状态、编码分辨率和码率实时动态显示。

在线升级：支持网络在线升级，支持设备批量升级。

## 超高清输入节点机

全国产化：全面满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，自主可控，安全可靠。

视音频接口：视频支持1路HDMI输入，1路HDMI输出；音频支持1路HDMI内嵌数字音频输入、1路麦克风输入和1路3.5立体声模拟音频输入，1路HDMI内嵌数字音频输出和1路3.5立体声模拟音频输出。

网络接口：支持1路RJ45 10M/100M/1000M自适应，1路SFP 1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置。

高精度同步：多个节点设备协作，时钟自同步，可实现对高分服务器多路HDMI信号的处理，从而完成对8K、16K等分辨率信号的同步采集、编码与传输。

传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，同时支持RTMP协议。

视频处理：输入分辨率支持4K且向下兼容，输入分辨率自适应；视频编码支持H.264/H.265，编码分辨率、帧率、GOP、码率可配；可同时输出超高清、全高清及预览流三路码流，分辨率、带宽灵活配置，可满足高质量大屏显示、多画面拼接、可视化预览调度以及坐席协作等不同的显示需求；端到端延时＜50ms。

OSD标注：支持OSD字符叠加，字符背景、字体大小、透明度、OSD类型、字符内容和位置可配。

OLED显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息。

统稳定：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行。

供电模式：支持适配器供电和POE供电，功率小于10W。

状态监测：支持WEB配置管理，支持信号分辨率、锁定状态、编码分辨率和码率实时动态显示。

在线升级：支持网络在线升级，支持设备批量升级。

## 大屏幕配置管理系统

系统架构：采用纯分布式结构，输入、输出节点直接接入交换机，无中间环节。

流媒体接入：支持Onvif、 GB28181协议设备接入，支持H.264和H.265编码，可同时支持300路IPC并发上屏显示；输入码流类型支持RTSP、RTMP、TS OVER IP、HTTP、HLS；输出码流类型支持TS OVER IP、RTMP。

设备管理：支持输入节点机、输出节点机、服务器等设备管理、可自主命名、设备自动探测功能，支持多输入节点同时预览；支持设备状态实时显示，提供基本设备运维支持。

信源管理：支持信源管理和预览；单路信号源重复利用次数无限制且画面不损失。

屏幕墙管理：支持屏幕墙管理，可设置不同屏幕墙布局，可同时管理多组屏幕墙；支持边框补偿功能，可根据凭借缝宽窄手动调节；支持屏幕墙旋转功能。

方案管理：方案支持实时下发和非实时下发模式；预案管理支持实时保存、非实时保存模式；整体方案下发50ms内响应。

大屏底图：支持大屏底图的上传、删除、底层控制；可创建底图集绑定不同方案。

大屏横幅：支持大屏横幅功能，支持大屏横幅时间、文字、图片、温度、倒计时等组件添加以及相关属性配置；支持大屏横幅创建，删除，下发操作。

游动字幕：支持游动字幕功能，游动字幕可跨屏展示，可进行字幕字体大小、颜色、样式、游动速度、字幕内容等配置；游动字幕可下发、删除。

多客户端控制：支持多客户端控制，单账号只允许一个客户端对方案进行修改；支持多终端无差别操作，支持触摸屏操作，支持友好的交互操作。

运维管理：支持设备状态实时显示，具有系统日志记录，提供基本运维支持。

## 大屏幕主控终端系统

屏幕墙管理：支持屏幕墙管理功能，以悬浮列表方式选择不同屏幕墙，同步切换显示布局，无需场景界面跳转。

信源管理：通过可滑动视窗对信源进行可视化实时预览，支持悬浮列表方式对信源进行分级分组管理，可通过标签、关键字进行快速检索。

方案管理：支持方案管理功能，可新建、删除、修改信号布局方案，支持选中方案进行切换，实现场景信号及布局的一键调取，底图与方案可联动显示。

显控调度：支持多终端无差别触摸操作，可实现开窗、漫游、缩放、漫游、叠加、跨屏等显示控制功能。

音量控制：支持屏幕墙播放的声音选择和播放音量大小调节。

大屏底图：支持大屏底图开关、置顶、置底控制，自动或手动模式切换。

大屏批注：支持大屏批注功能，多终端可协作，屏幕墙同步显示。

大屏白板：支持大屏白板功能，多终端可协作，屏幕墙同步显示。

大屏横幅：支持大屏横幅功能，控制横幅信息上屏显示，可选择横幅模板。

游动字幕：支持游动字幕上屏显示，字幕属性可配置。

信源标识：支持信源标识和信源批注功能，可对单一信源进行多终端批注，屏幕墙同步显示。

## 触控显示器

- 屏幕尺寸：不小于23.8英寸；

- 最佳分辨率：不低于1920x1080；

- 亮度：不低于250cd/m2；

- 屏幕比例：16:9；

- 可视角度：178°/178°；

- 面板类型：IPS；

- 响应时间：不超过6ms；

- 视频接口：HDMI。

## 24口POE交换机

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP

- 交流供电

- PoE+

- 包转发率：51/126Mpps

- 交换容量：336Gbps/3.36Tbps

## 机柜

42U标准机柜。

## CDR收音机

支持CDR数字广播的接收监听。

## 客户端电脑

CPU：不低于I5-10500；

内存：不低于8G；

硬盘：不低于1T；

显示器：不低于21.5英寸。

三、 付款方式：

付款情况根据本项目资金到位情况给予支付。

四、质保期：1年。

五：招标最高限价：510000.00元。

六、违约责任：

（1）供货期延迟或不按时按需供货，采购方有权根据情况做出相应的处罚或解除合同。

（2）出现质量问题的，由此造成的损失及责任由成交单位承担，出现严重质量问题及不符合标准的，采购方有权解除合同。

# 第四部分    谈判响应文件格式

（正本或副本）

IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统

竞争性谈判响应文件

供应商：                         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：       （盖章或签字）

时    间：二零二二年  月  日

谈判响应文件编制说明

1、本谈判文件格式，起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容进行编制；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并按要求签字和盖章后，正、副本谈判响应文件应分别装订成册。

目    录

一、谈判函

二、谈判报价表

三、分项报价表

四、谈判保证金交纳凭证

## 五、主要技术指标偏离表

六、商务及合同主要条款响应说明

七、法定代表人身份证明

八、法定代表人授权委托书

九、资格证明资料

十、承诺书

十一、供应商认为需要提供的其他材料

一、谈判函

致：延安市广播电视信号监测站

我单位收到贵单位               （项目名称）谈判文件，我们决定参加该项目谈判活动，并参与谈判会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：             元；￥           元。

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本二份。

3、如果我单位能够成为成交单位，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按谈判文件规定，遵守贵单位有关规定和收费标准。

6、谈判有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历天。

7、所有关于本谈判响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商：                      （盖单位章）

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

授权代表:

法定代表人或被授权代理人：　　       （签字或盖章）

年    月   日

二、谈判报价表（第一次报价）

单位：元

| 报价内容 供应商名称 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 自合同签订之日起 日历天 | 年 | 合格 |

注：

1、所报货币为人民币，此报价包含本项目的采购、运输以及税金等项目所涉及的所有费用。

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、表格不够，各供应商可按此表复制。

4、供应商未按本表格要求签字、盖章及报价的视为无效表格。

供应商：                  （单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

三、IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统（第一次报价）

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格技术参数、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |

供应商：                  （单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

四、谈判保证金交纳凭证

## 五、主要技术指标偏离表

| 货物名称 | 谈判文件技术指标 | 谈判响应文件技术指标 | 偏离（正偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：①如供应商完全响应谈判文件技术参数，此偏离表可以不需要填写，视为对本项目谈判文件要求完全响应！

②对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于谈判文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于谈判文件所规定的技术性能。

供   应   商   公   章：

法人代表或被授权代表：      （签字或盖章）

日                  期：   年   月    日

六、商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据招标文件商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。

2、响应说明填写：优于、等于，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

七、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

八、法定代表人授权委托书

致：延安市广播电视信号监测站

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法人代表人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的IPTV互联网电视监测及画面显示调度系统谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：     年   月   日至      年    月    日。

# 法人代表签字：                          被授权人签名：

# 职        务：                          职        务：

# 身 份 证 号 ：                          身 份 证 号 ：

# 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商：                      （盖单位章）

年  月  日

九、资格证明资料

（1）供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；

（2）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；

（3）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；

（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）

注：以上资料均需提供复印件并加盖单位公章。

十、承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供划编制及实施方案货物时损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近四年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近四年不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

十一、供应商认为需要提供的其他材料

1、中小企业声明函（货物）（如符合，请提供）

# 本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

2、残疾人福利性单位声明函（如符合，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

3、监狱企业证明（如符合，请提供）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。