一、采购需求

村级器材采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢牵引器 | 18 | 件 |
| 2 | 腿部按摩器 | 18 | 件 |
| 3 | 腰背按摩器 | 18 | 件 |
| 4 | 太极揉推器 | 18 | 件 |
| 5 | 室外乒乓球台 | 18 | 件 |
| 6 | 腹肌板 | 10 | 件 |
| 7 | 双位太空漫步机 | 10 | 件 |
| 8 | 扭腰背肌训练器 | 10 | 件 |
| 9 | 地埋圆管篮球架 | 10 | 件 |

社区器材采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹肌板 | 10 | 件 |
| 2 | 压腿架 | 10 | 件 |
| 3 | 上肢牵引器 | 10 | 件 |
| 4 | 棋牌桌 | 10 | 件 |
| 5 | 腿部按摩器 | 10 | 件 |
| 6 | 双位太空漫步机 | 10 | 件 |
| 7 | 腰背按摩器 | 10 | 件 |
| 8 | 太极揉推器 | 10 | 件 |
| 9 | 划船器 | 10 | 件 |
| 10 | 骑马器 | 10 | 件 |
| 11 | 扭腰背肌训练器 | 10 | 件 |
| 12 | 室外乒乓球台 | 20 | 件 |

二、产品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上肢牵引器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm 3.活动把手使用尼龙加钢丝结构； 4.摆杆有限位装置； 5.锻炼方法：双手握住两个手柄，左右交替，上下拉伸，上肢应尽量伸直； 6.安装方式：直埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 2 | 腿部按摩器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm 3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4.不存在和使用功能无关的凸出物； 5.锻炼方法：单手握住扶手，单腿放在按摩轮上，小腿往复滚动按摩轮，双腿交替进行锻炼； 6.安装方式：直埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 3 | 腰背按摩器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ32*2.5mm或□40*80*3mm 3.锻炼方法：1）腰部按摩：站在腰部按摩前，腰部靠紧按摩轮，腿部下蹲、直立，来回运动；2）背部按摩：双手握紧把手，背靠按摩轮，身体左右运动； 4.安装方式：直埋式； 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 4 | 太极揉推器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm或□60*60*3mm 3.具有符合人体生物学规律的阻尼结构； 4.锻炼方法： 双脚呈马步，双手握住转动手把，向相同或相反的方向转动； 5.安装方式：直埋式； 6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 5 | 室外乒乓球台 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ60*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于□20*30*2mm 3.球台采用SMC乒乓球台面，由SMC片状模塑料整体高温模压一次成型，台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性；台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等； 4.表面处理应经过酸洗、磷化处理后，进行表面静电粉末喷涂，涂饰层附着力一级，硬度达到2H，耐冲击外观美观，颜色搭配适当；球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；产品涂料环保无毒； 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 6 | 腹肌板 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ42*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ38*3mm 3.采用整体式板面； 4.锻炼方法：身体背部依托在腹肌板上，踝关节置于横杆下，双手交叉于脑后，起坐身体向前弯，然后返回原位为一次前行； 5.安装方式：预埋式； 6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 7 | 双位太空漫步机 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm 3.踏板前后安装有防撞块防止碰撞第三者的缓冲措施； 4.锻炼方法：手握扶手，脚踏踏板，两脚前后交替运动； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.安装方式：直埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 8 | 扭腰背肌训练器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm 3.一方具有转腰功能，另一方具有背肌训练功能； 4.主要功能：增强人体腰、背部肌肉的拉伸能力与柔韧性； 5.扭腰器锻炼方法：双手握扶手，站稳后向左右转动身体；背肌训练器锻炼方法：脚踏横杆，小腹贴在靠板上，向前屈体，让上体直向下，返回时上肢尽量向上挺，往返进行，借助两侧扶手用力； 6.安装方式：直埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 9 | 地埋圆管篮球架 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ165*4mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ165*4mm 3.主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性； 4.篮板采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、地收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成，整体高温一次成型.符合1800*1050mm国家标准，不变形，不开裂，不损坏；篮板板面要保证平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离； 5.篮圈采用优质弹簧钢制作，满足高强度冲击无永久变形，配备尼仑篮网 6.篮球架表面采用高光耐久静电喷涂工艺处理，外表色彩鲜艳均匀，靓丽美观，八年以上不变色； 7.连接部位采用特制钢夹环连接，螺钉、螺母为不锈钢件，具有防盗功能；符合GB19272-2011标准要求. 8.安装方式：直埋式； 9.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 10 | 压腿架 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ42*2.5mm 3.锻炼方法：根据自身的身高选择合适的高度的横杆，单腿伸直放在横杆上，身体向前倾斜，正面或侧面弹压训练； 4.安装方式：直埋式； 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 11 | 棋牌桌 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于□20*20*1.5mm或Φ60*3mm 3.桌面采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 4.锻炼方法：可供多人进行下棋、打牌、掰手腕等娱乐活动； 5.安装方式：直埋式； 6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 12 | 划船器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于□100*50*3mm或Φ60*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于□100*50*3mm或Φ60*3mm 3.器材内有可靠的限位装置防止运动幅度过大，对人体造成伤害； 4.脚踏面采取防滑措施； 5.锻炼方式：坐在座板上，双脚踏在踏板上，双手紧握把手前后作划船运动； 6.安装方式：直埋式或预埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |
| 13 | 骑马器 | 1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm 2.主要承载横梁尺寸不小于Φ60*3mm 3.转动部位没有有剪切点、挤压点、引入点； 4.脚踏部位有防滑措施，内有可靠的限位装置防止运动幅度过大，不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.锻炼方式：在座板上坐稳，双手握紧把手双臂做前后拉伸运动； 6.安装方式：直埋式； 7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 |

其他技术要求：

①.为保证全民健身器材统一、管理规范化，便与售后服务，投标供应商所投产品的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，且每件产品为独立的产品（单件产品不接受二件及以上组合的产品）否则作无效投标处理；

②.开标时需提供所投产品检验报告、NSCC国体认证证书和确认函原件或加盖生产厂家鲜章的复印件，为体现所投健身器材为生产厂家成熟产品，必须是公告发布之日前获得的产品认证证书（提供NSCC国体网站查询截图），否则无效投标。

三、评分标准

| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 符合政府采购政策投标人的报价用扣除后的价格参与评审，但不重复扣减 |
| --- | --- | --- |
| 技术 响应 | 35分 | 1、投标人所投产品的技术参数和性能要求完全满足招标文件要求的得10分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2、产品技术指标满足招标文件要求及用户实际使用需求，并能提供响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料），满分10分，缺一项扣1分，扣完为止。 3、项目实施方案：项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（15分） （1）、备货、供货进度及保证措施，根据响应程度计[1-5]分，未提供不得分； （2）、拟投入本项目的人员安排及责任制度，根据响应程度计[1-5]分，未提供不得分； （3）、产品安装、检测、调试等方面保证措施，根据响应程度计[1-5]分，未提供不得分。 |
| 认证证书 | 5分 | 投标人需提供健身路径制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、ISO10015培训管理体系认证证书、IB/T 315:9002 AAA级信用管理体系证书，每提供一项计1分，最多得5分。 |
| 质量 保证 | 11分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度，有具体可行的质量保证承诺；投标人或制造商具有产品质量监督部门颁发的产品质量检验岗位培训合格证书（培训内容含健身器材）至少2人，需提供相应的证明文件，全面（3-5]分，较为全面（2-3]分，一般[1-2]分，未提供不得分。 投标人或制造商具有喷塑钢管紫外线老化250h（检测方法GB/T23987-2009）的检验报告的得3分。 投标人或制造商具有喷塑钢管耐酸性侵泡720h（检测方法GB/T9274-1988)检验报告的得3分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等）的计3分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 业绩 | 4分 | 以合同复印件形式提供投标人2019年1月1日至今同类项目业绩，每份计1分，计满4分为止。 |
| 售后 服务及培训计划 | 12分 | 1、售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等）。全面（3-4]分，较为全面（2-3]分，一般[1-2]分，未提供不得分； 2、售后服务承诺及保证措施详细、具体，备品备件及耗材情况明确。全面（3-4]分，较为全面（2-3]分，一般[1-2]分，未提供不得分； 3、提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理。全面（3-4]分，较为全面（2-3]分，一般[1-2]分，未提供不得分。 |