采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 辅具名称 | 参数 | 件数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低靠背带坐便轮椅 | 车架钢管材质，阶梯扶手，前轮≥8寸，后轮≥24寸聚氨酯实心轮胎，双制动刹车，防火防水牛津布坐垫，带坐便功能，尼龙踏板。 适用于下肢无功能，无法直立行走或行动困难的成年肢体可上厕所，适用于肢体二级残疾人。 | 107 | 把 |
| 2 | 儿童轮椅 | 车架铝合金材质，前轮≥5寸，后轮≥20寸，防火防水牛津布坐垫，后折斜活动扶手，脚踏板高度可调节； 适用于下肢无功能，无法直立行走或行动困难的儿童，适用于肢体二级残疾人。 | 38 | 把 |
| 3 | 轮座助行器 | 1、车架：不锈钢管精工处理，整体可折叠，高低可调； 2、功能：双侧通过把手推进，前部装有两组直径≥100mm的PU材质轮子，每组轮了均为双轮设计； 3、座板：装可供休息的座板，皮革座垫，座椅内衬采用高密度海绵； 4、承重：≥100KG。 | 50 | 把 |
| 4 | 起身手杖 | 1、材质：铝合金阳极氧化处理，主管直径≥22mm，穿插锁紧稳固； 2、功能： 双扶手设计，辅助起身； 高度可调节，适应身高，150-185CM，高度≥8档可调节，徒手轻松调节，伸缩自如，采用弹豆式调节方式，按下顺畅； 3、防绊脚底座： 底座不对称设计，走路的时候大的一边靠近腿部，防止绊脚； 四个支脚和固定板采用碳钢管，表面喷塑处理，使用环保型材料； 脚架为加强板，采用四角支撑点，更平稳、更安全，规格≥26mm×18mm，主管直径≥18mm，壁厚≥1.2mm； | 30 | 把 |
| 5 | 三角 手杖凳 | 铝合金材质，ABS工程塑料面板； 适用肢体残疾单侧行动不便的残疾人 | 50 | 把 |
| 6 | 肘拐 | 1、材质：优质铝合金阳极氧化处理，高度上肢下肢都可调节； 2、肘托手柄：使用高强度工程塑胶材料模压密合而成，肘托处环形受力支撑； 3、管脚：单脚着地结构，配备耐磨防滑橡胶脚垫； 4、静载荷≥100KG。 | 30 | 把 |
| 7 | 护理床及床垫 | 主架钢管材质，长度≥2000mm，功能：起背、腿位升降，金属螺旋折叠摇把，铝合金护栏，ABS医用塑料床头床尾，四角全刹医用静音万向脚轮，海绵医用床垫一床，可承载重量≥240㎏， 适用于上、下肢无功能、偏瘫或瘫痪的肢体一级残疾人。 | 52 | 张 |
| 8 | 声光盲杖 | 1、杆身全反光膜覆盖，夜间行走遇到有车辆自动反光警示； 2、主体材质为铝合金，经氧化处理； 3、中心拉紧绳是进口乳胶绳，为防止折叠时割断松紧绳，铝合金管口有防护套； 4、把手上方有音乐语音发音池和闪光灯，第一次轻按薄膜开关音乐 和闪光灯开启，警示路人注意避让； 5、电池仓作为手柄，内装≥3节5号电池，旋下发声池（连同红色灯罩一起旋下），可按装或更换电池； 6、配高档帆布杖套，出行便于携带；四折叠，携带方便，展开长度≥120cm； | 69 | 把 |

备注：本项目需提供低靠背带坐便轮椅作为样品，供评标专家现场评审。