# 第三部分  采购内容及要求

# 一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED P2.0 | 2.5米*6.82米 |
| 2 | LCD拼接屏 | 13 |
| 3 | PC分体机 | 20 |
| 4 | 华为AP |  |
| 5 | 网管交换机 |  |
| 6 | POE交换机 |  |
| 7 | 智能锁 |  |
| 8 | 监控 |  |
| 9 | 两斗条桌 | 130 |
| 10 | 三斗条桌 | 20 |
| 11 | 单人座椅 | 320 |
| 12 | 单人座椅（含写板） | 46 |
| 13 | 折叠课桌 | 120 |
| 14 | 培训椅 | 240 |
| 15 | 演讲台 | 5 |

# 二、产品规格参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED P2.0拼接屏 | ★像素点间距： ≤1.2mm ≤1.3mm ≤1.5mm ≤1.6mm ≤1.8mm ≤2.0mm ≤2.5mm ≤3.0mm 单元板分辨率： ≥32768Dots ≥26912Dots ≥21632Dots ≥18432Dots ≥14792 Dots ≥12800 Dots ≥8192 Dots ≥5408 Dots 刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 像素构成：1R、1G、1B 封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 驱动方式：恒流驱动 控制方式：同步控制系统 维护方式：前后双向维护 整屏平整度≤0.04mm 白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 水平视角≥170°；垂直视角≥170° 对比度≥8500：1 灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V 为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求 以上1-31技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章），未提供相应证明材料的不计算得分。 LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） 为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的ROHS检测报告复印件或扫描件证明） | 2.5米*6.82米 | 米 |
| 2 | LCD拼接屏 | 拼接方式4*4屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商鲜章） LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）包装运输冲击测试：液晶拼接单元通过包装运输冲击测试，符合GB/T 2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） | 13 | 套 |
| 3 | PC分体机 | i5 10400F 技嘉主板 16G 2666 金泰克 M.2 500G 金士顿 nvme GTX 730 2G 七彩虹 机箱 USB3.0 扬天系列 电源 额定300W 罗技MK200 键盘鼠标 | 20 | 单元 |
| 4 | 华为AP | 吸顶AP,直径180mm,高35mm,上行1个千兆电口,支持802.11ax,2+2双频,整机速率 AP362 AP362(11ax室内型,2+2双频,智能天线) 2.975Gbps,最大发射功率20dBm,最大功耗11W,智能天线,支持Leader AP,Leader AP管理 12个,推荐并发终端26个(8M每终端) |  |  |
| 5 | 网管交换机 | 千兆无管理交换机,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,16个千兆电口,2个千兆光 口,2个千兆SFP,交流供电) 口,MAC:8K,桌面款,金属外壳,挂耳需要另配21240383 |  |  |
| 6 | POE交换机 | 千兆无管理POE交换机,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,16个千兆电口,2个千兆光 S100-16P2SR S100-16P2SR(16个10/100/1000BASE-T以太网 口,MAC:8K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率125W,挂耳默认自带 端口,2个千兆SFP,POE+,交流供电) 注意功率不满足全部端口同时15.4W供电,可供电设备数需要根据具体下联设备的最大功 率来计算 |  | t |
| 7 | 智能锁 | 静态电流 <20微安 动态电流 <150毫安 存储温度 -25--+70℃ 存储湿度 10 -- 98%RH 工作温度 -20--+70℃ 工作湿度 15-95%相对湿度 读卡距离 0--5厘米 读写时间 <0.1秒 读写方式 免接触式感应 开门时间 刷卡后按动把手开门一次有效，若不开门3--5秒内自动上锁 芯片 采用 Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡通功能 电 源 4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上，当电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右 开锁记录 超大容量存储芯片可存储最新的900条开锁记录(含机械钥匙开锁记录) 机械钥匙 配有备用机械钥匙，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开 假锁报警 斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警 |  |  |
| 8 | 监控 | 1/3英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素 400万 镜头参数 6mm，水平视场角：49.1° 最低照度 0.005Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR 电子快门 1/3-1/100,000秒 动态侦测 120dB 其它参数 镜头接口：M12 日夜切换模式：ICR红外滤片式纠错 音频/视频 分辨率 2560×1440 压缩格式 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频帧率 25fps 压缩码率 压缩输出码率：32Kbps-8Mbps 音频压缩码率：64Kbps(G.711)、16Kbps(G.722.1)、16Kbps(G.726)、32-128Kbps(MP2L2) |  |  |
| 9 | 两斗条桌 | 1180mm*300mm*760mm 1、板材：台面厚25mm采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。2、木材甲醇含量≤0.9mg/L，密度970mg/m³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；3、五金配件：采用优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达2H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。 | 130 |  |
| 10 | 三斗条桌 | 1180mm*300mm*760mm 1、板材：台面厚25mm采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。2、木材甲醇含量≤0.9mg/L，密度970mg/m³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；3、五金配件：采用优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达2H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。 | 20 |  |
| 11 | 单人座椅 | 80mm+500mm+80mm1.座板：采用层硬木成型板，附独特蜂窝式吸音气孔，厚度1.5MM。 2.背板：采用层硬木成型板厚度1.5MM。 3.海绵：座海绵密度大于50kg/m3，背海绵密度大于45kg/m3。 4.布料：座椅专用麻绒布料，颜色可选。 5.扶手面：选用榉木或实木。 6.写字板：冷轧钢圆铁支架可承重55公斤，写字板采用三聚氰氨板，可折叠隐藏于扶手框内。 7.扶手脚：采用不小于1.8mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于1.5mm钢板拉伸成型；使座椅固定于地板上。 8.座位采用阻尼弹簧慢自动回复装置无杂音。 | 320 |  |
| 12 | 单人座椅（含写板） | 80mm+500mm+80mm含写字板 座板：采用层硬木成型板，附独特蜂窝式吸音气孔，厚度1.5MM。 2.背板：采用层硬木成型板厚度1.5MM。 3.海绵：座海绵密度大于50kg/m3，背海绵密度大于45kg/m3。 4.布料：座椅专用麻绒布料，颜色可选。 5.扶手面：选用榉木或实木。 6.写字板：冷轧钢圆铁支架可承重55公斤，写字板采用三聚氰氨板，可折叠隐藏于扶手框内。 7.扶手脚：采用不小于1.8mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于1.5mm钢板拉伸成型；使座椅固定于地板上。 8.座位采用阻尼弹簧慢自动回复装置无杂音。 | 46 |  |
| 13 | 折叠课桌 | 1500mm*450mm*760mm1、板材：台面厚25mm采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。2、木材甲醇含量≤0.9mg/L，密度970mg/m³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；3、五金配件：采用优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达2H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。6、钢架：内壁厚度1.5mm,外壁比1.2mm，通过SGS认证； 7、55PA+PU转轮，115公斤负重下转动10万周无故障。 | 120 |  |
| 14 | 培训椅 | 网面椅1、框架：采用工程塑料全新料（PP+玻纤），抗老化； 2、面料：靠背采用优质尼龙特网网布，座包采用优质弹力网布； 3、5分纯绵，密度≥30kg/m3； 4、座板：采用12mm的成型板； 5、内壁厚度1.5mm,外壁比1.2mm，通过SGS认证； | 240 |  |
| 15 | 演讲台 | 600mm*400mm*1100mm1、板材：台面厚25mm采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。2、木材甲醇含量≤0.9mg/L，密度970mg/m³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；3、五金配件：采用优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达2H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。 | 5 |  |

# 三、技术要求

1、整个项目完成期限：合同签订后60天内完成安装和调试

2、货物的规格、技术指标遵循的国家相关质量标准；

3、售后服务要求：

3.1、乙方从项目验收合格之日起，产品提供1年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。

3.2、乙方售后服务响应时间：24小时及时响应，8小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3.3、如因乙方产品质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、验收标准

4.1、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

4.2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

4.3、应有产品合格证、检测报告、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。