塔尔坡学校计算机及空调设备购置项目需求

| 咸阳市渭城区塔尔坡学校计算机及空调设备参数 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 | CPU： i5-12500（3.0GHz主频，18MB缓存）； 主板：600系列及以上芯片组； 内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位； 显卡：集成显卡； 声卡：集成声卡； 硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1T机械硬盘（双硬盘）； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 键鼠：防水键盘、抗菌鼠标； 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 接口：≥8个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI接口、2个PS2接口，1个串口； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备（须提供功能性截屏）； 电源：≥260W； 机箱：标准立式机箱，≥12L； 显示器：≥21.5吋； 备注：须提供制造商的授权和售后服务承诺函 | 60 | 台 |
| 2 | 空调 | 类型：壁挂式 匹数:1.5匹 制冷量（W）：约3500 变频/定频:变频 能效等级：3级或优于3级 制冷功率（W）：约960（65-1580） 制热功率（W）：约1330（65-1940） 外机噪音dB(A):≤55 颜色：白色 冷暖类型：冷暖 制冷面积（m²）：16-24 随机连接管长度：3m 随机电源线长度：1.5m 电压：220V | 12 | 台 |
|  |  | 类型：立柜式 匹数:3匹 制冷量（W）：≥7200 变频/定频:变频 能效等级：3级或优于3级 制冷功率（W）：约2350（400-3200） 制热功率（W）：约3080（400-4390） 外机噪音dB(A):≤58 颜色：白色 冷暖类型：冷暖 制冷面积（m²）：32-50 随机连接管长度：4m 随机电源线长度：1.5m 电压：220V | 7 | 台 |
|  |  | 类型：立柜式 匹数:5匹 制冷量（W）：约12000 变频/定频:定频 能效等级：3级或优于3级 制冷功率（W）：约4000 制热功率（W）：约4062 外机噪音dB(A):≤60 颜色：白色 冷暖类型：冷暖 制冷面积（m²）：55-85 随机连接管长度：4m 随机电源线长度：1.5m 电压：380W | 1 | 台 |