# 采购内容及要求

# 采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X、γ剂量率仪 | 1 | 台 |
| 2 | α、β表面沾污仪 | 2 | 台 |
| 3 | 中子周围剂量当量仪 | 1 | 台 |
| 4 | 非选频式辐射测量仪 | 1 | 台 |
| 5 | 工频电场、磁场检测仪器 | 2 | 台 |
| 6 | 选频式电磁辐射监测仪 | 1 | 台 |
| 7 | 宽量程X、γ剂量率仪 | 1 | 台 |
| 8 | 便携式X、γ剂量率仪 | 1 | 台 |
| 9 | 手提式巡测γ谱仪 | 1 | 台 |
| 10 | α、β表面沾污仪 | 1 | 台 |
| 11 | 个人剂量报警仪（含中子测量） | 2 | 台 |
| 12 | 个人防护服 | 2 | 套 |

二、技术参数要求如下：

1、现场监测仪器

| 仪器名称 | 性能要求 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| X、γ剂量率仪 | 用于测量环境中X、γ辐射剂量率，可甄别人工放射性、 | 1.测量范围：0.01μSv/h～10Sv/h； 2.相对固有误差：≤±15%量程； 3.能量范围：15keV～10MeV。 |
| α、β 表面沾污仪 | 用于对人员、墙、地板、工作台、工具等的表面α、β污染进行测量、 | 1.测量相对固有误差：≤±10%； 2.范围：0～100000cps； 3.探测器面积：≥190 cm2；一体式结构。 |
| 中子周围剂量当量仪 | 用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、加速器、中子源和其他安检、边境控制、海关检测等需进行中子辐射检测的场合。 | 1.测量范围：100nSv/h～100mSv/h； 2.相对固有误差：≤±10%； 3.主机探测器：能量补偿型 GM管，主机要求具有蓝牙通讯功能；中子探头探测器。 |
| 非选频式辐射测量仪 | 用于公共安全规定所限制的电磁场测量。 | 1.频率范围：100kHz～6GHz; 2.各向同性误差：±0.8dB@≤2.45GHz; 3.电场测量范围：0.2V/m～680V/m. |
| 工频电场、磁场检测仪器 | 用于测量在高压输电、变配电系统环境可能存在高强度场强环境中的电场强度、磁感应强度，用于满足标准要求的测试，以及建立人体安全评估 | 1.频率范围：1Hz～100kHz; 2.电场测量范围： 0.01V/m～100kV/m; 3.磁场测量范围：1nT～10mT4; 4.内置光纤接口、Type-C接口、TF卡接口，配置不低于32G存储，支持WiFi连接显示终端，实现远程控制及数据传输。 |
| 选频式电磁辐射监测仪 | 主要用于移动通信5G基站、4G及以下制式基站的选频测量 | 1.频率范围： 9KHz～6GHz 2.量程：优于0.01V/m～250V/m，优于7×10-6W/m2～165W/m2； 3.频率响应：满足900MHz～3GHz，≤±1.5dB；＜900MHz，或＞3GHz，≤±2dB |

## 2、应急监测仪器

| 仪器名称 | 性能要求 | 主要技术参数参数 |
| --- | --- | --- |
| 宽量程X、γ 剂量率仪 | 用于检测环境辐射水平。 | 1.能量范围：40keV ~ 3MeV 2.测量范围：0.01μSv/h ~ 10Sv/h 3.相对误差：≤10% 4.探测器：GM管，主机具有蓝牙通讯功能。 |
| 便携式X、γ 剂量率仪 | 用于检测环境中X、γ射线辐射水平。 | 1.测量范围：1nSv/h~200Sv/h 2.重复性：低于5% 3.相对误差：≤15% |
| 手提式巡测 γ谱仪 | 用于现场γ放射性检测，γ放射性核素识别。 | 1.能量范围：30keV～3MeV 2.剂量率量程范围：0.01μSv/h～100mSv/h 3.剂量率相对误差：≤±20% |
| α、β 表面沾污仪 | 用于对人员、墙、地板、工作台、工具等的表面α、β污染进行测量。 | 1.测量范围：0～100000cps 2.探测效率：α效率≥35%（241Am），β效率≥40%（90Sr） 3.相对固有误差：≤±10% 4.探测器面积：≥190cm2；一体式结构。 |
| 个人剂量报警仪（含中子测量） | 适用于佩戴在人体驱干上测量强贯穿X、γ辐射个人剂量当量。 | 1.能量范围：48keV～3MeV 2.剂量当量率范围：0.01μSv/h～100mSv/h 3.剂量当量范围：0.01μSv～10Sv 4.剂量当量率相对误差：≤±20%，在1mSv/h时＜±5% 5.灵敏度：＞1.5cps/μSv/h（相对于137Cs） |

## 3、个人防护

| 名称 | 性能要求 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 个人防护服 | 具有减少或屏蔽电磁辐射和无线电波辐射功能。 | 1.双面长袖防护铅皮； 2.防护性能极佳：铅分布十分均匀，正常使用铅当量不会衰减； 配套铅防护镜、铅围脖、铅手套、护脚等 3.配套铅防护镜、铅围脖、铅手套、护脚等。 |

# 三、服务标准、期限、效率等要求

# 1、中标供应商保证所有仪器质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有仪器及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

# 2、在仪器使用期间，出现故障或异常，中标供应商应在4小时内响应，48小时内到现场进行维修。仪器制造商必须保证10年零配件供应。故障严重不能及时解决时，应及时告知采购人。如不能在48小时内排除故障，应更换备件，故障备件应及时修复，并做好相应的记录。如因自身技术能力不足无法修复，需委托仪器生产厂商服务的，供货单位须负责相关费用。

# 3、投标人需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

# 4、中标人选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

# 5、安装、调试及培训：中标人负责所有仪器的安装、调试、培训工作，中标人必须安排技术人员对使用单位的仪器管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

# 6、根据使用需求免费提供仪器使用培训服务。

# 7、所有仪器以验收之日为质保起始日期，质保期不低于一年，保修期内，由于仪器设计缺陷或仪器本身的质量问题，出现故障而3个月内未将其修好，厂商保证免费更换全新的仪器(如有新型号同类仪器，均免费更换)。质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。

# 8、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

# 9、中标人应在合同签订后3个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、调试、培训等工作进行安排、部署。

# 10、未按合同要求提供产品或仪器质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

# 四、验收标准

# 1、所供产品的规格、数量符合招标文件、投标人承诺及采购合同约定的要求。

# 2、所有仪器均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

# 3、招标文件、投标人承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

# 4、有资质单位对监测仪器的校验鉴定报告（应注明仪器所有者）。

# 5、验收

# 5.1、项目验收分初验和终验:

# 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

# 终验：所有货物(仪器)安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

# 5.2、验收依据

# 5.2.1合同文本及合同补充文件（条款）；

# 5.2.2、产品的合法来源渠道证明文件、佐证材料；

# 5.2.3、招标文件；

# 5.2.4、中标人的投标文件；

# 5.2.5、货物清单；

# 5.2.6、生产厂家的企业资质、货物的执行标准。