# 第三章  谈判内容及采购要求

温泉院区部分

1.项目整体概况及总体要求

预算总金额：258000元

项目概况：我院温泉院区因康养楼客房、餐饮楼及办公区等经营需要，拟设客房标间64间、客房套房2间、木桶浴7间、超市1间、男女更衣室各2间、男女淋浴间各1间、大会议室1间、餐饮楼包间4间、厨房操作间1间、储藏室1间、大餐厅1个、办公室4间、职工宿舍2间、门卫室1间。现申请购置一批空调。

2. 货物需求一览表及技术要求

货物（产品）执行的标准、规范：

2023年5月1日起执行：GB/T 7725-2022《房间空气调节器》

现行标准：GB/T 7725-2004《房间空气调节器》

3. 商务要求：交货时间（期限）和地点

交货时间（期限）：15日历天

交货地点：勉县郭家湾村温泉院区指定地点

- 货物（产品）运输、安装及调试

（1）本项目采购范围包括以上设备及安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试以及与之相关的一切配套工作均由中标方承担，采购单位不再另行支付任何费用。

（2）辅材中的铜管及不锈钢支架必须满足本次空调安装要求。

5. 货物（产品）的验收及验收依据

（1）成交单位应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，除有特殊要求的外，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（2）货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派人员共同当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由成交单位立即无条件为采购方调换或补齐，同时由成交单位承担因此而产生的一切后果，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得徐改或撕毁。

（3）验收标准:成交单位提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标响应文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和成交单位承诺的其它指标。

（4）货到采购人地址后，由采购人负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的质量问题，由成交单位负责修理。

（5）成交单位签订合同前须向采购单位提供所投空调产品《节能产品认证试验报告》。

6. 货物（产品）的质保期

按照国家三包政策执行，整机保修六年；提供质保证明；有明确的售后服务内容。

- 服务要求

产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。

- 货物（产品）技术参数及要求一览表

| 1 | 名称 | 3P柜式空调 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 19 |
|  | 产地 | 国产☑ 进口□ |
|  | 安装地点 | 康养楼大厅2台、康养楼楼道4台，超市1台，大会议室2台，餐饮楼大餐厅6台、厨房操作间2台、大包间1台，大办公室1台； |
|  | 需求概况 | 本项目采购内容包括，空调机组的安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试、拆机等一切配套工作。 |
|  | 技术参数及配置要求 | 空调类型：立式柜机 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：变频 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 电辅热名称：PTC 制冷量：7000-8800W 制热量：9000-10300W 额定电压：220V~ 额定频率：50HZ 制冷输入功率：2500W-3600W 制热输入功率：3000W-3800W 电辅热输入功率：2100W-3000W 能源消耗效率:≥3.69 最大输入功率：6000W-7000W 最大输入电流：25-30A 循环风量：≥1400m³/h |
|  | 售后服务 | 产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。 保修期：整机保修6年 |
| 2 | 名称 | 1p空调挂机 |
|  | 数量 | 91 |
|  | 产地 | 国产☑ 进口□ |
|  | 安装地点 | 康养楼标间64台、套间4台、木桶浴7台、男女更衣室6台、餐饮楼小包间3台、储藏室1台、办公室3台、职工宿舍2台、门卫室1台； |
|  | 需求概况 | 本项目采购内容包括，空调机组的安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试、拆机等一切配套工作。 |
|  | 技术参数及要求 | 空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：变频 能效等级：一级能效 电辅热名称：PTC 控制方式：遥控 制冷量：2600W-4600W 制热量：4450W-6000W 额定电压：220V~ 额定频率：50HZ 制冷输入功率：600W-1800W 制热输入功率：1100W-2000W 电辅热输入功率：700W-1100W 能源消耗率：≥5.27 最大输入功率：2800W-3200W 循环风量：≥600m³/h 最大输入电流：10-15A |
|  | 售后服务 | 产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。 保修期：整机保修6年 |

市精神卫生中心部分

1.项目整体概况及总体要求

预算总金额：396700元

项目概况：为改善我院患者就医环境，为提高职工对医院的忠诚度、归属感，经汉中市铁路中心医院办公会通过，同意我院采购一批空调。

2. 货物需求一览表及技术要求

货物（产品）执行的标准、规范：

2023年5月1日起执行：GB/T 7725-2022《房间空气调节器》

现行标准：GB/T 7725-2004《房间空气调节器》

3. 商务要求

3.1交货时间（期限）：15日历天

3.2交货地点：勉西精神病医院指定地点

3.3货物（产品）运输、安装及调试

3.3.1.本项目采购范围包括以上设备及安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试以及与之相关的一切配套工作均由中标方承担，采购单位不再另行支付任何费用。

3.3.2.辅材中的铜管及不锈钢支架必须满足本次空调安装要求。

4.货物（产品）的验收及验收依据

4.1成交单位应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，除有特殊要求的外，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

4.2 货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派人员共同当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由成交单位立即无条件为采购方调换或补齐，同时由成交单位承担因此而产生的一切后果，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得徐改或撕毁。

4.3 验收标准:成交单位提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标响应文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和成交单位承诺的其它指标。

4.4货到采购人地址后，由采购人负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的质量问题，由成交单位负责修理。

4.5 成交单位签订合同前须向采购单位提供所投空调产品《节能产品认证试验报告》。

5.服务要求

5.1 货物（产品）的质保期

按照国家三包政策执行，整机保修六年；提供质保证明；有明确的售后服务内容。

5.2 产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。

6. 其他要求：

成交单位需免费将采购人现有的旧机拆除，挂机：托儿所职工宿舍22台、三病区5台、六病区3台；柜机：六病区2台。

货物（产品）技术参数及要求一览表

| 1 | 名称 | 3P柜式空调 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 26台 |
|  | 产地 | 国产☑ 进口□ |
|  | 安装地点 | 三病区、六病区、急诊科、新办公楼、CT、DR室 |
|  | 需求概况 | 本项目采购内容包括，空调机组的安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试、拆机等一切配套工作。 |
|  | 技术参数及配置要求 | 空调类型：立式柜机 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：变频 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 电辅热名称：PTC 制冷量：7000-8800W 制热量：9000-10300W 额定电压：220V~ 额定频率：50HZ 制冷/热输入功率：2500-3600W 电辅热输入功率：2100W-3000W 能源消耗效率：≥3.69 最大输入功率：6000W-7000W 最大输入电流：25-30A 循环风量：≥1400m³/h |
|  | 售后服务 | 产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。 保修期：整机保修6年 |
| 2 | 名称 | 1.5P挂式空调 |
|  | 数量 | 127台 |
|  | 产地 | 国产☑ 进口□ |
|  | 安装地点 | 三病区、六病区、急诊科、新办公楼、供水工区职工宿舍、托儿所职工宿舍 |
|  | 需求概况 | 本项目采购内容包括，空调机组的安装主材、辅材、人工、运输、设备吊装、墙壁开孔、管道安装、保险、安装调试、拆机等一切配套工作。 |
|  | 技术参数及配置要求 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：变频 能效等级：一级能效 控制方式：遥控 电辅热名称：PTC 制冷量：3500-4750W 制热量：4500-6500W 额定电压：220V~ 额定频率：50HZ 制冷输入功率：810-1650W 制热输入功率：1260-2100W 电辅热输入功率：1000W-1500W 能源消耗效率：≥5.27 最大输入功率：3000W-3500W 最大输入电流：15-20A 循环风量：≥680m³/h |
|  | 售后服务 | 产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度4时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决。 保修期：整机保修6年 |

备注：1、以上均为“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应；2、核心产品为1.5P挂式空调。