## 工程量清单：

| 一、土建工程 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 040103001001 | 土方平整(计入费用汇总中) 1.平均厚度1m | m3 | 1729 |
| 2 | 040302001001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径： C¹5商品混凝王 2.垫层厚度、材料品种、强度：150 mm | m3 | 259.35 |
| 3 | 040302001002 | 混凝土基础(计入费用汇总中) 1.破除 | m3 | 259.35 |
| 4 | 040202008001 | 砂砾石(计入费用汇总中) 1.厚度：200mm | m2 | 6706.22 |
| 5 | 040103001002 | 施工便道土方平整(计入费用汇总中 ) 1.平均厚度0.8m | m3 | 5364.98 |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材品种、规格：DN40*3.5 | t | 9.536 |
| 7 | 010601002001 | 球型网架 1.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆除锈 1.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆除绣 两遍 | t | 112.767 |
| 8 | DB001 | 菱形孔钢丝网片除锈 | m2 | 1127.67 |
| 9 | 040101001001 | 挖一般土方(计入费用汇总中) 1.河道引流开挖 | m3 | 1485 |
| 10 | 040103001003 | 填方(计入费用汇总中) 1.河道引流回填 | m3 | 1485 |
| 二、安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 040501006002 | 拆除塑料管道 1.管道材料名称：HDPE双壁波纹管 2.管材规格：DN600 | m | 1251.18 |
| 2 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称：钢丝网骨架复合管 2.管材规格：DN600 3.保温及保护层设计要求：80mm聚氨 酯保温，0.6mm镀锌铁皮 | m | 1251.18 |
| 3 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.连接形式：焊接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求：氟碳漆除锈两遍 | m | 571.5 |
| 4 | 030801002002 | 拆 除 钢 管 1 . 安 装 部 位 ( 室 内 、 外 ) : 室 外 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.连接形式：焊接 5 . 除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求：氟碳漆除锈两遍 | m | 1333.5 |
| 5 | 030801002003 | 钢管 1 . 安装部位(室内、外):室外 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN8( 4.连接形式：焊接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求：氟碳漆除锈两遍 | m | 1333.5 |