技术参数要求

| 序号 | 配置技术项目 | 配置技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 投标产品符合《GB7258-2017机动车运行安全技术条件 》、《营运客车安全技术条件》JT/T1094-2016、《营运客车类型划分及等级评定》JT/T 325-2018等相关国家或行业标准。 |
| 2 | 工艺要求 | 阴极电泳工艺，确保车辆8-10年防腐 |
| 3 | 座位数（人） | 不低于38人 |
| 4 | 车辆尺寸（mm） | 车长≥8885mm；宽≤2230mm；高≤3450mm |
| 5 | 发动机 | 国Ⅵ柴油YCS06270-62，后置，额定功率(kW/rpm) 199/2100 |
| 6 | 变速器 | 法士特6DS-130（序列号6DSX95T） |
| 7 | 缓速器 | 电子缓速器，国内或国际知名品牌，扭矩≥1300N |
| 8 | 离合器 | 国内或国际知名品牌离合器 |
| 9 | 车桥 | 前盘后盘（国产盘式制动器，前后一体化轴承单元） |
| 10 | 悬架 | 气囊悬架 |
| 11 | 空调 | 顶置空调（制冷量≥24000Kcal/h） |
| 12 | 轮胎 | 双钱或佳通10R22.5，真空胎（含备胎） |
| 13 | 发动机燃油加热系统 | 需要 |
| 14 | 取暖装置 | 非独立+三壁挂+一盒式+水暖除霜+有驾驶区取暖器 |
| 15 | 司机椅 | 三点半气囊减震司机椅(带安全带报警功能,左侧单扶手) |
| 16 | 乘客椅 | 靠背可调,可横移,座椅面料 PVC皮革全包 |
| 17 | 安全带 | 带卷收安全带 |
| 18 | 乘客门 | 采用气动外摆门 |
| 19 | 电子稳定系统 | 安装进口品牌 ABS |
| 20 | 倒车监视系统及雷达 | 彩色倒车监视器 |
| 21 | 排挡杆操纵形式 | 两软轴操纵（带气助力） |
| 22 | 行李架 | 需要 |
| 23 | 热管理 | 第二代热管理（智能控制冷却系统） |
| 24 | 顶风窗 | 1个带换气扇顶风窗 |
| 25 | 灭火弹 | 装2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱) |
| 26 | 播放系统 | 高清硬盘播放器 |
| 27 | 视听系统 | 22寸液晶彩显 |
| 28 | CAN总线 | 整车CAN 总线 |
| 29 | 倒车镜 | 电动兔耳外后视镜 |
| 30 | 行李舱门 | 手动上翻门 |
| 31 | 整车线束 | 线束插接组件采用国际优质品牌产品，已经固化的插件不做要求，全部电线采用阻燃耐高温的线材，电线耐高温125℃或以上，发动机线束采用耐温150℃的辐照线。整车电路需采用阻燃绝缘耐磨套管。线束波纹管和线束耐热温度要一致。电气线路走向合理，捆扎牢靠，并有绝缘防护套。线束通过梁、板孔时，固定时要用扎带，且应有绝缘防护；不允许线束与油、气、水管捆扎在一起。 |
| 32 | 仪表 | 7英寸液晶仪表盘 |
| 33 | 质保 | 整车质保2年或15万公里，以先到为准，具体零部件按厂家质保手册执行。 |